# 煤田地质勘探中存在的问题及新技术的应用探讨论文_梁鹏

新疆煤田地质局一六一煤田地质勘探队 830000

摘要：现如今，我国是科技发展的新时代，煤田地质勘探新技术也不断的更新与升级，在煤田地质勘探中新技术发挥出了重要的作用，解决了煤田地质勘探中存在的问题。因此，相关人员应熟悉应用新技术，对煤田地质进一步的深入了解，为以后顺利的开展工作奠定基础。

关键词：煤田地质勘探；问题；新技术；应用

引言

煤田地质勘探中测井技术的作用原理是借助煤与岩层的地质差异，采取科学的技术方法，通过测定其中的物理参数间接获取地层信息。煤田地质勘探中测井技术的应用是一项复杂的工程，要顺利应用测井技术，需要借助含煤地层中的地球物理特性，并选取相关的测量参数，通过多种参数、测量方法对煤层资料进行综合分析，才能保证测井技术的顺利实施。近年来测井技术在不断的发展和变革，它主要是利用煤与岩层在放射性、密度、声特性以及导电性等方面的差异，采用适合的方法进行测井。测井技术在煤田地质勘探中发挥重要作用，但是在实施过程中也存在诸多问题，及时解决这些问题，可以使煤田钡（井技术更为快捷、有效，增加煤炭开采率。

1煤田地质勘探中存在的问题分析

1.1野外勘探工作不到位

在煤田勘探的过程中，经常会发生由于没有深入和明确的了解勘探区地层以及工程结构和功能，经常会出现一些问题：①勘探点间距和深度问题。一些勘探人员在实际勘探过程中没有按照相关的标准进行加密勘探点，加之现场记录人员工作记录不仔细，比较随意，所以经常会发生相邻两个勘探点之间地层相差过大的情况；除此之外，由于事先对勘探区域的煤不了解，没有仔细分析煤田是属于哪一等级，所以在采集煤时，由于受盐渍土、湿陷性土等特殊的因素影响，导致地基等级发生变化，最后就会发生勘探点间距不合理的情况。②原位测试的问题。如果在勘探的过程中发生不规范的操作行为就会导致最终采集的数据不准确的情况，特别是在冬季与夏季，触探指标会出现更加明显的差距；除此之外，在使用标准贯入试验时，孔深和杆长的校正也会出现偏差，孔底存在残留和缩径，没有及时的发现标贯器以及下落到测试位置，这样就会使标贯击数出现严重偏差。③地下水位测试和试样采集问题。在进行地下水位的测量工作时，需要量测钻孔水位，如果对区域周边是否有滋出地下水的陡壁和抽水井的情况没有进行调查的话，就极有可能给地下水位的测量带来困扰。如果在数据的采集过程中不严格遵照相关的标准，就会很容易发生原状样密封不到位、高度不够以及数量不足的问题，从而导致含水量出现散失的状况。

1.2“三边”工作的逐步淡化

煤炭工作不同于其它行业的工作，它本身的施工环境、施工技术以及施工方案都比较复杂。煤田地质勘查工作开始之前，相关的单位也许会商议出“三边”的工作流程和工作步骤，但是在具体的实施过程中并没有严格遵循“三方”的工作流程。煤田地质勘查过程中“三边”要求，一边勘查一边研究相关资料，然后在实地的勘查结果基础上再一边调整勘查技术和方案，这么做的目的就是为了达到准确测量，缩小误差。现阶段的煤田地质勘查过程中，没有严格按照“三方”勘查的要求，使得勘查结果误差较高，真实性和准确性较差，这对后续工作的继续开展影响也比较大。

1.3工作人员专业素质有待提高

煤田地质勘查本身就属于比较难的专业方向，这种情况下对人员的专业素养以及综合素质的要求就更高。与此同时，煤田地质勘探工作也是一个经验积累要求较高的工作，现阶段煤田地质勘查过程中工作人员的专业素养不高，经验积累少。许多都是刚毕业的大学生在相关单位简单实习了一下就来到现场作业工作，记录数据。这些工作人员并没有对勘查过程中的规章制度、操作流程以及报告进行严格遵守，对地质的实地情况进行研究，这就会导致勘查结果漏洞百出。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2煤田地质勘探问题的新技术解决措施

2.1高密度电阻率技术

该种探测技术也被称为高密度电阻率技术，属于在常规电法基础上衍生出的全新地质勘探技术类型。这项技术本身是通过对煤田介质当中的现存差异，并在具体勘探当中，专门由工作人员借助相应的勘探地点来进行电场施加。然后借助所检测的传导电流变化与分布的情况，判定煤田本身的性质。通常较高密度的电阻率技术能够准确的测量装置本身的大小、位置及排列情况等，还可充分借助对地下电流分布实施监测的情况来深入探测地面电场本身变化规律，从而精准的计算出地表电阻率，最终由电阻率规律来判定煤田本身性质。

2.2加强对工作人员的素质和技能培养

煤炭勘探人员的工作态度直接影响着煤炭的开采率和质量。应定期组织工作人员进行培训和学习，对工作内容和范围进行明确的划分，最大限度的提高工作效率，减少认为失误因素的几率。在实际的勘探过程中，实施工作责任制具有关键性意义，工作人员只有明确自己的职责范围，才能真正做到尽职尽责。同时对工作人员也要加强职业道德建设，培养他们的奉献精神，提高他们的责任意识。工作人员对测井技术的更新和改革也要重点关注，不断学习新的技术，充实自己的同时，也有利于我国煤炭的开发，促进工业的发展。

2.3重视“三边”工作

为了解决当前形势下煤田地质勘查过程中“三边”工作淡化的问题，应该逐步提升对“三边”工作的重视程度。只有对“三边”工作的重视才能避免造成工程布置不合理、工期目标不合理、项目弄虚作假甚至钻孔造假等事件的发生。在日常的煤田地质勘查工作中，重视“三边”工作，坚持“三边”工作的执行。

2.4浅层分辨反射波勘探技术

该项技术主要是通过多种不同类型的介质波来收集不同类型的阻抗差异。也即是当其反射波直接进入地下介质当中后，将由此产生明显的改善。特别是当其反射波直接遭遇较大介质时，其必然将大幅度的控制和降低其反射波的振幅。然后可充分结合现有的材料来针对波幅实施深入计算与分析，由此最终明确不同层次的反射层。不过当反射波往下传送时，也会产生相应的反射波，而这些反射波则能够迅速的被专业勘探仪器收纳并记录再案。在其经过多种不同介质时，反射波本身的传播途径将由此产生多种程度类型的变化。最后针对此类变化可以准确的判定出煤田本身的性质。

结语

煤田地质勘探技术属于复杂性较强的工程，若想顺利的运用新技术，还需借助含煤地层内地球物理的特性，且选择相关测量的参数，经多种测量方法、参数来综合分析煤层的资料，才可以确保顺利的实施新技术。最近几年，勘探新技术正在不断变革与发展，于煤田地质勘探工作中运用的也越来越多，且应用的趋势也在不断扩大，其解决了煤田地质勘探中存在的问题。因此，相关的勘探人员应当更加熟悉新技术，新技术的应用水平不断提升，为勘探人员和设计人员更加深入的了解此区域地质提供便利，进而提升企业生产的能力。

参考文献：

[1]付开欣，黄志俊?.煤田地质勘查中存在的突出问题及改进措施探讨?[J].城市建设理论研究（电子版）：?2016（9）.

[2]陆学文?.煤田地质勘查中存在的问题及改进办法?[J].工程技术（引文版）：2017（1）：00306-00306.

[3]张靖华?.浅谈煤田地质勘查中问题及改进方法?[J].城市建设理论研究，2014（15）：62-62.

[4]张良，张宗媛，张兴伟.煤田地质勘探中新技术的运用[J].环球世界，2016（09）：136.

[5]秦龙.浅谈地球物理测井在煤田地质勘探中的应用[J].黑龙江科技信息，2016（12）：16.

论文作者:梁鹏

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4d49817199f70ce222490052.html