# 浅谈新型坡屋面合成树脂瓦施工论文_高洪生,尚振东,张宾

聊城市龙豪建筑安装工程有限公司 山东聊城 252000

摘要：随着建筑行业的迅猛发展，无论是施工技术还是建筑外形都有了很大的改善，人们对建筑物的要求也从居住功能、建筑质量变成了对造型、外形方面的要求，人们越来越看重建筑物的视觉享受。钢筋混凝土是现代施工技术的体现，一味的采取现代施工工艺难以满足人们高审美要求，与此同时古典式的坡屋面得打了广泛的应用。坡屋面的种类有很多，其中合成树脂瓦建造而成的屋面不但防水性能好、结构紧凑，而且视觉体验和感官都非常出色。

关键词：合成树脂瓦；施工要点；优良特性

1构造做法

2 施工要点

2.1 如上图所示，合成树脂瓦一共包含了四层，其中结构呈最为重要，施工过程中必须严格按照图纸要求进行，避免出现偏差。同时还应该在坡面、脊线两侧位置预留螺栓孔。螺栓锚固件，直径8mm，长度为240mm锚固深度大于80mm。根据合成树脂瓦的尺寸确定螺栓锚固件的间距，本工程使用的合成树脂瓦宽度为1.08m，共有6个波峰，每个波节长度为250mm。中间锚固件上下间距最大为4个波节，左右间距为900mm（5个波峰）；斜脊（天沟）线两侧各110mm预留，间距1000mm。螺栓锚固件施工的时候必须挂线作业，避免出现偏移，确保锚固件始终和屋面垂直。

2.2 结构层施工完成并确保表面平整度后，才可以进行找平层施工，在这个过程中应该挂线作业，从而保证坡面的规整度和平整度。

2.3 防水层使用材料性能的好坏关系着建筑物的防水效果，本工程防水层使用的是高分子复合自粘卷材，这种卷材具有多种优点，比如穿透性强、抗腐蚀耐老化等，是一种非常理想的防水材料。施工时应确保上翻高度250mm，搭接宽度80mm，而天沟、屋脊附加宽度500mm。除此之外，对于螺栓锚固件位置还应该采用止水环的处理方式，提高防水效果。

2.4 通常情况下保温层使用的材料为厚挤塑板，其厚度在10cm左右，为了增强墙体的防水性能，还应该在塑料板的外部涂抹一层特殊材料。由于螺栓锚固件预留一定的位置，因此在铺设保温层的时候可以不考虑螺栓孔，日后固定的时候直接穿透保温层即可。

2.5 施工过程中应该在螺栓锚固件位置拉线，调整锚固件的偏移量，确保锚固件始终处于同一中心线上。此外还应该保证坡度和上下线平行。线线间距符合要求；然后根据螺栓杆位置在方钢管上加工螺栓眼；最后统一固定挂瓦条（方钢管4*2）。在锚固件处涂刷两遍防锈漆。

2.6 主瓦安装应按照以下要点进行施工：

两坡屋面主瓦安装时，一侧波峰中心与CC1（CC2）或DD1（DD2）线重合，主瓦上、下部都应与CD、AB线平行，并从一侧（CC1或DD1线）开始安装，相邻搭接一个瓦波。万事开头难，这是我们常说一句话，对于主瓦安装工作来说同样符合这个情况，为此第一张瓦进行安装的时候应该格外注意，确保瓦底边和CC1或DD1垂直，之间不可出现细小的倾斜，检查发现完全垂直以后方可进行固定。屋面主瓦进行安装的时候应该确保两侧同步进行，只有这样才可以避免误差，保证两侧安装的波峰相一致，给人们带来一种美的感官体验。主瓦安装选用专用固定件。每片主瓦有六个波峰，固定方式见图四。对间距有着十分严格的要求，把间距严格控制在54cm以下，电钻钻头放向应垂直瓦面，只有这样才可以保证固定牢固。等钻孔完成，安装防火帽。垫块支架应该放在主瓦固定点位置，整个操作过程也应该在主瓦安装前完成。

2.7安装正脊瓦的时候应该先从主瓦区一侧开始安装，确保正脊瓦安装在屋脊CD线上，除此之外，我们需要格外注意的是正脊瓦搭接位置不可与主瓦搭接处重合，确保两张正脊瓦刚好形成一个波形，大大增加了屋面的美观性。两个斜瓦脊中间还应该留有50mm的间距，主瓦和幅脊之间存在一种相交的关系，交界位置还应该严格密封，保证墙体的防水性能。

2.8三面相交点位置安装三通脊瓦，同时三通脊瓦安装的时候应该严格注意先后顺序，应该在斜瓦安装后才可以进行。并安装在斜脊瓦的上方。

2.9斜脊和正脊应该使用专门的避雷支架，确保和脊瓦同时进行固定，转角距离不能超过500mm，避雷支架（二）在外檐使用，间距、转角距离与上文相似。

2.10细部处理

屋面出气孔、避雷引上线等位置，里面四周应该打满发泡，并严格密封，从而保证屋面防水的质量。

2.11细部节点做法

①屋面天沟使用的是专用型板产品，结合现场实际情况制定施工方案，我们需要注意的是在主瓦安装之前应该先固定天沟型板（一）最终应该固定在瓦条上。天沟型板安装在主瓦上方（二）。

②女儿墙和屋面交接位置的泛水型板，一端固定在瓦波上，另外一端固定在墙面上。③烟囱、天井、太阳能支座等处与屋面瓦为四面相交，可分正面泛水、弯折泛水。正面下泛水是指屋面瓦位于构筑物斜下坡，泛水型板上端固定在构筑物腰线下面，下方固定在瓦面上。

④檐沟上侧主瓦外露100mm。檐沟内做20mm后水泥砂浆保护层，在保温板处附加一层200mm宽网格布。檐沟下侧结构提升100mm（相当于100mm保温层厚度），主瓦下部外露80mm，上部主瓦外露100mm，主瓦与防水之间使用水泥砂浆抹平封严。

3主要优点

3.1超强的耐候性

这些材料在自然环境中有着较强的耐腐蚀性，同时它又属于高耐候的材料，即便暴露在紫外线、热、潮湿的空气中，也可以保证色泽不发生变化。

3.2优异的耐腐蚀性能

高耐候性树脂具有非常好的耐腐蚀性，长期暴露在空气中，受到地域酸、碱、盐的侵蚀也不会改变性能，所以非常适合在腐蚀性较强的沿海地区使用，除此之外由于耐腐蚀性好，在一些污染严重的环境也能保持优异性能。

3.3良好的抗载荷能力，合成树脂瓦普遍具有很好的载荷能力。

3.4抗冲击耐低温效果好，通过实验表明1kg的钢锤从1.5m的高度做自由落体运动，也不会使瓦面出现裂纹，经过10个冻融循环，产品无空鼓、起泡、剥离、裂纹现象。

3.5自清洁，合成树脂瓦表面致密光滑，不易吸附灰尘，具有“荷叶效应”。

3.6安装方便，质量轻，容易吊装，施工工序简单。

4 结语

使用该屋面系统，工程实体质量和观感效果良好，屋面瓦牢固，无防水渗漏，经济效益和社会效益显著，受到社会各界的一致好评。

参考文献

[1]《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2002）

[2]坡屋面工程技术规范GB 50693-2011

论文作者:高洪生,尚振东,张宾

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第16期

论文发表时间:2017/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4d6441b76248fd2fd3a75f02.html