# 论建筑混凝土结构实体检测及检测要点论文_于峰博

衡水市建设工程质量检测中心 河北省衡水市 053000

摘要：当前，混凝土由于存在诸多优势，其已然成为建筑工程中最常见的施工原材料。对于建筑工程来说，一旦混凝土结构质量存在瑕疵，则建筑工程质量便会显著下降，并且也会影响施工单位的经济效益。因此，为提升建筑混凝土结构质量，对混凝土结构进行实体检测尤为重要。本文将对实体检测与检测要点开展详尽论述，以供参考。

关键词：建筑工程;混凝土结构;实体检测;检测要点

1混凝土结构实体检测的主要项目

建设部制定的《关于对建筑工程质量验收标准编制的指导意见》及“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想，为强化建筑工程的结构验收，提供了重要依据。对结构实体进行检测，并不是在子分部工程验收前的重新检验，而是在相应分项工程验收合格、过程控制使质量得到保证的基础上，对重要项目进行的验证性检查，其目的是为了加强建设工程中承重结构的施工质量验收，确保结构安全。当前我们认为应当加强结构实体检测的项目主要有以下四个方面：

（1） 承重结构混凝土强度；

（2） 砌体结构承重墙柱的砌筑砂浆强度；

（3） 受力钢筋数量、位置及混凝土保护层厚度；

（4） 现浇楼板厚度。

2混凝土结构实体检测的抽样原则

混凝土结构实体检测的抽样原则，如验收规范无具体要求时，可参照现行《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344） 表3.3.13 建筑结构抽样检测的最小样本容量规定抽样。建议按不超过三个楼层（基础砌体可按一个楼层计）、同品种、同强度等级混凝土(或砌筑砂浆)为一检测单元，我们对结构实体检测项目的抽样数量具体列述如下：

（1）结构实体混凝土强度的检测，对于同条件养护试件，同一强度等级留置的数量不宜少于10组，且不应少于3 组。未取得同条件养护试块及同条件养护试块不合格时，可以采用非破损或局部破损等方法对结构实体混凝土强度进行检测，每个检测单元同一强度等级抽检有代表性构件不应少于5个。检测构件的混凝土强度值宜按单个构件推定,当单个构件混凝土强度推定值小于设计强度的90%时，应采取扩大检测范围、加大检测比例进一步检测。

（2）结构实体砂浆强度的检测，每一检测单元内，应随机抽取不应少6 个构件（单片墙体） 进行检测。检测构件的砂浆强度值宜按单个构件推定,单个构件砂浆强度推定值小于设计强度的75%时,应采取扩大检测范围、加大检测比例进一步检测。

（3）受力钢筋数量、位置及混凝土保护层厚度；每一检测单元内，应抽取梁类、板类构件分别进行，并各自不少于5 个。有悬挑构件时，悬挑构件应至少占50％。检测纵向受力钢筋板为不少于6根，梁为全部纵向受力钢筋。

（4）结构实体现浇楼板厚度的检测，每一检测单元内，应随机抽取不少于三间。测点每间按5 个点。

3建筑混凝土结构实体检测与检测要点

3.1混凝土结构强度实体检测

3.1.1 检测原则

在对混凝土结构进行强度检测时，需遵从我国现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》中的具体要求。其中，检验方法分为两种，即：同条件养护试件与回弹-取芯法。对于同条件养护试件来说，养护试件数据最好不得小于三组，相邻楼层的取样应大于1组。此外，由于同条件养护试件强度增长条件与结构实体较为一致，所以可在试件上直接检测混凝土立方体抗压强度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1.2 检测方法

（1） 同条件养护试件强度检测方法

按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》中的要求对同条件养护试件进行强度检测，随后确定每组同条件养护试件的强度大小，并与设计要求的混凝土强度值相对比，以此来对混凝土强度是否合格进行判定。

（2） 回弹-取芯法强度检测方法

在选定的构件中设置5个回弹检测区，并按照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》中的要求对构件强度进行检测。如柱、梁、墙构件的强度一致，则可按照平均回弹值的大小对构件进行排序，选择排序较为靠后的三个构件，并在三个构件中确定平均回弹值最低的区域，从中各钻取一个芯样。随后，按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》中的要求对试样进行抗压强度试验，当出现以下三种情况时，便可判定试件强度合乎工程要求，即：（1）计算三个芯样的抗压强度算数平均值，当结果达到混凝土强度设计要求的88%时，可判定实体混凝土强度合格;（2）计算三个芯样的抗压强最小值，当结果大于混凝土强度设计要求的80%时，则可判定实体混凝土强度合格。

3.2钢筋混凝土保护层厚度检测

3.2.1 检测原则

在检测钢筋混凝土保护层厚度时，需遵从的检测原则为：在混凝土结构设计规范中，钢筋保护层的最小厚度在其中有着严格要求，如果保护层厚度过小，则会对混凝土耐久性造成影响，而如果保护层厚度过大，将会对钢筋排距造成影响，从而会损害结构的整体受力。因此，对于钢筋保护层来说，当保护层厚度与标准要求相背离，均会严重的影响整体混凝土结构的质量。在进行实体检测时，可挑选不小于6根纵向受力钢筋作为检测对象，并对其保护层厚度进行检测。从每根钢筋中选取三个有代表性的位置进行测量，随后汇总三个点的厚度数据并计算出厚度平均值，如果有90%以上的保护层厚度检测结果符合工程要求，则可判定检测合格。

3.2.2 检测方法

当前，直接法与非破损方法是混凝土保护层厚度测定时所采用的常用手段，具体为：（1）直接法。使用钻孔、开槽等手段来对钢筋保护层厚度进行直接测定。（2）非破损方法。现阶段，施工单位可借用电磁学原理，在混凝土表面布置电磁探头，探头会向混凝土内部发射电磁波，由此使得混凝土内部钢筋形成感应电磁场，借助钢筋直接与感应电磁场强度之间的关系，推断出钢筋保护层的厚度。

3.3结构位置与尺寸偏差检测

3.3.1 检测原则

检测原则为：当混凝土结构工程结束后，对混凝土柱界面尺寸、柱垂直度、墙厚、梁高、板厚、层高等主要指标进行检验。当结构位置与尺寸偏差检测结果的合格率大于80%时，可判定实体检测合格，如合格率介于80%与70%之间，则应再次进行抽样检测，并将两次检测结果汇总，从汇总结果来判定是否合格。

3.3.2 检测方法

（1） 截面尺寸检测

在检测柱截面尺寸时，可使用米尺从柱体的中部、下部以及其它部位来测量柱的截面尺寸，选择三个点的平均值作为柱的截面尺寸。

（2）垂直度检测

在检测柱体垂直度时，选取砼柱中相邻的两个面，并使用经纬仪或吊尺来测量砼柱的垂直度偏差值。

（3） 墙厚、梁高、板厚、层高检测

通常来说，可使用米尺和激光测距仪来对墙厚、梁高、板厚以及层高进行检测，如设计单位允许，可采用破损方法人工开洞取芯后进行检测，但是检测作业结束后，需使用高标号混凝土来对开洞区域进行修补。

结束语

随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快，建筑市场不断扩大，建筑工程类型和数目不断增加，建筑结构也不尽相同。为了增强对建设工程质量的监督管理，以一种非常公平的心态对建筑混凝土结构的可靠性进行实体检测是十分有必要的。

参考文献

[1]武俊宇.论建筑混凝土结构实体检测及检测要点[J].居舍,2017(27):20.

[2]邓芬芬.关于建筑混凝土质量的影响因素及检测措施分析[J].建材与装饰,2017(27):57-60.

论文作者:于峰博

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4d66eb9d0bc3f901e53a0a69.html