# 建筑工程混凝土的施工技术问题探究论文_赵心灵

身份证号码：21010319820221XXXX 海南海口 570100

摘要：近年来，伴随我国经济的快速发展以及城市化进程的推进，我国的建筑工程行业也获得了较大发展空间。在工程建设中，混凝土施工技术对于建筑工程的整体质量有着直接的影响。施工企业只有加强混凝土施工技术的研究与应用，才能保证建筑工程建设的顺利完成。鉴于此，文章对建筑工程中房建工程施工环节的混凝土施工技术要点进行了研究，以供参考。

关键词：建筑工程；混凝土施工；技术要点

1建筑工程混凝土的施工存在的质量问题分析

1.1麻面问题

在建筑工程混凝土施工的过程中，最经常见到的质量控制问题就是麻面问题，此问题的存在影响筑物的美观性能。该问题的表现形式主要有以下两种：一种是建筑物的表面会出现小范围的缺浆现象；另一种则是建筑物的表面光滑度不够。麻面问题不会影响建筑物的使用性能和承载能力，但是其会影响到建筑物的墙体以及地面，因此，在进行建筑物混凝土施工的过程中应该加强对该问题的重视程度。

1.2裂缝问题

不管是在建筑工程施工的哪一个具体工作环节中出现了裂缝问题，都会产生极为严重的危害，因此，如果在进行建筑施工的过程中发现了裂缝问题，那么就必须及时上报给相关管理人员，从而及时采取合理措施加以补救，严重的情况下还应该直接停工。在整个建筑混凝土施工过程中，裂缝问题是其中最为严重也必须引起重视的问题，其产生的原因可能有以下几点：一是没有对施工缝以及变形缝进行恰当的接缝处理；二是施工单位选择在比较高的位置进行混凝土的浇筑引起的混凝土离析问题。裂缝问题不仅会影响到建筑物在使用过程中的性能，导致其质量达不到使用标准，不能很好的满足人们的要求，并且还会引起建筑企业在经济以及声誉上的损失。

1.3钢筋暴露问题

建筑物的钢筋暴露在外会对建筑物的美观产生较大的不利影响，与此同时，钢筋暴露在外的问题也不利于混凝土的承载性能和稳定性能的作用正常发挥。该问题出现的原因主要是在通过混凝土粘合性保证钢筋结构稳定的施工过程中，施工单位在操作上的不合理所引起的。近年来，随着建筑行业技术水平的不断发展提高，建筑工程中越来越多的开始采用钢筋与混凝土相结合的方式进行建筑工程混凝土的施工，此施工方式能够很好的提高建筑物的强度性能和稳定性能。

2混凝土浇筑施工技术关键环节质量控制措施

2.1混凝土浇筑

首先，混凝土浇筑时，要对混凝土拌和过程给予时刻关注，避免出现因分层或离析等情况而对混凝土的使用性能造成影响的情况。就混凝土卸料而言，要对料斗和搅拌机漏斗的距离予以合理控制，尽量不超过2m。混凝土浇筑时，垂直高度应不大于3m；其次，混凝土浇筑是在底部填充混凝土水泥砂浆下进行的，同时，还要对填筑厚度进行把握，使其始终处于5～10cm范围内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对混凝土水灰比和坍落度控制时，要以混凝土浇筑高度为依据和参照，以此对其进行科学的调整；再次，混凝土拌和过程中，需要施工人员时刻将模板和支架的变化情况进行充分关注，并在此基础上进行振捣，从而实现对变形情况的有效监测，一旦在监测过程中发现问题，那么就要立即停止浇筑；最后，针对特殊部位予以浇筑时，浇筑时间的合理把握也应引起重视。以处于柱子和墙体相连接位置的梁板浇筑为例来讲，柱子和墙壁是首先要浇筑的地方，待该位置浇筑时间超过一小时后，则再进行梁板的浇筑，以此防止混凝土裂缝的发生。

2.2混凝土振捣

建筑工程施工过程中，混凝土振捣关键技术的掌握，直接关系着混凝土振捣效果。若采取插入式振捣的方式，要控制好移动间距，一般在振捣半径的1.5倍以内。在轻骨料混凝土振捣过程中，一般移动间距在振捣半径之内，以达到良好的振捣效果。在应用振捣器的过程中，要控制好其与模板之间的距离，以振捣半径的0.5倍作为最大范围，并且在振捣过程中要避免与钢筋、模板发生碰撞，否则会影响实际振捣效果。在建筑工程施工中，对于混凝土的振捣，必须要仔细观察模板、支架、钢筋等具体情况，判断其是否存在变形，一旦发现异常情况，必须要及时进行处理，令混凝土浇筑构件质量可靠，能够与建筑工程相关设计要求高度相符，这对于混凝土施工处理质量的提升是非常重要的。在混凝土振捣施工中，要科学选择振捣器，并加强其作业质量的控制。在这一方面，混凝土表面不可出现浮浆现象，混凝土不可下沉，进而有效控制振动作业时间，确保其处于标准范围内，不可出现过振的情况，否则极易导致混凝土均匀性受到影响，造成离析与返浆情况，不利于建筑工程施工质量控制。

2.3混凝土养护

混凝土养护是否到位直接决定着混凝土整体质量，目前我国工民建工程建筑使用到的混凝土膨胀剂大多都是ZY膨胀剂，需严格按照国家提出的混凝土养护规范执行，在混凝土铺砌工作结束后立即在表面铺设一层草席或是麻袋，结合实际情况进行适量洒水便于实现最佳养护效果。同时工民建工程的混凝土表面养护工作还要注意以下几点：第一，通常混凝土养护时间不得低于28d；第二，如果混凝土材料的可塑性相对较差，必须要在混凝土浇筑洒水前做好喷雾养护工作，但若是混凝土材料具备良好可塑性则要在混凝土浇筑后的6-16个小时内进行洒水工作；第三，混凝土养护过程中需始终保持连续养护状态，中间不能停止，确保混凝土表面处于较湿润，否则将对工民建工程建筑混凝土结构施工技术应用成效带来不利影响。

结语

综上所述，在社会经济快速发展的背景下，我国建筑工程施工技术取得了巨大的发展，为我国市场经济建设，国民生活品质优化奠定了坚实的基础。然而在实际的施工过程中，如何有效使用混凝土浇筑技术，如何保障混凝土浇筑在施工作业环节中的功能，需要相关工作人员从施工实际出发，结合建筑结构特征、浇筑部分的功能属性，通过加强质量管理，规范操作流程，以此提升混凝土施工质量，促进工程项目建设的顺利完成。

参考文献：

[1]黄峰，李铭.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用探究[J].中国建筑金属结构，2013（22）：109.

[2]黄登保.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用探析[J].建材与装饰，2018（46）：7-8.

[3]华彬合.大体积混凝土裂缝的成因及预防[J].城市建设理论研究（电子版），2018（24）：114.

论文作者:赵心灵

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4d77c85e8483150de4089cde.html