# 低窗台凸窗设计的几个问题分析论文_王海鸥

身份证号码：230230198709261725

摘要：近年来，在住宅建筑施工中，凸窗已成为广泛采用的窗户造型，在各档次小区建设中都极为常见。本文结合低窗台凸窗自身特点，简单阐述了其在设计中存在的各种问题，旨在让广大同行在工作中对低窗台凸窗有一个更加深刻、全面的了解。

关键词：凸窗；室内设计；造价；问题

随着商品房屋的多样化、普及化发展，越来越多的房屋在建设中追求新颖、别致的设计内容，并采取各种新措施和辅助内容，这也为低窗台凸窗设计提供了广阔的市场基础。在房屋设计中，低窗台凸窗结构的应用不仅保证了住宅外观的美观性，而且具备良好的装饰和美化作用，使得房屋内视角、光线都非常好。通过这种窗户形式，住户可以在室内尽情眺望周围的景观。但是就实际低窗台凸窗设计而言，其中还存在一定的问题，需要我们在具体设计工作中认真对待。

一、低窗台凸窗概述

近几年来，凸窗已成为住宅建设的重要造型基础，它在楼宇设计中被广泛的采用，无论是住宅还是商用，这一造型都极为常见。一般来说，在住宅设计中低窗台凸窗的应用主要可以分为具有一定台阶的凸窗和完全没有台阶的凸窗两种。这两种不同风格的低窗台凸窗在不同的房屋建设中效果也不尽相同。

1、低窗台凸窗概述

低窗台凸窗是目前我们常见的窗户形式，其主要表现在墙体外部存在八字或者几字形状的窗户结构。这种窗户结构最早出现于十九世纪的美国。这一窗户结构在应用中主要优势在于增加室内的采光、通风等功能，为商品房建设增添了无穷视觉效果。而在我国一些实例住宅建设中，低窗台凸窗的应用有着扩大室内视线、提升室内空间感的作用，并且在一定程度上满足了住户坐卧需要，使得居民与自然界更加贴近。

2、低窗台凸窗的特点

就低窗台凸窗的应用实际分析，它在应用中主要的特点在于视觉效果大、视野开阔，能让住户在家中感受到自然界的美丽风光。我国自从改革开放之后，许多大城市住宅建设中采用了低窗台凸窗结构，它不仅丰富了建筑物立面形式，也满足了住户扩大室内空间的愿望。

二、低窗台凸窗设计问题分析

近几年来，低窗台凸窗在建筑结构设计中应用越来越广泛，优越性众多，但是在实际设计工作中，我们不仅要注重低窗台凸窗的优越性，同时也要关注相关的缺陷和不足。就过去工作实践总结得出，在建筑结构设计中，采用低窗台凸窗结构还存在一定的问题，具体表现在造价、安全以及其他的一些方面。

1、造价问题

低窗台凸窗在住宅结构设计中，其通常都是将窗台的高度设置在500毫米左右，将现浇混凝土结构梁作为凸窗底部。在地板结构控制上，通常都是以现浇混凝土强为基础，从楼面结构梁上进行混凝土浇筑，而混凝土结构墙的厚度为120毫米。但是在具体的房屋设计中，要想达到预计设计标准要求，在设计中必须要采取砖砌、过梁的方式进行设计，将整个梁结构地板作为设计工作重点。但是需要注意的是，在设计中不管采用何种设计方法，都会给房屋整体结构施工造价带来影响，一方面因为该窗户结构的使用增加了钢筋混凝土的浇筑量，另外这一窗户结构的使用还会增加砖砌体结构的施工量。基于这一点施工要求，在低窗台凸窗设计工作中我们要充分理解低窗台凸窗的设计工作标准，从造价、设计标准等方面来保证应用可行性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、安全问题

近几年来，房屋建设中越来越多的人采用了凸窗结构，这主要是因为它的采用有效增加了采光面积，并提高了房屋室内光线。因此，不少住房设计中都采用了这一窗台结构。但是，在实际工作中这一窗户结构虽然有效的保证了室内光线和视野要求，但是随着住房楼层的增多，各种阳台、门窗的安全防护措施逐渐成为业界研究重点。尤其是极短时期，随着媒体事业的发展，各种坠楼事故不断曝光，严重影响着人们生命安全，因此做好低窗台凸窗设计安全研究势在必行，不容忽视。

在现阶段的低窗台凸窗设计工作中，通常都是将窗户台阶设置在500毫米左右，这一台阶的设置在一定程度上必然会给室内安全造成影响。但是在具体的设计操作中，很多设计人员极容易忽视这一问题，有的施工人员为了应付施工中存在的图纸审查工作，在凸窗设计中草率的在内部增加一个栏杆，但是这个栏杆的存在无形之间破坏了凸窗结构整体性，美观性。因此在室内装修的过程中几乎无一例外的被打掉和处理掉，不仅造成了施工成本的提高，增加了施工项目的同时，还造成极大的安全隐患。一方面，儿童极其容易爬上这个500mm高的窗台玩耍嬉戏造成坠落；另一方面，即便是成年人，如果在这个窗台上靠一靠，躺一躺，或者爬上窗台擦玻璃，也是非常危险的。因此，对低窗台凸窗应采取严格的防护措施。这一点，现阶段，各类条款都有了明确规定，“低于规定要求的窗台（以下简称低窗台），应采用护栏或在窗下部设置相当于栏杆高度的固定窗作为防护措施。作为防护措施的固定窗应采用夹层玻璃，其厚度不得小于。玻璃边框的嵌固必须有足够的强度，以满足一定的冲撞要求。低窗台防护措施的高度不应小于0.8m（住宅应不小于0.9m）。低窗台的防护高度应遵守以下规定：1）低窗台高度低于半米时，护栏或固定扇的高度均自窗台面起算；2）低窗台高度高于半米时，护栏或固定扇的高度可自地面起算。但护栏下部高度范围内不得设置水平栏栅或任何其他可踏部位。如有可踏部位则其高度应从可踏部位起算；3）当室内外高差小于或等于半米时，首层的低窗台可不加防护措施。凸窗（飘窗）的低窗防护高度应遵守以下规定：4）凡凸窗范围内设有宽窗台可供人坐或放置花盆等用时，护栏或固定窗的防护高度一律从窗台面起算；5）当凸窗范围内无宽窗台，且护栏紧贴凸窗内墙面设置时，可按低窗台的规定执行。”实际运用过程中，一般在凸窗内侧加栏杆的做法都不大容易被接受，因为这样不仅需要额外的投入，而且使得室内显得较为杂乱，栏杆也占用了室内的空间，遮挡了室内的光线。因此通常使用下部固定窗扇的做法，这时固定窗扇只有做到900mm高。但这样又带来另一个问题，那就是：由于开启扇位置过高（大于1.4m），因此会造成开启的不便。

3、对室内布置及装饰的影响问题

一般地讲，建筑物立面墙体中的窗户面积是有一定的比例和规定的，这在世界各发达国家都是如此的。为什么要这么规定，原因比较简单，墙体中的窗户不是越大越好，这里有结构因素、能源因素、采光因素、资源因素等方方面面的考虑。我国基本上是一旦什么好，大家就会一起这么做，全部采用。因此时常是一批建筑物的建成便留下了当时的痕迹和时代烙印，很少体现个性和特点，更缺乏创造性的设计理念。凸窗最大的问题不简单是前面大家说到的问题，还有很重要的一个节能问题。

三、结束语

在一些实例中凸窗可以起到扩大室内景观视野、扩大室内空间感、丰富立面造型的作用，低窗台凸窗的窗台还可以满足一定的坐、卧需要，或用以布置室内陈设。从文中几个方面，我们不难看出低窗台凸窗的一些毛病，与之相比较，在住宅设计中采用落地凸窗似乎更好一些。它在结构上利用上下层楼板直接悬挑，结构合理，施工方便，经济可行，而且利用了窗台下的空间，有利于家具布置，与空调机也能更好地结合，更值得在住宅设计中广泛采用。

参考文献：

[1]沈中伟，朱元友；低窗台凸窗设计的几个问题[J]；四川建筑；2005年03期

[2] 卞维锋，王琰. 夏热冬冷地区凸窗对居住建筑能耗的影响[J]. 建筑节能. 2010（06）

[3] 德国品质，助力中国智慧发展 旭格出席第十二届中国国际门窗幕墙博览会，表达全新愿景[J]. 中国住宅设施. 2014（Z1）

论文作者:王海鸥

论文发表刊物:《基层建设》2015年6期

论文发表时间:2016/9/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4d895263f9e5a1f1fdb69562.html