# 浅谈石材加工场所桥门式起重机使用环境及检验重点论文_杨浩佳

广东省特种设备检测研究院揭阳检测院 522000

摘要：本文通过对石材加工场所的环境分析及石材切割冷却水的水质化验，来研究石材加工场所中起重机械所存在的安全隐患，进而提出石材加工场所起重机械检验的重点。

关键词：石材加工；起重机械；检验重点

0引言

石材加工行业是目前国民经济的重要组成部分，特别是在广东、福建个别城市已成为重要的支柱产业。然而，石材加工过程中形成的复杂环境，会对机器设备造成不同程度的破坏，特别是对于吊运石材的起重机械，一旦发生事故，后果不堪设想。故在检验石材加工场所的起重机械时，如何把握检验的重点，发现及消除安全隐患，从而提高设备的安全性能，保障人民群众生命财产安全，显得格外重要。

1石材加工现场情况分析

1.1现场环境特点

通常石材原料形状近似于长方体或正方体，为了节约空间往往把石材堆叠存放，形成视野狭小的工作区域；石材在干切割与磨抛光过程中，会产生大量非导电性粉尘飘散在空中，最终沉积在周围物体上；而石材湿切割时，为了给锯片和石材降温和润滑，同时排出锯屑，通常采用加了切屑液的水进行冷却。冷却水在离心力的作用下，从高速旋转的锯片上甩出，形成雾状小水珠，弥散在空气中，形成局部潮湿区域，部分水雾在重力作用下落在附近设备表面，加速了设备锈蚀。

日常检验案例发现，同等使用等级和载荷状态，石材加工场中的起重机械锈蚀比普通环境严重，特别是存在潮湿水雾的区域。以某石材厂2015年8月新装投入使用的两台通用门式起重机为例，型号规格均为MG16-20A6，同等使用条件，一台用于石材加工现场（记为A），另一台用于成品仓库（记为B）。使用近三年，石材加工场中的起重机下端梁与支腿连接处及螺栓、主梁腹板等多处出现不同程度的锈蚀，成品仓库中的起重机未见明显破坏，如图1所示。石材加工产生的冷却水雾会对起重机械金属结构造成严重锈蚀。

（c） A起重机主梁腹板 （d） B起重机主梁腹板

图1 同等条件下A、B起重机锈蚀情况

1.2石材切割冷却水水质化验分析

为了对石材加工场合有进一步的认识，以当地石材加工厂为研究对象，随机采集40家石材加工厂切割石材后的冷却水为样本，将样本进行化验分析，与同时测得的普通自来水进行对比，统计如表1。

表1 水质化验统计结果

从表1可以看出，石材切割冷却水pH平均值为5.27呈酸性，电导率、含盐量、氯离子含量均比普通自来水高，具有很强的腐蚀性。石材切割环境下起重机械金属结构的锈蚀是以电化学腐蚀为主，雾化后冷却水形成微小水珠吸附到钢结构的表面，破坏涂层后与金属基体接触，形成无数个原电池，铁作为负极，金属碳化物作为正极，使铁发生电化学腐蚀，并逐渐蔓延。

可以说，石材加工场所是局部潮湿、酸性强、多粉尘、物料堆积的复杂场所。这对起重机械的安全使用埋下了隐患，也对检验提出很大的挑战。

2石材加工场所起重机械特点

石材加工现场起重机械主要用于吊运石块，常见品种有：电动单梁桥式起重机、电动葫芦桥式起重机、通用桥式起重机、电动葫芦门式起重机、通用门式起重机，均属于桥、门式起重机。机身金属结构采用Q235，属于铁碳合金。结构连接方式主要采用焊接或螺栓链接。

本文以普通桥门式起重机为研究对象，谈谈检验中必须特别注意的检验重点。

3 石材加工场所起重机械检验重点

3.1靠近石材切割区域重点检验其受力金属结构

基于石材加工的复杂环境，起重机械的金属结构锈蚀要比普通环境严重得多。直接与冷却水雾接触的金属表面容易吸附水珠形成原电池加速锈蚀；主梁焊缝在焊接过程中一旦存在裂纹、气孔，此类缺陷往往是腐蚀介质的聚集地，是腐蚀开始的地方；高强度螺栓依靠预紧力连接金属构件，而环境中的腐蚀介质会成为应力腐蚀的“催化剂”。

所以检验时，必须对主要受力结构件的连接焊缝进行重点检查，检查是否有裂纹、夹渣、孔洞、未焊透等明显缺陷；去除表面铁锈污物，对主要受力结构件断面有效厚度进行测量，特别是门式起重机下横梁下盖板、组装用工艺孔洞等不易观察到的隐蔽区域，检查其厚度是否不低于设计厚度的90%；对于采用螺栓连接的，检查配合是否合理，是否按照设计的预紧力拧紧、螺栓表面是否有明显裂纹缺口等缺陷。此外还必须重点检查，起重机上是否积尘积水、油漆有无明显开裂剥落，因为这些区域往往是锈蚀发展的重灾区。石材加工环境，是一个充满腐蚀介质的潮湿区域，起重机械上一个不起眼的小缺陷，都可能是锈蚀开始的源头。

3.2对于门式起重机重点检验其报警装置及轨道清扫器

石材料场吊运主要采用门式起重机，石材往往堆积如山，作业人员可见视野狭小，存在诸多盲区。应在起重机上设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置，对工作区域人员起警示作用，提醒相关人员注意避让，保持安全距离。

门式起重机大车轨道铺设接近地面，碎石块等杂物可能落在轨道上，重点检验是否设置轨道清扫器，采用扫轨板时，扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙应不大于10mm。大车运行时，清扫器可将轨道上的固体杂物或凸出在运行区域人员的身体顶开，使轨道上无障碍物，确保起重机运行平稳，同时保障人员的安全。

3.3露天工作的轨道式起重机械重点检验抗风防滑装置

石材加工用的露天轨道式起重机械，常见的有通用门式起重机和电动葫芦门式起重机。使用单位往往在起重机停用时，用吊钩吊起一定吨位的石材，依靠重物自重产生的轮压，使起重机大车车轮压紧在轨道上不易移动，以此来替代抗风防滑装置的功能。这不仅无法满足抗风防滑的要求，增加了不安全因素，而且极易使钢丝绳长时间处于受拉状态，降低钢丝绳的使用寿命。

所以检验时，应当重点检查是否按照GB 6067.1中9.4.1的规定设置抗风防滑装置，在进行动作试验时，工作装置功能是否有效，零件是否无缺损。停止作业时，是否按照操作规程将起重机械固定可靠。

3.4 重点检验线路保护及测量电气线路对地绝缘电阻值

石材在干切割加工过程中会产生大量石料粉尘，部分粉尘最终飘落在起重机械电气设备上，如未及时清理，粉尘会逐渐堆积，不断吸收周围潮湿空气中的水分凝固，导电性不断增强，缩短了正常爬电距离，严重时可导致线路短路，同时也会使电气线路对地绝缘电阻减小。检验时，要重点检验所有外部线路是否均具有短路或者接地引起的过电流保护功能；测量对地绝缘电阻时要全面，正确选用测量仪器及量程档位，测量时断开电源，应当将容易击穿的电子元件短接。

4结束语

综上，石材加工场所明显有别于普通环境，属于局部潮湿、酸性强、多粉尘、物料堆积的复杂环境，这对起重机械的安全使用埋下了不少隐患，必须引起重视。日常检验时，应当根据实际情况，调整检验方案，有针对性地对一些项目进行重点检验。

参考文献：

[1]申强.浅谈起重机械零件的失效模式及预防措施[J]. 科技致富向导.2012（11）：179

[2]李义田.浅谈金属的腐蚀与防护[J].价值工程.2013（25）：301-302

[3]李娇娇.浅谈电化学腐蚀原理以及应用[J].中国化工贸易.2017（02）：122

[4]张卫平，陈清光，王玉珍.云浮市石材加工作业场所粉尘危害现状分析 [J].环境与职业医学 .2014（08）：627-630.

论文作者:杨浩佳

论文发表刊物:《基层建设》2018年第32期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4d8a37da5db0ef8c50bc51cd.html