# 研究电网调度监控一体化运行管理论文_雷享

（国网江苏省电力公司淮安市洪泽区供电公司 江苏淮安 223100）

摘要：电力是我国社会经济发展的重要支撑，随着电网行业的发展和进步，工作效率不断提高，逐步向着现代化、实用化和智能化的方向发展，同时监控部门和调度部门的融合，实现了电网调度监控的一体化，为电网运行效率的提高创造了有利的条件。总的来说，电网调度监控的一体化是实现电网行业可持续发展的必由之路，对保证供电质量、满足用户需求起到了积极的促进作用。

关键词：电网调度；监控一体化；运行管理

一、电网调度监控一体化系统的构成

电网调度监控一体化实现了调度系统和监控系统的有效结合，最大限度的发挥了各个部门的优势，对提高电网运行的效率和质量起到推动作用。电网调度监控一体化主要包括三级分布监控和管理结构，在这一系统中，各个功能和任务是分布的，即管理部分分为主站和远方终端两个部分，同时根据电网大生产、运行和管理的分工对各个工作站的任务进行设计。在电网调度监控一体化系统中，管理是分为三个层次进行的，即生成管理级、运行管理级以及厂站终端级。主站的结构是分布式的，在计算机技术的支持下，将各个功能节点进行有效的衔接，为实现数据之间的便捷通讯和信息共享创造了有利的条件，一般而言，主站系统中的主要节点设备都是主备式的，如调度工作站、前置机等等。此外，随着电网调度监控一体化系统的建立，自动化系统都具备了SCADA的功能，实现了对相应数据的实时分析、监控和处理，在数据经过微机远动终端的处理以后，在电力载波和微波的作用下被传输到主站系统进行再次的处理，最后将完全处理好的数据传送到显示设备上。可见，电网调度监控一体化系统的构建是建立在计算机技术的基础之上，是一个综合性较强的数据采集和处理系统，各个模块都能够进行一体化的图形、数据设计，进而有效的保证了数据的一致性和可靠性。同时融入了excel电子表格技术，能够实现无缝报表的同时，可以对历史的数据和相应的信息进行查询，并对所有的运行数据进行统计，不仅方便简单，还具备较强的扩展性，有效的提高了电网运行的效率。此外，电网调度监控一体化系统采用的双网卡，这样就将调度监控的自动化系统与信息系统连接到一起，能够借助浏览器对电网运行的情况进行监督和控制，真正的实现了信息资源的共享。

二、电网调度监控一体化设计

电网调度监控一体化直接关系着电网调度工作能否顺利开展，影响着电网能否实现经济效益的最大化，为此，电力部门应将电网调度监控一体化设计当作工作重点。考虑到电网调度一体化设计包含诸多专业知识和内容，为保证设计质量以及设计工作的顺利实施，应注意以下内容的把握。

2.1电网运行质量与人们的生产生活关系密切

一旦引发安全事故往往给企业或个人带来较大损失。因此，电网调度监控一体化系统设计时应首先考虑安全性，为电网运行创造安全的运行环境。同时，在电网调度监控一体化安全运行的基础上需采取有效措施，减少设计成本开支，即保证电网调度监控一体化设计的经济性，最大限度的发挥电网经济效益。

2.2电网调度监控一体化设计之初应明确其目的性

即提高电网运行质量和水平为人们的生产生活提供安全、稳定、可靠的电力资源。为此，需立足管理模式，选择科学、合理的信息技术以及支持系统。并在遵守系统性、科学性要求的基础上，借助先进的管理理论，从电网系统的整体性出发，寻找积极有效的措施，确保电网调度监控一体化的顺利实现。

2.3电网调度监控一体化设计是一个系统性工程

不可避免的对给原来工作流程和业务产生影响。因此，应认真分析之前管理模式，充分了解电网具体情况，保证设计的标准化和适用性，最终建立科学、合理的管理模式与业务流程，为电网安全运行创造良好的外部条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、电网调度监控一体化管理问题

信息技术和网络技术的发展和进步，在很大程度上推动了电网调度监控一体化的实现，特别是国家电网的一体化建设取得了显著的成效，但是对于地方电网而言，在实施调度监控一体化的过程中还存在着诸多问题：

①变电所的设备陈旧。电网调度和监控的一体化需要依赖先进的设备，但是由于资金缺乏，部分设备未进行及时更新和改造，甚至一些本该淘汰的设备仍然在运行。为了实现电网调度监控的一体化，需要对设备进行更新和改造，这就需要花费大量的人力、物力和财力。

②电网行业的发展追求经济利益，而电网调度监控一体化产生的直接经济效益并不明显，进而导致部分电网企业忽视对调度监控一体化系统的重视，阻碍了一体化实现的进程。

③电网行业规模庞大，分布范围广，加上变电所的分布较为零散，进而导致符合稀薄，不利于数据信息的有效传输。此外，具有专业水平的技术人员缺乏是阻碍了电网调度监控一体化系统建设的一个关键因素，专业人员的缺乏难以对系统的建设提供技术支持。

为了推动电网调度监控一体化系统的建立，需要针对电网运行过程中的问题，采取有针对性的措施，为一体化和自动化的实现创造有利的条件。首先要加加大对电网设备的更新和改造的投入，对于不符合运行需要的设备进行更换，对于损坏的设备进行改造和维修，为实现一体化奠定坚实的基础，这也是提高电网运行效率的一个有效方法。与此同时，加强对工作人员的培训和再教育，提高其技水平和业务能力，便于对系统进行正常的管理和有效的维护。此外，还需要对电网调度监控一体化系统进行管理，培养高素质的管理人员，为系统的正常运行提供技术支持，保证电网调度监控一体化系统的正常运行。

四、电网调度监控一体化运行管理对策

为保证电网调度监控一体化的实现，不断提高电网调度监控一体化运行管理水平，要求国家相关部门认真分析电网调度监控一体化存在的问题，并积极寻找行之有效的方法加以解决。对监控一体化运行管理存在的问题，提出以下一些合理化建议。

①相关部门应结合辖区范围内变电所设备情况，加大对电力设备上的资金投入，及时淘汰陈旧或性能无法满足电网调度监控一体化的设备；组织技术人员认真检查各变电所电力设备损坏情况，及时维修可能引发安全事故的设备，为电网调度监控一体化的实现奠定坚实的硬件基础。

②电网企业应充分认识电网调度监控一体化的重要性。电网调度监控一体化能显著提高电网管理效率，是实现电网可持续发展的重要途径，尤其能提高电网后期经济效益。为此，电网企业应长远考虑，积极推进电网调度监控一体化的实现。

③引进和培养相关技术人才，保证电网日常维护质量，为电网的稳定、可靠运行提供人才支撑。例如，可通过定期组织相关人员培训，不断提高其专业技能和综合素质。必要情况下派相关负责人去外地考察等。另外，为提高电网调度监控一体化管理水平，电网企业应注重储备专业人才，提拔专业技能扎实、综合能力强的管理人员。同时注重聘请具有丰富经验的管理人才，切实提高电网调度监控一体化整体管理水平。

结语

电网调度监控一体化能有效促进未来电网经济效益，对提高电网管理水平具有重要的现实意义。为此，国家电力部门应结合我国电网发展实际合理规划、全面部署，增加电网调度一体化建设的财政投入。同时，相关部门应立足实际，充分利用现有资源，有效解决电网调度监控一体化运行管理存在的问题，不断增强电网调度监控一体化的管理水平和质量，使我国电力行业迈向新的台阶。

参考文献

[1]刘廷瑶，邓小明，常立民.浅析调度自动化系统设计与建设[J].湖北电力，2012.

[2]刘秀娟，任睿华.县级调度自动化系统发展规划探析[J].供用电，2011.

论文作者:雷享

论文发表刊物:《电力设备》2017年第5期

论文发表时间:2017/5/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4d90c4c562e54992957a48f8.html