# 刍议电力工程变电运行技术论文_方润华

摘要：由于我国经济的发展对电力的需求不断增加，而作为电力工程技术中的一个重要组成部分，电力工程变电运行技术应该不断的更新，才能更好地满足变电运行的安全，减少电力工程不必要的损坏。只有加强变电的验电和变电运行的保护工作，才能加快变电系统运行的速度，提高变电运行在电力工程的工作效率。同时，在变电系统中安装避雷针，可以减少夏季雷雨对电力工程带来一些不良影响。为了变电运行的安全，也要大力的宣传变电安全文化，提高变电运行操作的工作人员安全意识，为电力工程事业的发展奠定基础。

关键词：电力工程；变电运行技术

一、变电运行的重要性

在电力工程中，电网的正常稳定运行，最重要的工作是在变电站，变电站是电网运行的重要组成。若电网运行不正常，一方面会导致安全事故，对用户的正常生活用电产生极大的影响；另一方面给国家的经济财产带来很大的损失。因此探讨电力工程中的变电运行技术有重要意义。

二、电力工程变电运行的现状

1、危险因素

电力工程中变电运行的现状之一是危险因素的制约。变电系统分为不同的型号设备，不同设备的运行时间也不同，这些状况在对变电运行检查时，我们不难发现。每个变电设备和系统都存在着一定的隐患，很多检查人员不理解变电设备的结构，不能对其设备出现的不安全因素进行处理，危险性因素不断增多，再加上变电运行操作人员没有落实好防范工作，最终导致电力工程的变电设备处于瘫痪的状态，不能进行正常的工作，影响着电力工程变电运行的效率。

2、变压器异常

电力工程中变电运行的现状之二是变压器异常。变压器是变电运行中重要的组成部分，变电器异常往往表现在内容零件的摔坏，零件的破损，变压器磁芯就不能正常的运转，产生强烈的振动，发出嗡嗡的声音，我们就可以知道变压器没有正常的运行。特别是阴雨天气，变压器损坏会导致局部放电情况，火灾事故时有发生。变电器在室外长期的运作，加上环境的影响，防爆管会发生破裂，喷出更多的油，也极容易燃烧，火灾也是在所难免的，最后迫使变压器运行中止。

3、互感器异常

电力工程中变电运行的现状之三是互感器异常。在变电系统中互感器也是重要的运行设备。互感器异常主要是在其停电的那刻，变电系统被动停止运行，电压保险没有及时熔断，电压互动器发生故障很难排除，互感器被损坏。瞬间负荷过大，温度过高，电源中断，互感器难免不存在着异常。电流互感器故障时常常伴有声音或其他现象发生，例如：若铁心穿心螺丝夹得不紧，硅钢片就会松动，铁心里交变磁通就会变化；电流表指示降为零，有功、无功表的指示降低或有摆动；电度表转慢或停转；差动断线光字牌示警；电流互感器发出异常响声或发热、冒烟等这些问题都应当引起重视。

4、 油位异常

电力工程中变电运行的现状之四是油位异常。变电器的油位变化，在一定程度上会引起内部放电，烧毁线圈和铁芯，影响变电器的正常工作。油位的上升，会导致变电器快速运转，强烈的摩擦，变电器外部也会产生放电，极其容易发生火灾。油位的下降，会造成变电器运行缓慢，从而保护了变电器内部系统的零件。但是变电器油位过低，可能造成瓦斯保护误动，严重缺油时，变电器内部线圈暴露，可能造成绝缘损坏击穿事故。另外，处于备用的变电器严重缺油使线圈暴露则容易吸潮，并使线圈绝缘下降，它制约着电力工程中变电运行的工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5、温度变化

电力工程中变电运行的现状之五是温度变化。在变电运行中，温度应在规定的范围内进行调整，才能保证变电的安全性。变压器的温度过高时，不利于机器的散热，不利于风扇有效的运转，不利于冷却器性能的发挥，不利于油循环流动。变压器的温度过低，降低了机器运行功能的效率。忽高忽低的温度变化，会造成机器的老化，经受不了几年的使用就会被淘汰，影响着电力工程事业的资金流动。我们不难发现，温度的变化是制约变电器运行的重要的因素。

三、电力工程变电运行技术措施

1、 加强变电的验电工作

电力工程变电运行，就要加强变电的验电工作。验电工作有效地预防变电系统的漏电和放电情况的发生。变电设备在装置地线的时候，要提前进行验电，并对其线路进行维修，避免不安全因素出现，减少带电地线和外界接触的机会。同时验电人员也应做好自身的安全防范工作，戴好绝缘的手套，再进行验电的一系列工作。验电人员要认真负责各项检查，针对出现问题的设备进行及时的维修，减少变电运行中不安全隐患，以及不安全因素带来人身安全和机器事故。

2、加强变电运行中保护措施

电力工程变电运行，就要加强变电运行中保护措施。变电运行中应加强保护的主要有瓦斯和差动行动两个方面。瓦斯保护侧重点在变压器，就变压器是否存在着异常，是否存在着喷油、是否存在着线路中断，是否存在着线路混乱等，这些类似的问题都应该采取相应的检查。差动保护行动主要是对油位、油色以及套管等很多相关的零件部位进行检查。例如：可以根据气体的颜色来判断电压存在的故障，积极的采取保护措施，确保变电运行中技术的安全使用。

3、避雷针的使用

电力工程变电运行，就要使用避雷针，防止雷电对电力设施造成的破坏。避雷针可以疏导电压，减少电流的聚集，在雷击时，及时的切断电源。避雷针是电力工程变电运行中不可或缺的设备之一。避雷针的使用，可以把变电所有的雷电流分散到地面各个方向，起到保护的作用。在使用避雷针时，要合理的设置避雷针的按放位置，才能更有效的发挥避雷针的作用。

4、处理开关异常

电力工程变电运行，就应该及时处理开关异常。线路开关发热，其处理方法与单母线隔离开关相同，所不同的是该隔离开关有串联的断路器，可以防止事故的发展，因此，隔离开关可以继续运行，但需加强监视，直到可以停电检修为止。在检修该隔离开关时，线路应停电。其次，隔离开关瓷瓶有裂纹、破损，其损坏程度不严重时，可以继续运行，但是也应该对开关瓷瓶有放电现象或者其损坏程度严重时，应将其停电。

5、加大变电安全文化宣传

电力工程变电运行，最后离不开变电安全文化的宣传工作。只有加强企业员工对变电安全文化的了解和学习，才能更好地为电力工程服务。变电安全问题是电力工程首要解决的至关重要的任务，企业应该加大其宣传的力度，对员工进行定期的变电安全知识培训，促进员工在变电运行操作中树立起安全意识，减少电力工程变电运行中不安全的隐患，促进电力事业的可持续发展。

结语

电力安全稳定运行是国民经济发展的重要保证，研究电力工程中的变电运行技术对电力工程的发展有重要意义。导致电力运行故障的原因有很多，一般包括自然因素与人为因素。文章中通过详细的分析了警铃响并且光字牌显示母线接地、警铃响且线路保护异常、开关跳闸等常见故障、其他故障的具体解决办法，为电力安全稳定运行提供借鉴。

参考文献：

[1] 廖军武.用电检查工作注意事项与建议[J].中国高新技术企业,2010,(09)

[2] 王志强.浅谈变电运行的安全管理及故障排除的措施[J].科技资讯,2011.

[3] 陈庆红．电力工程变电运行技术 [M]．中国电力出版社，2006．

[4] 许博．防止变电运行事故的对策[J]．电力安全技术，2011(8)．

论文作者:方润华

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4db7c7cbf080f3954f1e718b.html