# 浅谈一种新型合成树脂瓦坡屋面应用前景论文_常秀丽

山东聊建集团有限公司 山东聊城 252000

摘要：随着社会的进步，物质文明的高速发展，人们对建筑物不仅仅局限于满足居住功能，更追求其外形、造型的搭配及鲜明的视觉享受。古典式的坡屋面在工程中得到了越来越广泛的应用。但是目前常用的水泥瓦片缺乏足够的耐候性能，常出现断裂、剥落等质量问题，以及带来的防水问题，成为困扰用户的重大难题。合成树脂瓦由于具有单张面积大，重量轻、强度大、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热等多种优良特性，作为新产品，在越来越多的屋面工程中采用。我公司根据多年的施工经验，通过技术研发，采用合成树脂瓦、挤塑板，应用在混凝土坡屋面上，形成一种新型坡屋面系统。采用合成树脂瓦施工的坡屋面拼接紧凑，搭接严密，屋脊、檐沟顺直，屋面防水效果好，成型后观感质量很好。

关键词：合成树脂瓦；施工要点；优良特性

适用范围：适用混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面、老建筑平改坡工程。

1 构造做法

2 施工要点

2.1 结构层严格按照施工图纸进行施工，在脊线两侧、坡面等规定位置预留螺栓锚固件。螺栓锚固件，直径8mm，长度为240mm锚固深度大于80mm。螺栓锚固件应根据合成树脂瓦尺寸确定间距，以本工程合成树脂瓦为例，1.08米宽，6个波峰，波节250mm，最上面一排位置距屋脊线180mm，最下面一排位置距檐口50～70mm，中间锚固件上下间距最大为1000mm（4个波节），左右间距为900mm（5个波峰）；斜脊（天沟）线两侧各110mm预留，间距1000mm。施工螺栓锚固件时，应挂线施工，以防偏移，并确保锚固件与屋面垂直。

2.2在结构层上抄平，挂线进行找平层的施工，保证坡面平整度、规整度、坡度一致、脊线（沟线）顺直。

2.3该新型屋面系统的防水层采用坡屋面专用高分子复合自粘卷材，具有可穿透性、自愈合、耐老化的性能，且无需保护层。其施工技术参数：搭接宽度80mm，上翻高度250mm，屋脊、天沟处附加层宽度500mm。螺栓锚固件处，采用止水环并涂刷“冷涂非固化橡胶沥青防水涂料”的防水处理方法。

此时应检查螺栓锚固件的位置正确性，对位置不正确的，应割除，保留20mm，并在其旁边植筋，植入深度应至少60mm，外露长度160mm。植筋施工与防水层施工至少间隔24小时。

2.4保温层采用100mm厚挤塑板，该挤塑板外侧满刷防火材料（在工厂内加工完成）。保温板铺贴时，直接让螺栓锚固件穿透，上下保温板应错缝。

2.5首先在螺栓锚固件处拉线，调整锚固件的偏移，确保锚固件在同一直线上，且上下线应与坡度平行，左右线应水平，线线间距符合要求；然后根据螺栓杆位置在方钢管上加工螺栓眼；最后统一固定挂瓦条（方钢管4*2）。在锚固件处涂刷两遍防锈漆。

2.6主瓦安装应按照以下要点进行施工：

①两坡屋面主瓦安装时，一侧波峰中心与CC1（CC2）或DD1（DD2）线重合，主瓦上、下部都应与CD、AB线平行，并从一侧（CC1或DD1线）开始安装，相邻搭接一个瓦波。

②第一张瓦的安装最为重要，一定要保证瓦底边与CC1（CC2）或DD1（DD2）线垂直不得倾斜，位置摆正后，在最下端处将瓦固定。

③安装过程中要随时检查瓦底边与施工线的垂直，确认无误后再将固定件安装齐全。

④纵向安装要搭接瓦的一个节长。

⑤两坡屋面主瓦安装应两侧同步进行，以确保正脊瓦安装的波峰吻合。

⑥主瓦安装选用专用固定件。每片主瓦有六个波峰，固定方式见图四。间距最大不得超过54cm。

⑦固定瓦时电钻要与瓦面垂直，紧固瓦时钉的松紧要适中，完毕后再安装防水帽。

⑧主瓦安装前，在挂瓦条主瓦固定点位置安放垫块支架。

⑨四坡屋面安装时先安主瓦（方法同两坡屋）。主瓦安装完毕后再安装两侧三角形屋面，由中心线CC3、DD3为基准两边均分安装，再沿斜线切割，以便于斜脊瓦的安装。

2.7正脊瓦安装在屋脊CD线上，安装时要从主瓦区一侧开始，第一张正脊瓦搭接处要避免与主瓦搭接处重叠，两张正脊瓦之间搭接一个波形。斜脊瓦安装在多坡屋面三角形斜边上，安装时要上下对齐固定在主瓦檩条上，两节斜脊瓦之间搭接50mm。副脊与主瓦相交，脊瓦深入主瓦下，交界处用密封胶密封。

2.8三通脊瓦安装在三面相交顶点，正、斜脊瓦安装完毕后安装三通脊瓦，三通脊瓦安装在正脊瓦与斜脊瓦的上方。

2.9正脊、斜脊采用专用避雷支架（一），与脊瓦同时固定，间距为900mm，转角处不超过500mm；外檐处采用专用避雷支架（二），与主瓦同时固定，间距为900mm，转角处不超过500mm。

2.10细部处理

屋面避雷引上线、出气孔等处，里面四周满打发泡，使用密封胶进行密封。

2.11细部节点做法

① 屋面天沟采用专用型板产品，根据现场结构配套定制，在主瓦安装前先将天沟型板（一）固定在挂瓦条上。两侧主瓦上方安装天沟型板（二）。

图三：檐沟做法示意图

3 主要优点：

3.1 超强的耐候性 合成树脂瓦一般产用优良的高耐候性工程树脂，如ASA，PPMA，pmma等，这些材料都是高耐候的材料，使之在自然环境中具有超乎寻常的耐候性，它既是长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍然能保持颜色和物理性能的稳定性。

3.2 优异的耐腐蚀性能

高耐候性树脂和主体树脂具有非常好的耐腐蚀性能，不会被雨雪侵蚀导致性能下降，可长期地狱酸、碱、盐等多种化学物质的腐蚀，因此非常适用于盐雾腐蚀性强的沿海地区以及空气污染严重地区

3.3 卓越的抗荷载性能

合成树脂瓦具有很好的抗荷载性能。

3.4 抗冲击耐低温效果好

合成树脂瓦具有良好的抗冲击低温能力，1公斤重钢锤1.5米高自由落在瓦面不产生裂纹，经过10个冻融循环，产品无空鼓、起泡、剥离、裂纹现象。

3.5 自清洁

合成树脂瓦表面致密光滑，不易吸附灰尘，具有“荷叶效应”。雨水冲刷洁净如新，不会出现积垢后被雨水冲刷的斑斑驳驳的现象。

3.6 安装方便

一般此种产品都具有以下特点：

瓦单张面积大，铺装效率高

质量轻，容易吊卸

配套产品齐全

工具、工序简单

3.7 绿色环保

合成树脂瓦通过中国环境标志产品认证，当产品使用寿命终结可完全回收再利用。

3.8 防火等级达到B1

符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效延缓火势蔓延。

结束语：使用该屋面系统，工程实体质量和观感效果良好，屋面瓦牢固，无防水渗漏，经济效益和社会效益显著，受到社会各界的一致好评。

论文作者:常秀丽

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年20期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4dbb7b410ff17d13f0750359.html