# 热释光个人剂量计在放射卫生防护监测中应用论文_程学明

伊春市卫生管理行政执法支队 153000

【摘 要】热释光剂量测量方法是 一 种新型的辐封监测方法。它具有体积小，灵敏 度 高，量程宽，稳定性和线性好，受环境的影响小，并可多次重复使用等优点。在放射的防护和放射医学等领域、放射生物学的剂量测定及地质、考古等方面得到广泛的运用，越来越引起人们的关注。

【关键词】热释光个人剂量计；放射卫生防护监测；应用

【中图分类号】R817.4【文献标识码】A【文章编号】1276-7808（2017）03-011-01

热释光个人剂量监测是放射防护监测中的一项重要技术。是了解放射工作人员的剂量运用情况，及时发现放射防护缺陷环节的重要方法与手段，是客观的对放射工作场所的监测与评价，是防护水平、管理水平以及放射病诊断、治疗的重要科学根据。运用热释光剂量计的基本原理，加强放射防护的质量控制，规范个人剂量，监测技术是放射卫生防护监测的可靠的保障。

一、热释光剂量计组成及基本原理

在热释光剂量测量中，运用最多的剂量元件主要有硫酸钙、氟化钙 和氟化铿。我国使用较普遍是氟化铿固体片和粉状硫酸钙。硫酸钙可测剂量 适用于 m R级低剂量测量。氟化钙可测量峰值，其峰温高且单一，能量影响大。氟化铿测量m R 级小剂量，对测量装置要求较高，热释光剂量计是固体剂量计的一个属支，主要的原理是：某些材料经过放射线照射后形成的电子和空穴，被陷阱能级俘获而处于亚稳态，将这些材料加热，电子或空穴即可获得足够能量而从陷阱能级中逸出，然后复合返回基态能级。在复合过程中的能量差即以光子形式释放出来。其发光总和或发光强度在一定范围内与受照射的剂量成正比。因此，这些材料受放射线照射后，对它加热到适当温度，测其发光总和或发光强度，形成不同的的热释光峰，热释光峰加起来形成曲线，与此相对应的就是射线剂量，分析发光曲线可以得出更为复杂的谱形。所以，这一原理得到了世界各国的关注，并且广泛的运用。成为放射卫生防护应用的一种重要的累积剂量监测手段。

二、热释光个人剂量在放射卫生防护监测中的应用

开展对放射性人员个人剂量监测，主要是对放射人员的个人的防护与健康作出估量，为放射个人剂量负担提供根据，根据长期个人剂量监测的经验，要做好放射工作人员个人剂量监测的关键环节是管理措施和质量控制。热释光剂量是以固体状态来发挥作用的，可混入聚四氟乙烯制定成各种形状的剂量计热释光材料在常温下很少衰退，所以，可以执行长达一年时间的坚测。热释光剂量计携带方便，适合邮寄，发放回收便捷。所以，热释光剂量计被普遍的运用到个人剂量测量、环境监测、放射治疗、考古、地质研究、生物学、生态学、生物化学以及核物理等广泛的领域。正因为热释光剂量计灵敏度高，衰退小，它适用于天然环境本底调查。随着热释光个人剂量计的发展，在放射医学领域中，已经广泛采用热释光剂量计对放射诊断和治疗的病人实施的剂量进行监测，并且能够检测在照射时射线剂量在体内的分布情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在放射防护方面，用热释光剂量计来检测同位素和射线装置性能标准，放射工作人员全身或部分机体及肢端所接受的各种射线剂量及事故剂量监测等。在生物学领域，用热释光剂量计研究电离辐射剂量，为放射损伤与诊断提供诊断根据。热释光剂量计在空间辐射监测，环境氡及其子体监测，核参数的测量，剂量标准传递，高能光子剂量测定等方面的应用范围也在不断的拓展，应用领域也在不断的扩大。

三、热释光个人剂量在放射卫生防护监测中的管理与质量控制

1、热释光个人剂量在放射卫生防护中所用监测器的性能应该符合热释光剂量标准的性能与参考标准，选择具有监测范围的宽量程与能量好的监测器。对于放射的常规防护监测，量程上限一般应达 1Sv，对于特殊监测，量程上限应达 10Gy。监测中要选择最适合应用领域的热释光剂量计，热释光剂量计广泛用于定量剂量测量，小剂量为 0.5cG y时，需要谨慎测量，需要小心控制仪表。在使用之前了解热释光剂量计的发光特性和影响，才能懂得预热温度，测量温度及时间。热释光剂量计灵敏度高，适用于天然本底辐射的调查，但它有较低的敏感特性，所以，要把低能部分屏蔽掉或低能敏感效应降低到可允许的水平才能应用。

2、为保证热释光个人剂量的监督质量，保证获得的数据科学、可靠、具有参考性，需要放射卫生部门注重质量管理与质量控制。进行热释光个人剂量运用技术培训，提高个人剂量监测的技术能力。为提高热释光个人剂量的监测水平，对放射操作人员进行技术培训与指导，讲授热释光剂量方法的原理、剂量计计算法和测量技术。选派技术人员进修，参加卫生部举办技术培训班培训，同行之间不断交流学习与学习，能够熟练掌握热释光剂量监测系统的基本理论、基础知识和监测技能，熟知在监测中探测器特性、仪器工作原理及影响测量结果的各种因素。

3、定期参加全国热释光个人剂量计的检定及刻度比对，对在检定和比对中存在引起误差的可能，及时进行纠正，冰柜刻度设施进行校对，放射源对剂量计的精确刻度是关系到实验室的个人剂量的检测结果，保证检测质量的可靠性。

4﹑严格遵守热释光个人剂量的操作规程，这样可以避免非辐射热释光的产生，使用镊子夹在探测器的两侧，切勿用手或其他污物接触探测器，以免造成污染；如果探测器是粉末，托盘内置放的粉末数量要一致，粉末布放要均匀，并保持每一次探测器都要置于加热盘中心位置处，操作过程要认真严谨甚微。

结语：热释光个人剂量监测是一项系统的程序。只有对热释光个人剂量计的设计、工作原理充分掌握，并能够加强监测时的各个 环节的质量控制，才能保证监测数据的准确性，为放射卫生防护工作和放射危害评价及相关的诊断与放射治疗提供科学可靠的根据。做到放射卫生防护和个人剂量监测整体全面，才能有效开展放射卫生防护和放射工作人员的个人剂量监测工作。为规避一切不必要的辐射，并保证一 切必要的辐射能够在科学合理范围内，达到合格的标准，加强放射卫生防护监测，完善防护设施，发挥放射防护最优化的运用，减少各个放射工作人员的接受辐射的剂量。

参考文献：

[1].曾晋祥；曾锡慎.氟化锂剂量计在个人剂量检测中的应用 [J].职业医学，1988，03，31.

[2].杨伯云.放射工作人员个人剂量监测与质量控制[J].中华放射医学与防护杂志，1998，06，25.

[3].韦志光.热释光个人剂量计在放射卫生防护监测中的应用[J].中国辐射卫生，2007，09，20.

论文作者:程学明

论文发表刊物:《世界复合医学》2017年第3期

论文发表时间:2017/7/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4dcd06655fc78790bd538a9b.html