# 建筑外墙保温防脱落研究论文_刘春涛

摘要：现如今，外墙外保温是建筑工程中重要的环节，也是建筑节能的重要途径之一。随着我国建筑节能要求越来越高，外墙外保温技术的应用也越来越广泛。然而，现阶段由于外墙外保温技术在使用过程中各种因素的影响，加上没有选择合理的保温材料，导致外保温层出现开裂脱落等问题，严重影响保温性能，同时也给建筑工程整体的质量造成影响。本文首先分析建筑外墙外保温工程施工中保温材料的选择，然后提出造成外保温层开裂脱落的技术原因，最后提出有效的质量控制措施，希望能够给有关人员提供参考。

关键词：建筑外墙；外保温工程；开裂脱落

引言

随着建筑设计和人们生活水平的不断提高，对建筑的要求也逐年增加，其中对建筑的保温性和热舒适性要求更为迫切。在我国北方地区冬季采暖过程中，为降低能耗提高建筑的室内温度，多数建筑在建筑外墙上铺设保温板以达到保温的要求。目前在我国既有建筑中应用量最大的保温板是聚苯板，聚苯板具有造价低、施工方法简单、保温效果好等优点而被广泛使用，同时也具有使用寿命短、易燃、易脱落等缺点。

1概述

随着建筑科技的发展进步，人们对建筑改变了以前的仅能够满足实用功能的要求，既要实用又要美观，于是新材料、新工艺、新技术纷纷得到广泛的应用，各种实用美观的建筑慢慢进入大家的视野。而建筑外墙在建筑美观上有着至关重要的作用。目前建筑外墙分为:玻璃幕墙、石材墙面、真石漆墙面、饰面砖墙面等等。饰面砖墙面在国内某些地方仍占据一定的市场。质量控制是一项综合、复杂、系统的过程，“千里之堤、溃于蚁穴”，在施工的每一个环节如果得不到有效地控制就有可能会造成很大的经济损失甚至安全事故。建筑外墙饰面砖脱落就是其中一种必须引以重视的质量问题。

2建筑外墙外保温工程施工中保温材料的选择

建筑外保温层开裂的原因有很多，但是受到保温材料的影响较大，保温材料的膨胀系数如果过大，就会导致保温层开鼓，最终导致开裂现象。一般来说，选择合适的保温材料是预防建筑外保温开裂的有效措施，在具体选择过程中，一般需要降低建筑结构外保温材料与外装饰材料的膨胀系数比，提升材料的柔韧释放力，有效的预防建筑外保温裂缝。现阶段，建筑工程施工过程中，选用的建筑外墙外保温材料一般包括聚苯颗粒、聚苯板、密集型苯板等，其中密集型笨笨具有密度大、导热细述强的优点，是建筑外保温施工中最常见的材料。

增强网是建筑外保温施工中的重要材料之一，因此必须做好对增强网的选择。玻纤网格布具有抗裂保护的作用，所以一般作为增强网的主要材料，在外保温施工中具有广泛的应用。第一，这种材料能够提升保温层的拉伸强度，第二，这种增强网能够有效的分散应力，将裂缝分散为若干个细小的裂缝，增强抗裂的作用效果。通常情况下，建筑墙面上裂缝流出的砂浆为碱性材料，而玻纤网格布具有良好的抗碱性。从保温层耐久性方面考虑，玻纤网格布能够使用至少超过25年的十年，满足建筑外保温使用年限的要求与标准。

3建筑外墙保温板脱落的自然原因

3.1热应力原因

建筑外墙保温板受到热应力而产生脱落是由于外保温层处于建筑外墙的最外层，常年受阳光直射，受温度变化影响最为直接，且北方地区昼夜温差较大，尤其是冬季使用过程中受到温度变化最为明显。据统计，在北方地区一年内外保温层受到的昼夜温差最大值可达到60℃左右，且建筑外墙保温板常年受冷热交替影响会发生较大的热胀冷缩变形，从而导致保温层外层抹灰开裂、脱落，最终使得保温板也随之产生脱落。

3.2材料质量方面

选材时，往往仅根据饰面砖的色彩、图案进行选择，而未根据工程所在地的实际情况，对材料的技术性能进行综合分析。对此，在选材时，应严把材料准入关，对饰面砖的强度、含水率、材料密度、底层构造、平整度、耐磨度、釉面光滑度等技术参数进行综合考虑，寒冷地区，还需考虑其抗冻融性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆现场施工前，应尽量选择弹性模量小、尺寸小、背面带凹槽的饰面砖，并按规范的要求，对各检验批进行强度、含水率、抗冻融性能等技术参数的检验，即对使用的外墙饰面砖进行逐块挑选，挑出有缺楞、掉角、翘曲、歪斜、夹砂、开裂、欠火等缺陷的饰面砖，并确保饰面砖品种、规格、厚度、色泽等观感质量符合设计要求和现行规范。

3.3风压原因

建筑外墙保温板中受到风压因素而产生脱落的原因主要是由于保温板属于负风压位置或保温板与建筑外墙墙体脱离而产生空腔。由于风荷载作用于建筑物表面不是均匀的分布，受风荷载作用建筑外墙侧面和背面受到的风荷载作用力是从内向外的推力而形成的负风压，外墙正面受到风荷载作用的推力而形成正风压。在正风压作用下建筑外墙保温层受到推力而与建筑外墙紧密连接;在负风压作用下建筑外墙保温层受到吸力作用而与建筑外墙分离，当吸力作用大于保温板与墙体间的粘结力时两者之间产生空腔，严重时会造成保温板脱落。常见的保温板受风荷载作用而脱落的现象主要是由于受负风压作用而导致。

4消除自然因素而导致保温层脱落的处理措施

4.1采用有效的防渗技术

建筑外墙外保温常年暴露在外界空气中，遭受风吹雨淋，同时在热胀冷缩原理的影响下也会导致局部裂缝产生，在经常性的渗水下还会造成严重的开裂问题，不仅影响建筑外墙的外观，也会对外保温性能造成很大的影响。因此，外保温层防水工作也是施工中的关键所在，首先采用防水性能较强的外保温材料，设计有效的高防水构造，避免雨水、雪水等渗进保温层与粘结层之间。其次，需要使用高质量的胶粉进行勾缝处理，即使的消除外层中存在的间接缝。这样就在外保温结构中形成了两层的防水屏障，提升外墙外保温结构的防水性能。

4.2采用二次约束以及对面砖层的支撑技术构造

保温层与主体墙之间连接性必须可靠，然而这种连接稳定性会受到外力、自身强度、水分等因素的影响而发生变化，加强保温材料自身的抗剪能力较弱，因此必须依靠有效的连接方式增强强度，以便承受面砖几十年的压力。所以，不仅需要提升保温层与主体墙之间的连接可靠性，同时还需要在两者之间设置钢网，实现对保温层的二次约束，这样也能起到更好的支撑作用，减少外力对保温层的破坏，有效的避免开裂脱落等问题的出现。

4.3对已经脱落的保温层进行加固处理

对已经出现保温层脱落的位置进行保温层施工时，使用的保温板进场时应满足《建筑节能工程施工质量验收规范》的相关要求，粘贴时应在保温板的两侧均涂刷界面剂，确保粘贴时为满铺状态，提高保温层与基体的粘结性能。对基体为混凝土剪力墙的部位应使用膨胀螺栓将保温板与墙体固定;对基体为砌块的部位应使用镀锌穿墙螺栓和垫板对两者进行固定。现场所使用的膨胀螺栓或镀锌穿墙螺栓应在现场进行拉拔试验确定其承载力满足设计要求后方可进行验收。

结语

通过对近些年来我国部分建筑外墙外保温层脱落的事故原因进行分析，总结得到外保温层脱落的自然因素，如热应力、风压、水因素而导致外保温层整体或局部脱落，并提出了相应的预防措施避免上述自然因素导致外保温层脱落。最后提出了对已经脱落和未脱落的保温层的相关加固处理措施，确保保温层的正常工作和使用，确保建筑的使用功能不受影响。

参考文献

［1］陈红梅．浅谈建筑外墙外保温工程施工中开裂脱落和防水的质量控制［J］．江西建材，2015(24):141，144．

［2］路国忠．外墙外保温脱落事故分析及加固办法［J］．墙材革新与建筑节能，2015(12):47-52．

［3］黄贵强．浅析外墙饰面砖施工和检测的注意事项［J］．广东建材，2012(06):17－19．

论文作者:刘春涛

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷第20期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4debf8ed65264890d3ca391b.html