# 泵站高压电气设备的安全运行与维护方法探究论文_付斌 沈仲亮

摘要：与其他发达国家相比，我国泵站高压电气设备应用起步稍晚，实践积累经验不足，在运行期间已然会存在一定安全隐患，需相关部门做好设备安全运维管理工作。基于此，本文对泵站高压电气设备安全运行以及维护方式进行相关概述，以供参考。

关键词：泵站高压电气设备；安全运行；维护方法

前言：泵站肩负起排水灌溉的基本职责，对加快地区经济增长速度，满足大众用水需求具有重要意义。泵站高压电气设备是泵站工程的重要组成部分，其运行效率及平稳性可直接影响到泵站整体应用水平。因此为充分发挥出泵站工程的积极作用，相关管理部门需认清导致泵站高压电气设备故障问题的症结所在，制定出更加专项有序的泵站高压电气设备的安全运行保障机制与维护方法。

1、泵站高压电气设备安全隐患种类

1.1主变压器安全隐患

泵站高压电气设备中，主变压器占据了重要地位。一旦主变压装置出现故障问题，极有可能影响到泵站整体运行效率，对大众日常用水生活造成严重不利影响。就目前来看，主变压器安全隐患问题主要体现在以下几个方面：第一，主变压器分接开关的存在故障，因分接开关设计不合理或接触不良问题导致，致使变压装置自身温度异常增长，出现结构损坏问题。同时，分隔开关设备也与邮箱的储油量不足有关，在分隔开关实际切换的过程中，极易出现短路问题[2]；第二，变压器安全隐患。在泵站变压器超负荷运行与使用次数较为频繁的情况下，使得内部线路老化速度加快，在外壳破损的情况下，线圈暴露下室外，进而引发变压器着火问题。在此种情况下，需技术人员立即查看断路装置是否断开，将变压器隔离开关拉下，顺序采取灭火措施，最大程度控制泵站的经济损失。

1.2 高压电机安全隐患。在泵站高压电气设备中，高压电机的安全隐患问题与其自身温度存在密切关联。在高压电机温度增高或增快的情况下，会使高压电机内部结构出现明显损坏。高压电机绝缘电阻较低，电机引线长期处于高温状态下，致使引线熔断、破损等问题频繁发生。同时，因高压电机内的轴承安全不规范或润滑油不够，使得轴承在实际运行过程中振动强烈，噪声增大，运行效率始终处于有待提升阶段。

2、泵站高压电气设备安全运行机制

针对泵站高压电气设备中变压装置的安全运行情况，制定出更加专项的安全管理机制。在变压器通电前准备工作中，应明确变压装置进出线部位、油位等情况，通过检查变压器电压、负荷情况以及电流等参数数值，对变压器实际运行状态进行判断。现阶段泵站高压电气设备变压器可分为轻负荷与满载两种状态，需相关工作人员结合泵站实际运行需求，对变压器运行参数的合理性进行控制，确保变压装置正常运行。由于变压器是影响泵站高压电气设备整体运行效果的重要因素，需相关工作人员加大变压器安全管理保护力度。

做好泵站高压电气设备消防安全管理工作。因泵站高压电气设备运行效果与大众生活质量息息相关[4]。与其他设备相比，泵站高压电气设备种类多，结构复杂，在设备发生火灾的情况下，也直接导致巨大的损失，需紧抓泵站高压电气设备消防管控流程，有序开展泵站高压电气设备安全消防工作。首先，在各部门以及基层操作者群体中，大力宣传泵站高压电气设备消防管理重要性，通过定期开展设备消防会议，在操作现场张贴消防安全标语等方式，增强内部成员安全消防意识，为消防工作的展开提供必要条件。针对消防理论知识、消防设备的操作要点等，开展员工教育培训工作，确保所有员工都能够对设备火灾问题作出快速而又正确的反应；其次，结合泵站高压电气设备运行特征及需求，制定出更加严谨的泵站高压电气设备消防保护机制。因泵站高压电气设备主要能源为电力，如火灾问题发生，极有可能造成严重经济损失或人员伤亡问题。因此为控制火灾隐患发生几率，相关管理部门需严格管理泵站高压电气设备运行环境，加大随意移动电气设备等违规操作问题发生几率，从根本上保障泵站高压电气设备的安全运行。

3、泵站高压电气设备故障运维方案

3.1泵站高压电气设备变压器故障运维

结合泵站高压电气设备内变压器的故障种类，将故障运维重点放置在分接开关故障与着火故障两方面。其中，分接开关故障原因多于线路连接不良有关，变压器着火故障则由设备超负荷运行，内部线圈暴露在外有关[5]。为更好解决此类设备故障，需在设备维修之前断开断路装置，将变压器电源连接隔开关关上，而后在扑灭火灾。在检查泵站变压装置内部油温的过程中，需确保变压器内部散热管的温度一致，上层油温度达到正常范围之内。在油温出现异常增高或下降的情况，需首先切断电源，停止电压器运转，并对变压装置内部的结构进行全面检查，切实保障变压装置运行期间的安全性。定期对泵站高压电气设备内变压器进行保养，及时清除变压装置绝缘套管上的杂质，对变压装置开关部位的螺丝老化问题进行及时检测。

具体而言，针对变压装置运行声响特征，制定出不同运维方案。变压器运行有尖锐声、音调增高，说明内部电压过大；运行音量增加，伴有杂音，说明对应铁芯没有加紧；运行有爆裂声，则说明绝缘装置已经出现击穿问题。

观察变压装置的密封构件是否存在漏油情况，观察变压装置的各项电流、电电压测量仪表是否出现数据异常情况。

对变压装置运行期间的温度进行定期监测，如测得循环变压装置上层油温超出85℃，需对变压器进行故障检测，防止故障隐患进一步扩大。

3.2泵站高压电气设备电机故障维护

在泵站高压电气设备的电机故障维护过程中，需对电机的实际应用状态进行检查，明确电机运行期间的各指标数据，确保电机部件规范安装，在保障电机监测部位合格的情况下，才能使电机正常使用。同时，在电机运行温度上升过快时，也会导致电机故障出现，自身绝缘电阻值下降，如此安全隐患没有得到及时控制，极有可能出现电机运行误差或停止运行等情况。为确保电机安全运行，需相关工作人员对电机进行定期养护，及时清除电机内部灰尘，防止灰尘堆积等情况出现。在电机轴承内部加入适量的润滑油，降低轴承自身磨损度。针对电机实际运行情况，开展大修工作，对电机内部螺丝、接线位置等进行严格检查。

注重机组起动前检查，对机组内部三相电压、绝缘电阻、接地系统、电动保护装置的实际运行情况进行的检查；对机组进行合闸观察，判断机组转动、专享、电压、电流实际情况，如出现异常运行声音，则需及时断电，对机组进行全面的故障排查处理。实时监控机组电流、电压以及不平衡值，判断机组是否处于剧烈振动、温度过高等异常运行情况。如此类异常运行情况出现，则需立即切断电源，检测机组故障问题，制定相应运维方案。

总结：总而言之，高压电气设备是实现泵站防洪供水功能的重要基础，如高压电气设备存在明显故障问题，会使泵站无法正常运行，地区经济效益受到严重不良影响。因此为保障泵站高压电气设备高校稳定运转，相关管理部门需加强泵站高压电气设备安全运行管理力度，结合泵站高压电气设备可能存在的故障安全隐患，制定出更加有序的维护管理机制。

参考文献：

[1]姜旭东. 浅谈通河县东部提水灌区渠首泵站电气设计[J]. 黑龙江水利科技,2019,47(03):93-94+97.

[2]张建国. 大中型泵站高压电气设备的安全运行与维护方法探究[J]. 科技经济导刊,2019,27(08):73.

论文作者:付斌 沈仲亮

论文发表刊物:《科学与技术》2019年16期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4e63a81a19168ac7a1089799.html