# 浅谈路桥施工中钻孔灌注技术论文_李洪亮

（中建桥梁有限公司，重庆市 江津区402260）

摘要：钻孔、灌注混凝土都是在水下条件进行，工程质量只能通过科学的过程控制和完工后的仪器检测来确认。孔灌注桩基础因其施工简单、速度较快，造价相对低，桩基承载力大，施工时受地下和地表面及外界因素影响小等优点，现已在桥梁、房建、港口建设中被大量的采用。

关键词：路桥施工；钻孔灌注缺陷分析；处理措施

一、灌注桩的施工控制

钻孔灌注桩的施工一般在水下或地面以下进行。其施工过程无法用肉眼观测刮，成桩后也不可能进行开挖验收。施工中任何―个环节出现问题．都将直接影响到整个公路桥梁工程的质量和进度，甚至给投资者造成巨大的经济损失和不良的社会影响。

1.如果钻孔是在陆地上进行的，则一般采用挖坑法，比较简单易行。如果钻孔在水下进行，则护筒埋设采用锤击打人的方法，比较快捷稳妥，前提条件是均要在护筒上口作好桩中心标记，以便钻机对中。钻孔对中过程中，比较容易忽视的就是钻机底座的水平问题．但在现今成套设备中因为有液压调整装置，不易出现差错，而在自制的钻孔设备中就不易控制钻机底座的水平性。

2.在钻孔过程中，应采取减压钻进的方式。并同时保证孔底承受的钻压不应超过钻杆。钻锥和压块重量之和的60％，达到减少和避免斜孔、弯孔和扩孔现象的目的。尽量保证钻孔的连续性。因故停钻时，应将潜水钻机及钻锥提升至孔外以防埋钻。

3.对于嵌入中风化岩层的皋桩，根据捞取的渣样进行岩面的判别，确定嵌岩的深度，终孔时测量孔深，并二次判别渣样是否符合要求。钻孔原始记录和钻渣的捞取要及时、准确，决不允许同记记录及假造钻渣。对于持力层落在强风化岩层上的基桩，根据渣样判别进入岩层，要注意强风化岩与残积土的区别。一般强风化岩渣样含有小块状次乍矿物，用手可扳断而残积十渣样除了石英外，基本不含坚硬块体。下钢筋笼、导管后，在灌注混凝土前，进行二次清孔，同时调制优质泥浆，使其能降低颗村下沉速度，采用先进的反循环清孔工艺。

二、钻孔灌注桩技术在路桥施中的应用特点

在路桥施工过程中，钻孔灌注桩技术主要包括有泥浆壁和全套管两种灌注技术，从而生产出高效的灌注桩。钻孔灌注桩技术具有以下几方面的特点：

1.在施工过程中，所发出的噪音及振动的声音比较小，有着抗震能力高的特点。

2.能将灌注桩的直径量建造得较大，有着承载力强的特点。

3.如果将钻孔灌注桩技术应用于水电工程或工业建筑的地基施工中，则该技术具有着高效实用的特点。

4.对于施工质量方面来讲，钻孔灌注桩技术有着质量高效的特点。

三、路桥施工工程钻孔灌注桩施工容易出现的问题

3.1钻孔灌注桩封顶问题

钻孔灌注桩由于其具有的多项施工优点，在我国已经取得了较大范围的应用，但是也由于其施工流程相对复杂，因此在施工过程中也容易出现一定的施工问题。比如在对钻孔灌注桩进行封顶时，很容易因为第一批混凝土对灌注使用量的不足，而导致钻孔内的泥浆或者水分进入导管当中，进而使得混凝土灌注桩无法进行联系的施工作业，严重的会出现一定的缺陷桩。同时在灌注桩的底部也会因为施工流程把握不准，出现塌孔或者扩孔等之类问题的出现，这些问题如果不能够被及时的发现并解决，对于后期的施工将会造成较为严重的影响。

3.2施工过程中钢筋笼存在的问题

在路桥施工工程的钻孔灌注桩施工过程中，由于钢筋笼而造成的施工事故时较为频繁的，这主要表现在，第一钢筋笼的外径与套管的内壁之间有很多时候因为两者之间的间隙过小，或者钢筋笼与套管内部可能存在粗骨料，这会使得钢筋笼出现上浮的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二是由于在施工过程中，套管内壁上附着着很多的土粒或者沙砾，甚至会出现套管产生一定程度的变形现象，这都是不可避免的，由于这些问题的存在，在拔除套管的过程中，就很容易把钢筋笼带上来。第三是由于钢筋笼的防止位置不科学，由于混凝土的流动性较小，加上导管在混凝土中埋置深度较大，就容易在施工过程中出现钢筋笼被混凝土托顶上升的现象产生。

3.3钻孔灌注桩存在卡管问题

在钻孔灌注桩施工过程中，卡管问题也是时有发生的，主要的表现是由于混凝土的性能不达标，会导致漏斗口处的粗骨料相互挤压，进而出现封堵漏斗口的问题出现。另外，在施工过程中可能会行贿案，由于赛球的制作出现质量问题，导致导管的直径与赛球的直径之间出现较大的差距，在施工过程中，细骨料或者砂浆就会逐步进入赛球与导管之间，进而堵塞整个导管。最后，由于受到一定的机械故障的影响，混凝土灌注时间太长胡总和混凝土在导管中滞留的时间过长，这都会导致到观众混凝土的凝聚而堵塞在导管之中。

四、完善路桥施工工程中钻孔灌注桩施工技术的几点建议

4.1钻孔灌桩施工前要做好技术交底工作

在路桥施工工程中，对于钻孔灌注桩是施工项目是一项技术性较强的施工工艺，对于施工流程的控制以及混凝土浇筑时间和拔除导管的时间都有很高的要求，因此在进行钻孔灌注桩的具体施工之前，要对相关的施工人员以及现场管理人员做好技术交底工作。首先施工人员在路桥施工之前，要先熟悉工程施工设计图纸，明白项目施工的总体方案，对线程施工图纸内容进行全面的研究和讨论，对于本次施工所要求的施工技术以及人员素质，都要有整体的把握，对于一线操作人员做好技术交底工作，明确每个人的任务。

4.2做好施工作业的现场指导工作

在对路桥施工工程的钻孔灌桩施工之前，施工企业要请钻孔灌注桩施工经验丰富的技术人员，对将要进行钻孔灌注桩施工的人员进行施工前的技术指导工作。在施工过程中对于一线施工人员出了要求具有较高的专业技能外，同时还应该为施工配备几名资料管理员，以确保在施工过程中所形成的实时性的施工资料进行有效的保存，进而为未来施工出现的临时性问题，提供相关数据的支持和参考。同时在施工过程中为了减少因为个人原因所造成的施工质量的问题，在对路桥项目进行施工考察时，不但要对施工工程的内部环境进行考核，同时还要对施工所在地的周边环境进行考虑，保证对于钻孔灌注桩有所影响的内外部因素，自己都能够有所掌握。

4.3钻孔灌注过程中其他主义事项

为了确保路桥施工工程中钻孔灌注桩的工程质量，出了确保以上技术交底以及保证施工工具的合理安置外，同时还应该对于施工过程中施工材料的性能和施工人员的熟练程度有所要求。如在钻孔灌注桩施工过程中，混凝土性能以及钢筋笼和导管的性能都与施工工程的质量都有很大的影响，如果混凝土的性能不合格的话，就很容易造成灌注过程中灌注桩质量不牢固，或者在拔除导管时过早的出现导管拔不出来的问题。因此在施工过程中，确保施工所需的相关设备材料能够满足施工质量要求是十分必要的。除此之外，还应确保施工现场环境的干燥、平整，为施工创造一个合格的外部环境，在施工之前，要将施工现场打扫干净，如果在施工过程中存在陡坡，则需要搭建一定的施工平台，保证现场施工在一个可控的环境内。

五、结语

钻孔灌注桩技术作为路桥施工过程中的主要部分，对钻孔灌注桩技术的广泛应用不仅在某程度上加快了施工工程的进度，还提高了路桥施工质量的安全性。综上所述，本文主要对钻孔灌注桩技术的特点以及钻孔灌注桩技术在应用中存在的问题和建议进行了简单的阐述，从而得知，只有不断的加强钻孔灌注桩技术，才能使得路桥施工的整体效果更加的完善。

参考文献

[1]卫正红．浅谈钢筋混凝土钻孔灌注桩施工．山两建筑，2016，8．

[2]杨汉龙．路桥T程中钻孔灌注桩施工技术．建材与装饰(中旬刊)，2016．6．

[3]GB50205-2015.钢结构工程承施工质量验收规范.

论文作者:李洪亮

论文发表刊物:《新材料.新装饰》2019年1月下

论文发表时间:2019/7/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4e792edd52ad96062c501da2.html