# 智能电表上铭牌创新过程及创新方法分析论文_王林,易鑫,贾海亮,李琳莉

（河南许继仪表有限公司 河南许昌 461000）

摘要：文章通过祥细介绍智能电表上铭牌及安装设备创新过程，综合运用了自然改造法、奥斯本6M法则和组合创新法，分析了各种创新方法的原理与在实践中的应用。

关键词：上铭牌；安装设备；创新方法

一、创新实例

1，自动压接上铭牌设备的研制

智能电表生产属于大批量生产，每年国家电网对智能电表的需求量都以千万计，每个智能表都有一个上铭牌，以显示智能表的生产厂家、时钟、脉冲等信息，上铭牌的生产及安装一直都是智能表组装中的一道重要工序。

图一，上铭牌示意图

过去，上铭牌的材料为PC+铅，其特点是厚、脆，因可浇注成型，适合批量生产；其结构是上铭牌四个角留四个孔，以便组装时与表壳上的四个紧固销紧配合，从而锁紧上铭牌，上铭牌安装从来都是人工砸接，一个销一个销地砸，由于用力不均，着力点不固定，加上PC+铅本身的易脆性，因此，用人工砸接的方法造成很多的上铭牌的破裂，因而造成很多浪费。

面对上铭牌的大量破损，我们下定决心进行攻克，分析了破损原因主要是安装动作不规范，用力不均、着力点不固定造成的，围绕这一问题，我们创新了上铭牌安装工艺，变砸接为压接，设计了自动压接上铭牌设备，变手工砸接为自动压接，用四个压接头对上铭牌同时着力，一次性压接成功，避免因用力不均、着力点不固定的影响，自动压接上铭牌设备设计制做成功之后，大大提高了安装效率，减少了破损造成的浪费，被当时认为是最有价值的创新，受到集团公司的表彰。

图二、自动压上铭牌装置主视图

1，气缸，2，上压模，3，下模，4，带丝杠的机械手，5，底座，6，支架，9，软吸嘴，10，气管。

2，新材料新技术的应用

随着科技的进步，我们发现PC+铅上铭牌并非是最好的，如果用PC材料做成上铭牌，不仅用料少，成本低，而且PC材料有软、轻、薄的特点，制作的上铭牌更美观，更实惠，于是，采用新材料，应用新技术，我们又创新了上铭牌，由PC+铅上铭牌创新为PC材料上铭牌。

因PC上铭牌比较软，仅用四个压接头对上铭牌施力并不理想，因此，我们又创新了压接结构，改用四个压接头为平板压接，在平板上钻四个孔，为紧固销留出位置，这样压接出的上铭牌又快又平整。

用PC材料的上铭牌，再辅以自动压接上铭牌设备，这种组装方案一时间被认为相当完美。

3，精益求精、再次创新

可是随着时代的发展，人们对无人化工厂的要求比较强烈，自动压上铭牌设备毕境需要人工辅助，属于半自动生产，为了满足无人化的需求，我们又创新了压接上铭设备，由原来的人工上料创新为自动上料，通过PLC程序控制，达到完全自动化组装。

由于国网对降成本要求越来越高，于是我们又在上铭牌设计上下功夫，将上铭牌上的信息设计在透明板上，研制出二合一上铭牌，将上铭牌铭文与透明窗融为一体，从而取消上铭牌安装工序，又进一步提高了生产效率，满足了一部分客户的要求，降低了电能表制造成本。

二、创新方法分析：

1．自然改造法

因为PC+铅的上铭牌安装方法有点问题，针对人工砸接上铭牌用力不均，着力点不固定等因素，我们设计制做了新的安装设备，实现四点同时着力，变人工砸接为自动压接，提高了安装效率，减少了破损浪费。这种创新方法叫自然改造法。所谓自然改造法，就是针对改造对象中存在的各种问题、各种不便，提出解决办法，如本案例中，因用力不均，着力点不固定导致上铭牌破损，我们用四点同时着力解决了这个问题，因人工砸接效率低、劳动强度大，我们用自动压接解决了这个问题。

自然改造法也可以叫缺点创新法，就是针对事物的缺点进行创新，现实中，如果我们仔细观察、勤于思考，会发现生产生活中，有很多事物都有缺陷，如效率低、易破损、不方便、不适应、不安全等等缺陷，如果我们围绕缺陷进行思考，针对缺点进行创新，我们会发现，在创新领域大有作为。

2，奥斯本6M创新法

由PC+铅上铭牌创新为PC上铭牌，由透明窗加上铭牌创新为二合一上铭牌，这两项创新方法属于奥斯本6M创新法，前一项为6M创新法中的替代方法，原理为可以替代吗？针对PC上铭牌有厚、脆的特点，用PC材料进行替代，由于采用了新材料新技术，降低了上铭牌的成本。后一项为6M创新法中的减少方法，其原理是可以减少省去吗？通过省去上铭牌实体达到降成本的目的。

奥斯本6M法则，是世界创造学之父----美国的奥斯本提出的，其基本思路是通过发问6个May（可以），来获取创新之捷径。主要内容是：

（1）可以改变吗？能否改变功能，形状，颜色，气味等？是否还有其他可以改变的可能性？

（2）可以增加吗？能否增加尺寸，增加使用时间，增加新的特征。

（3）可以减少吗？能否省去，减轻，减薄，减短，减少？

（4）可以替代吗？能否用其它材料，零部件，能源，色彩来取代？

（5）可以颠倒吗？能否上下、左右、正反、里外、前后颠倒？目标与手段颠倒。

（6）可以重新组合吗？零部件，材料，方案，财务等能否重新组合？能否叠加，化合，混合，综合？

这种法则被广泛应用在创新实践中。

3，组合创新法

由自动压接上铭牌创新为无人化全自动压接上铭牌，其设备的创新方法为组合创新法，即由自动压接上铭牌装置与伺服电机、吸附装置组合，形成一种新的设备从而实现创新。

组合创新法就是将两种或两种以上的物质组合在一起，形成一种新的事物，这种创新法在创新领域应用相当广泛，如橡皮铅笔是橡皮与铅笔的组合，沙发床是沙发与床的组合，收录机是收音机与录音机的组合等等。

结束语：

纵观上铭牌与上铭牌安装设备的创新过程，都是围绕“两高两低”即降低成本、提高效率，降低劳动强度，提高质量来进行的，说明创新无止境，只要开动脑筋，围绕“两高两低”，任何一处都可实现多次创新。

参考文献：

[1]《奥斯本6M法则》 1998年《企业管理》杂志9期

论文作者:王林,易鑫,贾海亮,李琳莉

论文发表刊物:《电力设备》2018年第26期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4eafdeb63861c2b2ace735e9.html