# 供热通风与空调工程关键施工技术的探析高毅论文_高毅

摘要：现阶段，社会经济的快速发展使得供热通风和空调安装工程在需求量方面得到了提升，并且人们对供热通风与空调工程的性能和效果也提出了更高的要求。所以，需要增强供热通风与空调工程的施工技术，提升工作人员的技术水平，确保施工质量。

关键词：供热通风；空调工程；施工技术

在社会经济与科学技术不断发展的背景下，我国建筑行业实现了巨大的进步，供热通风与空调工程在施工技术方面也越发的成熟，使得人们的生产生活质量得到了有效的提高。在建筑发展要求逐渐提高的情况下，为供热通风与空调工程的相关施工技术造成了新的发展机遇，当然在一定程度也提出了严格要求。当前，建筑行业已离不开供热通风与空调工程的应用和安装，主要是因为其与人们的生活品质紧密相关，所以需要确保供热通风与空调工程施工技术的有效性，以此来促进生产生活质量的有效提升。

1当前供热通风与空调工程施工中的常见问题

1.1对于管线的定位不明确

科学准确的设计图纸，精确的测量活动和计算措施是保证暖通系统安装活动顺利进行的前提。管线和装置的位置是否精准，直接影响到安装的质量。由于安装前期干扰因素众多，管线的位置常常不能做到精准定位，这对之后的安装活动造成了不利影响。

1.2空调易发生结露滴水现象

对于机械经常发生结露现象的问题，究其原因会涉及很多领域。施工方面的内因涉及到以下几个方面：其一，建筑工程项目使用的管线质量太差，没有达到行业标准；其二，在安装之前相关人员没有进行有效的检测调试；其三，在机械安装好之后，安装人员对其使用效果和性能没有进行测试；其四，安装人员对于空调新排风系统设置不合理，导致结露位置的内外温差相对较大，形成结露滴水现象。

1.3管道堵塞现象时有发生

空调的水系统很容易出现管道堵塞的问题，造成空调的运行性能降低。举个例子，某个机床设备车间空调的效果突然变差，散流器处有风吹出，但是吹出的风接近自然风的温度，不能做到有效降温。经过检查发现空调机组冷水管的阀门全部是开启状态，但压力表上的读数接近零，根据空调的表相可判断流过空调机组表冷器管束的冷水极少，应该是空调机组的管道内有堵塞物。打开供水管压力表前的水过滤器，果然发现了管道内的堵塞物，清除了堵塞物后，车间内的空调效果有了明显提升。

2供热通风与空调工程施工关键技术要点

暖通系统中的关键施工技术是整个暖通施工工程的重要组成部分，作者对其中的几个要点进行了简要分析：

2.1支架的制作与安装

暖通系统的基础部件是支架。支架对管道和机械起到固定和支撑的作用。由于支架的使用在具体的施工过程中具有很大的差异性，因此其设计与制作规范在行业内几乎没有明文规定。支架的使用具有很大的灵活性，要根据施工的具体情况由设计人员自己来设定位置。支架的制作和之后的安装要注意吊杆、型钢的规格能否达到标准要求，最大程度保证支架的支撑能力，以确保设备的安全性。

2.2空调通风设备的安装

暖通系统的安装工程量相对较大，对安装的细节要求比较高。每一个预留洞的位置是否准确，所用风管的规格尺寸是否符合标准要求，水管风管在穿越建筑墙体时，技术缝是否紧密连接了保温层等等细节在安装过程中都应该得到有效重视。

检测工作应该贯穿整个空调通风设备的安装过程。在设备安装之前，对机械进行安全测试，排除安全隐患。在设备安装过程中，要随时检查设备以及零件的质量，确保居民的顺利使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在设备安装完成后，要对设备进行试运行，从而确保暖通系统的安装质量。

2.3进风与排风系统的安置

进风与排风是整个通风系统的主要组成部分。两个系统的百叶尺寸是否合适，直接影响着通风效果。如果百叶的尺寸较小，就会使附加风增多，产生很大的噪声。而且随着时间的推移，工程不断推进，百叶的净面积会变得更小，不利于空调通风系统的稳定运行。

2.4回风口的设计

回风口是暖通系统的必备部件之一。我国针对空调通风设备的洁净行业起步较晚，很多施工规范中没有明确规定要在回风口处安装净化设备。空调盘管表面容易沉积灰尘，时间长了影响空调的运行性能。所以在回风口处有必要安装空气过滤器，有助于提高通风系统的质量水平和室内的空气质量水平。

2.5保温施工技术

保温施工在施工过程中中非常的侧重细节，其中对水系统的保温是最大的难点。为保证施工质量，监理人员要对整个施工程序进行严格监管。保温施工最主要的是保证温度不会流失，所以要做到各部位的紧密

连接，不能有漏缝或漏点。例如对容易出现质量问题的阀门开关要覆盖更厚、面积更大的保温层。垫木与保温材料要进行更严密的连接，垫木尺寸要配合管道所留空隙的尺寸，防止凝结水滴落，出现施工质量事故。

2.6风管、部件、空调防腐绝热施工

在防腐绝热施工当中，为了能够减少能源损耗量，要选择新型的防腐绝热材料，科学配置胶合剂，确保管道表面、风管、保温材料的粘结性能，保证工程整体建设质量。在保温材料接缝设置中，要和纵向接缝错开，否则会直接影响保温效果。在通风与空调工程施工中，需要结合施工设计图纸标准，做好风管接口、风阀部位的防腐绝热工作，防腐涂料涂抹均衡，不得产生遗漏。在设备、风管、零部件安装完成前，完成风管密封实验、水压试验，并提出试验检测报告。在管路系统、防腐工程施工完毕后，即可开展空调制冷系统、水系统管道绝热施工。

3供热通风与空调工程的重要性

供热通风与空调工程的质量直接影响到建筑水平的高低。我国在暖通系统方面的法律法规正在逐步完善，为保证居民用户的安全入住，国家建立了相关的质量审查制度，从而确保工程质量。集体供暖在城市中已经得到普遍实施，正在向乡村逐步推进。暖通系统的不断改革，改变了人们的生活方式，提升了住房水平。暖通工程与建筑工程的有效结合便利了居民，节约了居民的入住成本。暖通工程正向规模化、组织化的方向不断发展，有助于提升供热通风与空调工程的质量，促进整个建筑水平的提高。做好清理和调控试验

在通风与空调设备安装完毕之后，要加强后期质量管控工作，对通风机、制冷设备、风口、空气处理器进行清理，确保设备、管路、零部件的清洁度，对风阀、风口等标号。在风机测试中，要先展开绝缘电阻测试，这是由于新建工程的设备由于长期没有通电，可能会产生电源受潮情况，影响绝缘电阻性能。此外，还要对通风与空调工程进行调试，主要工作包括：单机运转调试、系统无负荷联动调试，对个体设备、通风与空调工程整体的系统联动性能、运行噪声、风量等进行对比检测。联合调试前，要再次确认管道和检测阀门安装的精准性，每个设备单独检测完毕之后即可开展联合调试工作。

4结语

综上所述，由于社会经济的不断发展，供热通风与空调工程在需求量方面必然会有所提升，再加上生产生活水平的提高，人们逐渐对供热通风与空调工程的效果和性能有了更高的要求。所以，需不断增强供热通风与空调工程的施工技术，做好施工前的准备工作，提升设计与施工等相关人员的专业技能与素质，以此来提升供热通风与空调工程的整体质量与性能，使之能够发挥出应有的作用。

参考文献：

[1]魏四廷.施工关键技术在供热通风和空调工程中的分析[J].建材与装饰,2018,(03):49.

[2]梁玉贤.供热通风和空调工程中施工关键技术的运用[J].中国战略新兴产业,2017,(48):210+212.

论文作者:高毅

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4eb2d00e0ffba3e9cd68e90c.html