# 变配电室电气设备安装质量与造价控制席秋君论文_席秋君

摘要：变配电室电气设备的安装质量直接关系到变配电室的安全运行，因此保障电气设备安装质量至关重要。与此同时，还要加强造价控制，降低施工成本，为变配电室电气设备更好的运行奠定基础。笔者结合多年的实践工作经验，对变配电室的电气设备安装质量与造价控制进行了详细地分析，并提出了解决方案。

关键词：变配电室；电气设备；安装；造价控制

前言

变配电室是工厂供电系统的枢纽，担负着变换和分配电能的任务，在工业生产中起着极为重要的作用。变配电室的电气设备主要由变压器、配电装置、母线和电气主接线等组成。这些电气设备结构复杂、技术含量高的固有特性使得相应的安装工作要求较高，所以工厂管理人员在安装过程中必须严格遵循质量控制体系，对施工细节进行规范化管理，确保安装施工的质量。同时，工程安装人员也要严格落实预算，增强造价控制意识，了解造价控制策略，减少不必要的损失，对工程造价实现有效控制，从而更好地维护公司的经济效益。

1 变配电室电气设备安装的质量控制

1.1 安装准备阶段的质量控制

图纸是安装施工阶段的主要依据，施工技术人员必须详细分析施工情况，明确施工图纸中关于质量控制的关键点，并根据施工要求对图纸及相关的技术资料进行校核，以确保施工材料的完整性与正确性。在土建施工前，为了防止遗漏和差错，电气安装人员应当同土建施工技术人员共同审核施工图纸，为了便于后期的电气安装施工能够正常有序的进行，电气专业人员应及时对土建专业的施工提出合理化建议，确保电气安装方法和土建施工相适应。

1.2 基础施工阶段的质量控制

在基础工程施工时，要严格按照图纸进行接地装置、基础以及管线的预留预埋。预留预埋基础时，电气施工人员要与土建施工密切配合，确认预埋件的位置、大小和牢固性等问题，同时进行基础型钢的制作与固定。施工前，为了避免偏差，施工人员要对图纸的尺寸与盘面尺寸进行核实。在对基础型钢固定过程中，可以采用水准仪对水平度进行测量，确保基础型钢的水平度和平行度符合规范要求。对存在误差的情况，要及时修改，避免后续的施工出现变更，影响施工的质量和进度。

1.3 安装阶段的质量控制

1.3.1 变配电室电气设备的安装

（1）高低压柜的安装。应当严格按照规范的要求进行高低压柜的安装施工。在基础型钢上安装高压柜体时，在柜体找平、找正之后，应当采用螺栓将柜体之间以及柜体与侧挡板之间拧紧连接，每台柜体都应单独与基础型钢进行接地连接；各柜体之间采用母线连接，母线的安装、刷油、矫正等都要符合规范要求。

（2）配电变压器的安装。配电变压器的安装施工应严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）的规定进行。安装配电变压器时，为了保障变压器的安稳运行，施工人员必须确保配电变压器的正常接地。施工人员需要将电气设备的外壳与地线进行连接，确保连接的可靠性。为了保障接地效果，施工人员经常利用多根接地线将自然接地体与人工接地网进行连接。

（3）安装母线槽和电力电缆敷设。在配电变压器和高低压柜安装完毕并且母线槽经过检验合格之后，方可进行母线槽的安装。每段母线在安装之前都要进行绝缘电阻测试，符合规范之后方可使用。

电缆敷设必须严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》规定进行施工。在电缆的铺设过程中，管理人员要加强对电缆的生产敷设环节的监管，确保电缆外观完好无损、无机械伤、无明显扭曲和皱折现象。电缆应当密封良好，无漏油现象。只有在电缆的试验结束并且合格后才可以进行高压电缆的固定和接线工作。高压柜的进线电缆敷设必须从高压柜的底部进入，高压柜之间的孔洞是为通讯线预留，不可以穿越控制电缆，以免对保护系统造成干扰。

2 变配电室电气设备安装造价控制

2.1 完善管理制度

为了更好促使电气安装工程项目的处理能够表现出较为理想的落实效果，从管理制度层面进行完善同样也是必不可少的一个重要方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种管理制度方面的完善主要就是针对电气安装工程造价控制工作的落实流程及其基本职责划分进行明确，降低可能出现的各类隐患缺陷。基于这种管理制度方面的有效完善和优化，应该首先针对电气安装工程项目的各个施工内容进行详细分析，明确其各个方面的基本职责和任务，如此也就能够有效提升各个管理人员的工作效能，对于管理人员和具体任务进行一一匹配，最终确保其相应造价控制任务都有专业人员负责，避免了任何一个环节中可能出现的较大遗漏。此外，针对以往可能存在的工程造价控制人员不尽责问题，制定较为合理的奖惩制度也是必不可少的，其需要完善较为合理的绩效考核体系，促使其能够对于造价控制人员形成一定的约束和吸引力，鼓励其积极投入到电气安装工程造价控制工作中去。

2.2严格控制施工预算

在变配电室电气设备的安装过程中，往往会遇到设计图纸和现场设备安装尺寸不符、材料规格和设计要求不一致等情况，给工程造价带来变化。在这种情况下，施工单位必须严格把关，对施工预算进行严格控制，尽量减少由此引起的经济损失。涉及到费用设计的变更时需要建立相应的管理机制，各相关企业在进行核实后共同签字，加强对设计变更费的预估，尽可能把变更控制在施工初期阶段，这样才能更好地对工程造价进行控制。

2.3合理控制材料价格

在变配电室电气设备安装过程中需要大量的材料，材料费用在总投资费用中占用的比例较大，所以加强材料费用的控制十分必要。一些施工企业在进行材料采购时对市场上的材料价格了解片面，未能采取有效的措施进行价格控制，增加不必要的施工成本。在这种情况下，施工企业必须全面调查市场上的各种材料价格和质量情况，对施工需求和市场供应进行分析，利用社会的公开渠道，在质量保证的前提下从最优供应商采购材料，合理控制材料成本。同时还要加强材料的质量检测工作，避免因为质量原因而导致成本增加。

2.4 提高造价控制意识，加强造价管理

企业必须建立严格的造价管理体系，从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施进行造价控制。因此，建设企业必须加强对工作人员的素质教育和培训，提高工作人员的责任意识，使他们严格遵守规章制度，遵循实事求是的原则，加强每个环节的造价控制，促进自身造价水平的提高。企业须根据实际情况建立严格的造价管理责任制，合理配置人、财、物资源，满足各个环节的运作需求。每个月应该对工程进度进行核算，审核造价，确保工程预算与造价核算相符，发现问题及时解决。当遇到施工问题时，企业管理人员必须及时与设计方进行沟通，在节约资金投入的同时处理好各种问题。重视资金的支付管理，及时掌握资金流向，减少利息支出和资金浪费情况，尽量避免预算超支，降低变配电室电气设备安装的施工成本。企业技术人员必须经常与经济协调人员进行沟通，合理的分析工程成本、工程造价以及工程预算，将造价控制渗透到施工的各个环节，严格控制好工程的造价。

2.5确保造价控制的全面性

电气安装工程项目造价控制工作的有效落实还需要促使其能够表现出较为理想的全面性效果，这种全面性主要就是要求相关电气安装工程项目的造价控制人员能够着眼于整个工程项目落实的各个阶段以及各个要素进行把关，避免在任何一个环节中出现遗漏或者是偏差问题。基于这种电气安装工程造价控制全面性的处理，其需要详细了解当前可能存在的各类造价控制影响因素，并且事前制定较为详细的管理规划和控制目标，对于后续安装施工处理中可能存在的各类隐患缺陷也能够形成提前预知，并且能够采取较为合适的方式和技术手段进行控制，最终避免任何一类威胁的形成，尤其是对于各类工程变更问题的出现，更是需要加大管控关注力度，降低其带来的造价威胁和影响。

结束语：

电气设备是变配电室的核心设备，电气设备的安装质量和造价控制直接关系到变配电室的安全运行，同时也影响着电气设备安装施工的综合效益。在变配电室电气设备的安装过程中，一定要把握技术要点，充分认识造价控制存在的不足，结合施工具体情况而采取有效的改进措施和完善方案，避免出现不必要的损失，提高变配电室电气设备的施工质量和安装工程效益。

参考文献：

[1] 蒋春艳. 变配电室电气设备安装质量与造价控制[J]. 四川水泥，2018（8）：176.

[2] 李永城，姚慧. 10kV变配电室的电气安装及质量控制[J]. 科技创新与应用，2018（4）：171.

[3] 狄欣，徐永明. 电气设备安装的质量控制管理[J]. 中国交通信息化，2017（S2）：30+32.

论文作者:席秋君

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4f0f64e5f1fee7881088f802.html