# 关于水利施工钻孔灌注桩施工技术的研究思考论文_谢增兰

谢增兰

身份证号码：441426198310020010

摘要：本文简要分析了水利施工钻孔灌注桩施工的基本工序，指出了水利施工钻孔灌注桩施工中存在的问题，并在此基础上对水利施工钻孔灌注桩施工的技术要点和灌注桩施工后期的技术要求进行了探析，旨在为以后的水利施工钻孔灌注桩施工技术提供一定的借鉴。

关键词：钻孔灌注；水利施工；施工技术

引言

可以说，水利工程在我国国民经济中占据了不可忽视的地位，并对我国经济的迅速发展有着非常重要的意义。因此，这也促使了工程的管理人员对水利工程的施工质量提出了更加严格的要求。但是，由于水利工程多修建于水下，在软土层上进行基础施工对工程的要求相对较高，其施工环境也极其恶劣，从而大大的增加了水利工程的施工难度。因此，在施工钻孔灌注桩过程中要对施工的每一个工序细节进行监督，并对施工过程中的每一个部分做到控制到位，从而保障水工建筑物结构的稳定性，促使水利工程建设的顺利进展。

１、水利施工钻孔灌注桩施工基本工序

一般情况下，水利施工钻孔灌注桩的施工工序主要包括：施工准备阶段、钻机就位阶段、护筒埋设阶段、孔口管和钻头施工阶段、护壁泥浆阶段、混凝土浇筑阶段、钢筋笼制作和安装阶段等。就这些主要工序分别进行下面的简要概括：

①在施工准备阶段，制定与实际情况的测量和分析相符合的最佳施工方案。

②在钻机就位阶段，为确保其工作状态是否能够达到最佳，就必须做好施工所需的各类钻机的准备工作。

③在护筒埋设阶段，紧密连接具有一定规格的四方枕木，并做好对护筒的埋设工作。

④在钻头和孔口管施工阶段，为了避免在焊接过程中出现钻头脱落等质量问题，因此必须严格控制焊接工艺。

⑤护壁泥浆阶段，其主要通过泥浆承载孔壁压力，并同时对钻具进行冷却。

⑥在混凝土浇筑阶段，要充分重视一点，就是要使所浇筑的混凝土与泥浆进行充分的隔离，避免发生混浆现象。

⑦最后，在钢筋笼制作和安装阶段，做好钢筋笼的焊接质量的检查，同时一定要充分固定好吊装点。

２、水利施工钻孔灌注桩施工中存在的问题

在钻孔灌注桩技术运用在水利工程时，时常会遇到发生各种各样的质量问题。而出现这些问题的主要原因是受到施工技术本身和各种外部因素两方面的影响，从而导致在施工过程中各种质量通病问题的时常发生。由于钻孔灌注桩施工技术对施工工艺上以及对施工条件的要求都有着与其他水利工程桩基施工技术截然不同的施工工序。因此，相对来说，钻孔灌注桩的施工工序对于施工工艺和施工技术的要求比较高，也比较复杂。所以在实际的施工中，要充分发挥钻孔灌注桩的优势和特点，就需要充分把握好钻孔灌注桩的施工技术要点，并在施工时严格按照工序进行，从而保证施工的质量符合要求。一旦在施工过程中施工的工序不符合要求或者对施工技术把握的不到位，就可能会引起各种缩颈、卡管、冒水、甚至坍塌等现象的质量问题。因此，在施工时一旦发生这些质量问题就必须迅速进行全方位的分析，以最快的速度找出问题的所在原因，然后根据这些原因制定出相对应的解决方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

３、水利施工钻孔灌注桩施工的技术要点探析

3.1钻机固定技术

桩孔在进行水下施工时，必须保证其精确度及垂直度，所以在施工前就要保证好钻机的绝对稳定性，因此，就必须事先架设好一个稳固的基础平台，然后在此基础上安装钻机，确保钻机固定后不会随着施工工序的进行而产生位置上的偏移。

3.2护筒埋设技术

护筒是由厚度在4-8MM之间的钢板焊接制成，其直径一般大于桩孔直径10-20CM。护筒的埋设深度应根据土质进行适当的调整，并保证护筒中心和桩位中心的偏差控制在50MM以内。最后，在保证护筒埋设牢固、密实后，护筒和孔壁之间应夯实。

3.3护壁泥浆

泥浆作为钻井液，在钻进过程中起到保护钻头，稳定地层，支撑钻孔壁，防止泥浆渗漏的作用，并同时对钻孔中的废渣进行随时性清理。

3.4成孔技术。

从我国目前的水利工程施工状况来看，施工单位一定要对普遍存在的护筒偏差问题进行高度的重视。做到一旦出现护筒位置偏移，就能及时对其进行相应的调整，以便于正确摆放钻机设备。其次，施工人员需要全面的掌握每一个成孔内水泥浆的各项指标，并在钻孔施工完成以后，为保证孔内不存在过多的含砂量，从而影响最终质量，因此就要及时地对孔底进行清理。此外，在进行钻孔施工之前，还要进行严格的监管控制，尽可能防止缩径等质量问题的发生，并充分做好施工测量放线工作，准确的标记钻孔节点，才能确保钻孔位置的精确性。

3.5清孔技术。

施工人员在钻孔结束后，要将钻头从孔底进行提离。在提离的这个过程中，为了能够对孔壁的泥浆进行初步的稀释，同时更好的保证在安装钢筋笼时进行二次清理的效果，就要进行一定时间空转。此外，在进行施工的时候，在保证孔壁的稳定性的同时，其实也是在保证泥浆的性能，从而避免塌孔问题的出现。

3.6混凝土灌注技术。

在水利工程钻孔灌注桩的施工中，对混凝土的强度等级及塌落度有着严格的要求，所使用的混凝土品质必须符合相关质量规定。此外，施工方应在督导人员批示成孔隐蔽及钢筋笼质量合格后，才进行混凝土的灌注。并在进行混凝土的灌注时，施工人员应为了避免塌孔和缩孔事件的发生，做到随时对每根桩的混凝土进行用量的记录。

3.7钢筋笼技术。

钢筋笼的制作，是根据实测孔桩的深度及设计孔径完成的，在确定好钢筋的根数、间距及位置后，再进行规范的焊接。在搬运及吊装过程中，需要装一道加劲箍筋，防止钢筋笼在操作的过程中发生变形事故。另外，各部位的钢筋规格应达到设计的要求，并在钢筋配筋前去除铁锈。最后，依照设计要求对钢筋笼的外形尺寸进行控制，并对制作好的钢筋笼标示好上、下端，并在贴标编号后将钢筋笼堆放在平整的平面上，避免变形。

3.8成桩技术

为了更好地保证成桩的质量，那么对质量检验的工作一定要进行十分重视。因此就必须检验进场的各种原材料的质量，并禁止在施工过程中使用不合格的材料。在水利工程施工中，可以采用导管灌注的方法进行水下混凝土的灌注，但是，由于在这个过程中容易出现混凝土的离析情况，因此，避免在灌注过程中出现这样的问题，提高混凝土材料的质量以及配合比情况至关重要。此外，在使用导管法进行水下混凝土的灌注时，对导管的水密性、承压性以及接头的抗拉性都要进行严格的控制，并且不使用不合格的导管。

４、灌注桩施工后期的技术要求

工程监理人员应该在灌注完成后，对施工作业进行质量的验收，以确保灌桩施工的最终质量，从而为良好的工程质量打下坚实的基础。在检查的过程中，不仅要仔细对桩身结构的完整性进行检查，还要重点检查、钻孔灌注桩成桩后的承载力，看其是否能够满足工程施工设计的要求。

对桩身结构的检查，其主要是利用波速检测桩身的长度及其完整性，一般其长度检测误差保持在正负300MM之间属于正常误差范围。

５、结束语

综上所述，可以得知，在水利工程施工中，钻孔灌注桩是一种非常重要的桩基处理形式，并广泛的应用在实际的工程施工中，对水利工程施工质量有着不可忽视的影响力。但是，由于钻孔灌注桩施工技术本身也存在着许多的缺点，导致其最终生成的工程质量受到了一定的影响。因此，相关技术人员还需要对其进行进一步的研究分析，从而保证施工质量能够满足工程的需要。

参考文献：

[1]朱珊珊.浅析钻孔灌注桩技术在水利工程施工中的应用及质量控制[J].中华民居，2012（2）.

[2]沈崇武.浅谈钻孔灌注桩技术在水利施工中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2013（21）.

[3]谢金沛水利施工中的钻孔灌注桩技术研究[J].城市建设理论研究（电子版），2014（6）.

[4]李苏君.浅谈水利施工中钻孔灌注桩施工技术[J].科技创新与应用，2014（7）.

论文作者:谢增兰

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4f3047d5ea9a5851a7c7eea1.html