# 简易升降机事故原因分析和预防措施论文_花瑜

台州市特种设备监督检验中心 31800

摘要：简易升降机是指以电动葫芦、曳引机、卷扬机、液压泵站等作为驱动装置，通过钢丝绳、链条、液压泵站等拖动吊笼，在井道内沿垂直或与垂直方向分倾斜度小于１５°的刚性导向装置运载货物的起重机械。其额定载重量不大于１０００ｋｇ，额定速度不大于０．５m/s，停靠站数不大于４层，提升高度不大于１５m，吊笼面积不大于３．６m２。

关键词：简易升降机；事故；危害

本市中小企业、家庭作坊使用简易升降机数量较多，存在的事故隐患比较突出。为了确保安全生产，从2002年开始，省局多次组织了针对简易升降机的安全质量整治活动，并取得了一定成绩，但是由于该类特种设备安全监管的有关技术法规滞后和历史遗留等方面的原因；近几年来,我市简易升降机设备事故时有发生，成为一个比较突出的安全隐患。

据不完全统计，全市简易升降机的拥有量已超10000多台，并仍在增长，其安全事故每年均有发生，成为特种设备安全事故发生的重点和整治难点。为此，结合本市简易升降机存在的一些特点，就升降机的存在状况以及在检验、整治和事故鉴定过程中发现的有关问题进行分析。

一、有关企业为何普遍使用简易升降机

1、制造、使用成本低。

比如1台额定起重量1吨，4层4站的简易升降机售价在3-4万元左右，电机功率也只有4-5千瓦。而1台额定起重量1吨4层4站的载货电梯则需要10多万元，电机功率也为10千瓦以上。两者相比，简易升降机的制造成本，使用成本都大大降低。特别在一些新办的中小型企业和家庭作坊里，由于考虑到投资成本和以后的使用成本而普遍使用简易升降机。

2、厂房结构要求低。

简易升降机是一种过渡产品，对井道规格、大小和机房要求较低，甚至没有专用井道也能用简易钢结构井道代替，灵活性大，安装方便。而货梯就不一样了，对井道有专门、严格的要求，有一定的局限性，所以升降机和货梯的井道和安装条件是不能相提并论的。

另外有的企业是租用厂房，当初没有设计专用的机房、井道，那么要安装电梯就不太现实，为了实现不同层面货物的运输，只能使用简易升降机来解决实际困难。开始还会小心谨慎地使用，当使用久了，没有出现大的安全事故时，就会产生麻痹心理，认为升降机也不象大家所说的那么危险，所以在以后企业扩大再生产，建设新厂房时，也会继续使用升降机。

还有一些化工企业由于生产工艺的要求必顺使用敞开式厂房，而无法设计专用的电梯井道，所以只能用升降机来解决。

3、制造、安装技术要求低

大多中小企业的老板脱胎于个体手工业者或从规模企业出来自己创业的人员。特别是前者，安全生产意识淡薄，一味仿冒，凭着自己懂得的一些机械知识，去旧电器市场买一台旧电动葫芦，再用角铁，铁板焊一个吊笼，自己加工制造，装上去能用就好，有些连门也没有，更淡不上其他安全设施。还有我市存在少数非法制造简易升降机的个体户，违法制造简易升降机。我市在用的简易升降机中，这两类简易升降机占了很大的比例。出事故的往往也是这两类简易升降机。

由于以上几方面的原因，造成我市简易升降机大量存在。

二、简易升降机事故多发的原因分析

1、设计不规范

1)有些使用单位自己制造简易升降机,也不知道升降机是特种设备，只要能够上下运行就好，根本谈不上设计规范不规范，设备安全不安全。

2)有些造假者凭着仅有的一些技术去仿造简易升降机,把简易升降机当成普通的机械产品,没有当成特种设备来处理,所以安全系数较低。

2、制造不合理

1）、选材不当

选用的承重梁偏小，额定载重量1吨的升降机应选用25a以上的工字钢，而有的只选用12a的工字钢，更有甚者用二根8#槽钢焊接而成；导轨则选用两根5×5角铁或普通钢管，而不选用专用导轨，这样很难在强度与刚度等方面符合安全技术要求，造成导轨在轿厢运行过程中受力变形，影响简易升降机的运行质量，轻者造成导轨和导靴的快速磨损，影响使用寿命，重者造成吊笼卡死。比如07年仙居县华莹矿业有限公司发生的升降机吊笼坠落死亡事故,就是由于导轨强度和刚度不足，在吊笼承载不平衡时，吊笼倾斜，导轨变形，导致吊笼在轨道焊接接头处卡死，卷杨机继续上行，拉断钢丝绳，导致吊笼下坠，造成人员伤亡事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2）、产品未设置安全装置

对简易升降机，国家质检总局提出的基本安全要求是：具有断绳保护、层门联锁保护，以及失电、过载、断错相等电气保护功能；设置停层止挡装置或防坠装置、起重量限制器、行程极限开关、缓冲装置、防止人员靠近吊笼等安全保护装置；操纵机构必须设置在吊笼外面；必须在显著位置张贴严禁械人、额定载重量和检验合格等到标识。这是国家质检总局提出的最低要求，但我市的许多土制简易升降机几乎没有设置安全装置，这是造成安全事故的主要原因之一。

设置层门和吊笼门及层门联锁保护是防止人员被运动的吊笼剪切或防止人员坠入井道的保护。这类事故占的比例较大，而且这类事故后果都十分严重，所以设置层门和吊笼门及层门联锁保护非常重要。无层门，又没有张贴严禁载人、严禁人员进入井道等标识，极易造成人员误入井道导致坠落等事故。比如2005年椒江发生了两起升降机事故,其中一起是椒江一歌舞厅四楼,楼梯边上有一升降机井道,无层门, 也没有张贴警示标识，有一天晚上，一客人酒喝醉,走错方向从升降机四楼层门口处坠落井道造成死亡。另外一起是一家化工厂升降机一楼没有层门,也没有警示标志,有一个老头不知道这是升降机的井道,以为这地方比较隐蔽,跑到里边去方便,被运行下来的升降机压死在井道里。

停层止挡装置是当吊笼在平层位置打开吊笼门时用机械锁止装置将吊笼固定在托架上，使吊笼不会因驱动钢丝绳的断裂、绳头松脱、制动器失效等意外情况而发生坠落事故。２００８年４月玉环欣虹洁具有限分司发生一起由于升降机吊笼坠落造成一死一伤的起重机伤害事故。直接原因就是该升降机没有设置停层止挡装置，导致工作人员在卸货过程中由于钢丝绳从吊钩滑轮组滑出随吊笼一起自由坠落。

断绳保护是比如2006年台州市宏昌眼镜有限公司升降机事故,该升降机从四楼向一楼运行过程中，装在轿顶的平层打杆与墙体接触，使升降机卡在二楼，由于电动葫芦钢丝绳无防松安全开关，电动葫芦一直向下运转直至下极限，使得轿厢暂时处于悬空状态，当受害者进入轿厢搬运货物时，由于振动等原因，轿厢突然下坠至底坑，造成人员伤亡。该事故的发生的原因是轿厢运行部件与固定物之间安全距离太少，钢丝绳防松开关无。2007年临海杜桥一化工厂，升降机停在三楼,工人在吊笼里装货时，吊笼连同工人货物突然坠落,造成工人死亡,吊笼货物损坏的重大事故，事故调查发现在装货时由于振动造成吊钩脱钩，由于该升降机没有停层保护装置，致使吊笼自由下坠，发生事故。

3）层站、提升高度超标

按规定，简易升降机层站不得超过4层，且提升高度不得超过15米的。而我市简易升降机层站为5层的情况比较多，包括一些由有资质单位制造或改造的简易升降机也有这种情况；有的竟达7层之多，随着层站或提升高度的增加，特别是强制式简易升降机，由于设备本身的局限性，在接近上下端站的那几层很难保证钢丝绳中心和吊笼中心一致，造成斜拉斜吊而留下事故隐患。

4）警示标志无

按规定，应在每个层站的显著位置张贴严禁载人和额定载重量等警告标志。但在我市没有张贴警告标志的情况非常普遍；极易造成升降机载人、超载运行等现象。

3、管理不到位

1）违章操作

由于企业老板、作业人员安全意识淡薄，无简易升降机管理制度、操作规程，更无专人管理和持证操作。违规操作现象普遍存在。2009年10发生在玉环康发卫浴有限公司的简易升降机事故，就是由于企业安全意识淡薄，聘请他人非法制造简易升降机，擅自使用，既无规章制度和操作规程，也无专人管理持证操作，更谈不上日常的维护保养，在6股钢丝绳已断4股的情况仍然继续使用，导致钢丝绳拉断吊笼坠落，造成一人重伤的事故。

2）维修保养不规范

简易升降机虽已划到起重机械范畴，但就其设备本身来说更接近电梯，一直以来由电梯维保单位承担维修保养工作。2004年省局还专门发文（浙质特便字[2004]71号）要求落实简易升降机日常维保工作。文中强调对于无日常维保单位的简易升降机，检验检测机构不得发放安全检验合格标志。但《特种设备安全监察条例》没有规定起重机械日常维保工作必顺由有资质的单位承担，导致这一制度也没确实地执行。我市简易升降机失保失修情况非常普遍，也是简易升降机事故多发的一个重要因素。2009年7月玉环美洲星家具有限公司发生简易升降机吊笼坠落事故，就是由于企业违章作业，擅自维修，在更换电动葫芦时居然用三角皮带固定吊笼，由于三角皮带的强度不足断裂导致吊笼坠落，造成一人死亡的事故。

简易升降机设计、制造、使用等三个环节都存在各种安全隐患，是造成简易升降机事故多发原因，所以要排除隐患必须从源头上加以控制，只有这样才可以减少事故的发生。

三、 采取措施，减少事故发生

1、通过制造环节配置安全装置

2、通过宣传教育和专业培训增强安全意识

3、通过检验环节确保合格产品

4、加强执法，集中开展简易升降机使用监督检查

四、结束语

简易升降机结构简单，安全系数低，要减少事故的发生，必须从多方着手，落实责任。确保简易升降机安全使用。

参考文献：

[1]《特种设备安全监察条例》（修订本）.

[2]《简易升降机安全技术规范》（DB33/776-2010）.

论文作者:花瑜

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4f3b5f921ce554030ab96c84.html