# 探讨移动通信无线网络优化项目管理论文_曹俊义

广东海格怡创科技有限公司 510000

摘要：本文主要分析了移动通信无限网络的优化，并对无线网络优化的技术进行分析，以及探讨了移动通信无线网络优化项目管理相关问题。

关键词：移动通信；无线网络；优化

移动通信系统无线网络的优化主要是指建立在基本系统话务容量与实际话务量匹配，相关设备运转正常与网络结构稳定合理的情况下，对网络规划以及工程建设实施情况中存在的缺陷型问题进行优化。促进移动通信无线网络优化项目管理质量进步与发展。并在此基础上实现高层次的管理进步。

一、移动通信系统无线网络的优化

（一）优化内容。

在运营的要求下4 G 网络的优化内容主要是设计部署网络的规划，并且详细分析网络的性能，并彻底分析潜在的问题，最终提出解决方案，以满足业务发展以及市场竞争的需求。对于网络方案进行不断地调整是网络优化的重点内容，来充分满足人们的要求，并实现网络质量的提升，促进顺利开展数据收集以及分析等工作。

（二）优化策略。

1、覆盖优化。

覆盖优化的主要方式有两种基站发射功率的调整和工程参数的调整等。工程参数的调整内容主要有下倾角、方位角以及天线的高度等。对网络覆盖有影响作用的主要有：上下行链路不平衡、下行链路业务信道功率不足、导频信一号功率不足、下行链路干扰等。例如对于下行链路干扰问题来讲，可以进行优化的方式主要有：在激活扇区的邻集列表内添加可以产生干扰的强PN；如果在邻集列表中已经有PN，则需要将搜索窗口增大，来讲优先级提高；通过调整基站天线的方位角、导频发射功率等方式在月封当中反射无线信号；对搜索窗口SRCH一WNI一N/R进行适当的增加，来提升PN被用户终端找到的几率。

2、容量优化。

在详细分析基站的话务统计数据的基础上的优化就是容量优化，对于同时存在覆盖和容量两种问题的地区，可以采用微蜂窝或者增加基站的方式来解决。如果某一个基站话务的符合比较严重，话务拥塞的问题出现的较为频繁，但是话务量在基站周围是较低的，就表明了话务量不均衡的问题是存在的，需要考虑基站的软切换比例是否合理、正常。如果这一比例较高，就需要对系统信道资源在软切换的使用中的浪费现象进行解决，通过对软切换参数T一DR O P、T一ADD等进行调整来达到比例降低的目的。而调整的过程中需要充分考虑无线网络覆盖这一影响因素。

（三）优化难点。

作为一个干扰受限系统的4G网络系统，其最大负载在60%一80%之间，而如果超出这一限制，将会极大地增加系统中在线用户的干扰，极大地降低网络服务质量，而通话中断、掉话等现象就会很容易出现，为此，想要优化4G网络，就需要解决这一问题。CDMA网络经过升级为4G系统后的主要特点为软容量和软覆盖，但是这也在一定程度上阻碍了网络优化。因此当在线用户的数量有一定提升时，随之增加的也是系统的总干扰，也会收缩小区的覆盖面积，而在缩小之后的小区边缘中的在线用户也出现掉话等现象也是较为容易的。

二、无线网络优化的技术分析

（一）干扰控制技术。

移动无线网络经常受到各种原因的干扰现象，干扰现象明显的影响了无线网络的稳定性，对移动无线网络用户产生较大的影响。在无线网络优化的时候，要注意干扰控制技术，主要方法如下：首先使用专业的仪器检测干扰的来源，对收集到的数据进行详细的分析，确定干扰源是来自系统外部还是系统内部；其次，要对干扰源的位置进行定位，认真分析干扰源的成因；分析干扰源是属于宽带干扰还是窄带干扰，提出解决方法。

（二）话务均衡技术。

我国移动通信用户多，分布的范围光，不同的地区的基站容量存在很多的差异。大部分的无线网络用户处在不断移动的状态，对基站容量有很大的考验。有些基站经常处在过载状态，信号传输性能差，而有的基站长时间空闲，造成极大的资源浪费。所以，话务均衡技术的开展非常重要。话务均衡技术能够调整各个基站之间的话务量分配，达到资源最合适的利用率。具体操作如下：首先统计每个基站的话务量，并且研究基站话务量的发展趋势，确定最终的基站话务量。进行调整之后的基站能够达到相对均衡的状态，提高每个基站的工作效率。实现话务均衡技术途径有，重新配置基站的资源或者调整双频切换参数等方法。

（三）覆盖优化技术。

网络的运行状况和基站的覆盖范围并不是呈现正相关关系。基站的覆盖范围过小，很容易造成覆盖区域中的信号覆盖盲区，基站的覆盖范围过大，就会导致覆盖范围中的信号相互干扰现象。所以，加强基站覆盖优化十分重要。主要操作如下：分析基站四周的地理环境状况，观察基站的高度，认真研究分析结果，确定发射功率和无线天线的方位角等参数。并且，还要设置各个基站之间的切换参数，从而达到最好的覆盖范围。

三、移动通信无线网络优化项目管理流程

（一）准备阶段

1、基础分析。正式优化前的准备工作包括需求分析、制定工作计划、资料调查和收集、优化工具准备等几方面的内容。需求分析是建立在充分有效沟通的基础上，通过需求分析要确认下而几点事情：运营商对网络优化工作的目标要求，包括对网络的覆盖、容量、业务质量的具体要求等。确认网络优化组各方的分工。确认项目验收时间和验收标准。（图1 为移动通信无线网络优化流程。）

2、校准测试。主要内容包括：车载天线校准测试。测试手机外接天线校准测试。车体平均穿透损耗测试：静止条件下进行测试，可以用多个手机同时在车内、外接天线到车顶、车外人行道正常通话位置进行呼叫测试，分别记录多个手机的接收功率一段时间，求平均后得到各种环境相对车内测试的损耗和建筑物损耗。

（二）网络数据采集和网络评估测试管理

优化所需的网络数据来源通常有：路测数据、拨打测试数据、OMC 性能统计数据、用户申诉、告警数据和其他数据等。在相同的负载条件和采用相同的呼叫方式情况下，网络评估之间才具有可比性。因此首先要明确网络数据采集的参数选择。网络评估测试时的负载可以分成三种情况：忙时、有载和无载。

1、DT 测试首先规划测试路线，测试范围为本期网络要求覆盖的区域。测试路线必须包括：市中心密集区、市区主要干道、居民区、沿江两岸、桥而等城区比较重要的位置；重要道路、人流量比较大的区域、旅游景点等比较重要的区域；高速公路、国道、省道和其它重要的公路，如果条件许可，应包括铁路和航道，尽量覆盖整个业务区。

2、性能统计数据适合于已经大规模商用的网络，统计数据客观且丰富，从统计的观点反映了整个网络的运行质量状况。由此得到的网络性能指标可以作为评估网络性能的最主要依据。数据分析指通过分析路测数据、拨打测试数据、OMC性能统计数据、用户申诉信息、告警数据等，了解网络运行的质量，以便于对网络的性能进行评估。

（三）系统优化管理

针对不同的网络数据获取方式，有地理化分析、电子表格分析、图形化分析、自定义事件分析和统计分析等多种数据分析方法。将这些指标和测试条件结合起来分析，可以基本掌握网络的覆盖空洞、干扰和导频污染等情况。通过地理化分析可以在地图上自观地找到当前网络的信号强度与信号质量、各基站分布及小区覆盖范围、干扰及导频污染等。几个统计的KPI 指标包括最坏小区比例、超忙小区比例、小区码资源可用率、RAB 建立成功率等。优化中还有很多常用的其他分析方法：多维分析、趋势分析、意外分析、比较分析、排名分析、原因和影响分析等。在对网络进行分析，并且将需要优化的部分进行确定后，通常有一套（或几套）解决方案供选择，需要根据现场的具体情况制定最优的优化调整方案。针对不同的网络问题主要有软件调整、工程参数的调整、制定无线参数的调整等优化调整方案。

总结

可见，在通信技术不断发展的背景下，为了满足当前业务的实际需求，就需要实现对移动通信无线网络的优化升级，迎合当前通信市场的实际发

展之需。在此过程中，要想确保无线网络优化工作能够得到完善落实，就要求要给予相应的项目管理工作以充分重视，在此基础上，制定完善的施工质量管理体系与管理标准，并完善落实相应的项目监管工作，以在确保完善落实无线网络优化内容的基础上，提升项目施工质量，实现对施工成本的有效控制，进而为促进电信企业的稳健发展奠定基础。

参考文献：

[1]移动通信无线网络优化的项目管理研究_李兆权

[2]4G移动通信系统的无线网络优化_王振宇

[3]探讨移动通信网无线网络优化_钱婷婷

[4]移动通信无线网络优化的项目管理研究_裘哲明

[5]移动通信无线网络优化的项目管理研究_黄权

[6]关于移动无线网络的优化技术探讨_李道勇

论文作者:曹俊义

论文发表刊物:《基层建设》2017年4期

论文发表时间:2017/5/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4f41f56ca289cfae420de032.html