# 电气设备绝缘在线监测技术与状态维修黄伟超论文_黄伟超

摘要：近些年来，电气设备逐渐应用与各个领域当中，而现阶段电气设备发挥重要作用的核心环节便是在运行过程中进行绝缘在线监测，其也受到了社会各界的广泛关注。为了保障电气设备在应用过程中可以充分发挥出重要意义与作用，笔者将对电气设备绝缘在线监测技术与状态维修的原理进行简要介绍，分别在线监测系统中主要应用的技术、状态维修的意义进行分析，并针对绝缘在线监测与状态维修应用要点进行阐述。

关键词：电气设备；绝缘再见检测；状态维修

前言：电力设备的绝缘性能作为评价其总体性能指标的核心因素之一，绝缘性不足不但会大程度影响电气系统的正常运行，并且还会威胁着电气设备的操作人员生命安全。以往的绝缘监测方法大多是应用实验的方法检验各个阶段的绝缘性能，不仅无法全面保障监测，还会浪费大量的人力物力财力。而现阶段在线监测技术已经成为技术研发的核心，并且慢慢应用于电气设备的运行当中。

一、电气设备绝缘在线检测与状态维修的原理

绝缘在线监测技术是指在电气设备处于运行状态下，利 用其工作电压等性能参数来监测设备的绝缘性能，这种方法 可以有效地反映设备的绝缘现状，有利于我们对绝缘性能做 出正确的判断。我国现在应用较广的有两种监测方式，一种 是集中式微机在线检测系统，它利用传输线路将被测电压信 号时时传输到中央控制室的微机中，并对这些信号进行分析 和监测，其时性较强，与现在的综合自动化系统能够更好的融 合。另一种是分散式在线监测装置，它通过安装在线路或者 设备附近的传感器进行信号获取，并且通过专业的测试仪器 进行检测，这种方式结构简单，成本较低，但是监测过程中自 动化程度不高。

二、在线监测系统中主要应用的技术分析

（一）传感器技术

传感器是电气设备绝缘在线监测系统中最重要的应用仪器之一， 主要是对其绝缘性能数据进行采集。通常这种仪器需要连接数字处理 模块，能够将采集到的电信号转化为微计算机能够识别的数字模拟信 号，通过处理模块对数据的分析和运算能够判断出绝缘性能是否能够 满足系统安全运行的要求。一般情况下传感器的探测装置位于绝缘层中，在电流流动的过程中能够通过该装置对其感应电流进行检验并达 到传输的目的。传感器在实际应用中需要对其分布形式加大重视程度， 为了保证其绝缘层的现实作用通常可以利用多点分布的形式进行安 装，通过这样的手段可以确保测量出的数据能够满足体现整体绝缘状 态的要求。

（二）对传感器探测数据进行处理的技术

对传感器探测数据进行处理的技术主要是对探测结果进行分析，然后根据分析和计算的结果与正常的参数比较。这种技术能够将传统 人工控制中心的模式改进为自动化处理，通过微计算机对数据进行计 算和处理操作，然后通过相关信号传输装置将其数据处理结果进行传 导。在数据处理的过程中通常会涉及到多次数字信号转换，通常应用 信道传输实现转发控制中心的指令，然后将其转化为传感器能够识别 的语言，这种模式能够保证传感器以及控制中心形成完善的控制系统。 这种技术的应用需要能够实现在线监测的传感器和通信模块共同完 成，在整个处理系统中属于中间传导的阶段，因此在对数据进行处理 的过程中需要考虑到信息传递的手段，还要针对下一阶段分析数据时 的具体要求进行考虑。

（三）通信技术

通信技术的应用是整体系统在完成监测数据的采集之后对信息进 行传输的重要阶段，同时也是控制中心收集绝缘层信息数据的重要途 径。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通信技术的应用首先需要根据现场信息传递安全协议对采集到的 数据进行筛选，保证经过筛选后的信息能够被控制中心接收到，其次 如果在数据传输的过程中存在对处理结果产生干扰作用的信号还需要 对其进行自动屏蔽，从而保证利用通信技术进行传导的信息能够准确 反映出系统电气设备绝缘性能的真实情况。信息的输送过程中需要选 择更加合适的信道，从而保证能够在传输时保持最高的通信效率。

（四）数据分析

数据分析的准确度能够在较大程度上对电气设备绝缘性能的评价 造成影响，在这一过程中主要是根据绝缘层的电流经过计算来评价绝 缘性能是否能够满足运行要求，而数据分析的过程主要是根据计算机 程序采用自动化和智能化处理方式实现的。数据分析技术通常不会将 具体的计算过程表现出来，而是在对其绝缘性能分析之后利用文字手 段展现到管理人员的计算机屏幕中，针对可能存在的安全隐患利用自 动化手段进行处理

三、状态维修的意义

“状态维修”是针对传统的电气设备进行定期 的”计划检修“存在各种弊端，而提出的一种全新的 检修概念。“计划检修”是按照预防性试验规程所规 定的试验周期，到期必修，而不顾电气设备绝缘的实 际状况，具有很大的盲目性和强制性，因而造成设备 的“过度检修”，浪费了大量的人力物力。同时，这种 过度检修还有可能引入新的绝缘隐患，这种隐患也 可能由于检修的不慎所造成，或者由于频繁的拆装 所造成。更多的则是由于对绝缘有破坏性作用的各 种耐压试验所造成。后者主要是因为耐压试验电压 都远远高于设备的额定运行电压，且这种高压会对 绝缘造成不同程度的又是不可逆转的损伤，长此以 往会大大缩短电气设备的使用寿命，甚至引发出事 故。此外，受计划和检修周期的限制，使检修往往不 能恰到好处，事故有可能发生在 ! 次检修的间隔时 间内。而“状态维修”则是基于设备的实际工况，根据 其在运行电压各种绝缘特性参数的变化，通过分析 比较来确定电气设备是否需要检修，以及需要检修 的项目和内容，具有极强的针对性和实时性。因此， 可以简单地把状态维修概括为“当修即修，不做无为 检修”。正因如此，近年来“状态维修”已引起电力部 门及国内外研究者的普遍关注。

四、绝缘在线监测与状态维修

如上所述，状态维修是基于电气设备绝缘的实 际工作状态而确定的一种检修方式，实施电气设备 绝缘在线监测则成为实施状态维修唯一可行的技术 手段。通过在运行电压下实时监测绝缘的各种状态 参量并对这些相关信息的变化与初始值相比较或与 检修标准相比较，来决策对设备是否进行检修。有的 研究者甚至提出根据绝缘状态参量的变化来确定绝 缘的残余寿命。国外有人对运行四十年以上的油纸 绝缘变压器进行过可靠性寿命的预测研究，提出“绝 缘年龄”的概念。指出“绝缘年龄”增加时，设备运行 的可靠性降低，当可靠性低于某预定值（一般为 -"4）时，即认为绝缘寿命已尽，设备应退出运行或 进行相应的检修处理。“绝缘年龄”的评估是依靠在 线监测绝缘状态参量的分析处理结果，即通过在线 监测的“专家诊断系统”来完成。专家诊断系统是一 个大型数据库，储存有大量的检修经验、监测数据、 试验数据和试验标准、规程规定等，并通过分析软件 将其联系在一起，形成一个诊断系统，为状态维修提 供一个智能化的自动决策。

结语。一直以来，电气设备运行的安全问题都是社会瞩目的热点，而绝缘性能是导致安全事故的主要因素之一，当代的绝缘性保护举措已经使传统人工监测的方法发生转变，主要是应用绝缘在线监测技术保障着电气设备的运行安全。综上所述，从以上过程中对绝缘在线监测技术以及状态维修的阐述中可以得出，现代胡的相关技术已经趋于完善，并且在未来的发展能力不可估量。

参考文献：

[1]潘作新. 电气设备隐蔽部位预防措施及在线监测技术[J]. 冶金动力, 2019(7):19-20.

[2]葛尧. 电厂电气设备检修及维护策略分析[J]. 科学与信息化, 2018(27):87-87.

[3]张鹏斌. 变电设备绝缘在线监测[J]. 化学工程与装备, 2019(3).

[4]赖劼. 发电机转子绝缘状态在线监测系统的研究与设计[J]. 中原工学院学报, 2018(3).

论文作者:黄伟超

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4fa7941aa56323695d199007.html