# 民用建筑电气施工中防雷接地保护问题探析付蕾论文_付蕾

摘要：近些年，我国城市中民用建筑施工项目越来越多，电气施工属于建筑施工重要组成部分，受到人们重视。文章主要简单介绍了建筑电气防雷接地的相关内容，分析了建筑电气防雷接地系统施工的必要性，探讨建筑电气防雷接地系统施工的关键，以加强建筑电气防雷接地系统施工管理，提高民用建筑电气防雷接地系统施工效率，把握施工过程中的重难点部分，采用先进的施工工艺来进行作业，保障建筑电气防雷接地系统施工质量，从而避免民用建筑施工过程中发生雷击事故，保障建筑施工的安全性。

关键词：民用建筑；电气施工；防雷接地；保护问题?

引言

通常电气设备的金属外壳和正常情况下不带电的金属部件在使用过程中不带电，而一旦绝缘材料受损，造成设备漏电或遭到雷击时即会转化为带电体，对设备与人员安全构成严重威胁。因此民用建筑电气施工图纸中的接地保护设计在保障电气设备正常运转、保护人员安全使用方面发挥了重要作用，并结合电气接地保护措施施工，极大地提升了工程的质量及安全。

1防雷接地施工技术的重要性及其原理

1.1防雷接地施工技术的重要性

我国很大部分的地区都为季风气候，夏季雷雨天气多，雷电击中房屋会破坏设备，严重的还会引发火灾与爆炸等，每年由于雷电灾害都会产生人员伤亡与经济损失。因此在进行民用建筑修建时，要做好防雷接地的施工，高质量的完成防雷接地，确保雷电能够通过地线被接引到地面，保障生命与财产的安全，避免或减少损失与伤亡。

1.2防雷接地施工技术的原理

常见的雷电损害主要有三种分别为，雷电感、直击雷、电波侵入。当民用建筑物被雷电击中时，接触的瞬间会产生庞大的电流，而电流产生的热效应与机械力，会对民用建筑物产生影响，民用建筑物中的机械设备可能会遭到损害，例如在雷雨天时许多家庭会将电器插头拔下，这在很大程度上是为了防止电击造成的瞬间强大电流，对电器造成毁坏。严重时，民用建筑物内的人员还可能会发生伤亡。在对民用建筑物进行防雷接地施工时，要注意电气设备是否接地，这是防雷不可缺少的一环。安装作用的不同可以将接地分为几种不同的类型，一、工作接地，即将大地作为导线。二、保护接地，即将设备的外表和不带电的金属部分进行接地，确保在民用建筑物被雷电击中时，可以较为迅速的接引。三、电压保护接地，又称防雷接地，使用电压保护设备或设备中的金属部分对地连接。进行上述的防雷接地施工，可以增加民用建筑物的防雷系数，增加安全性。

2雷击成因、入侵途径以及其危害分析

雷电现象作为放电现象是以雷云为主要元素，以大地为次要元素的。通常而言，雷电波入侵电气设备多被学者以感应雷和直击雷作为主要方式，前者中所具备的过电流过电压通常以以下几种为主：

（1）民用建筑物当中所存在的信息线路被涉入。

（2）供电电源线路涉入。以直击雷为对象，其在进入高压电力线路后，以低压线路完成传输。

（3）利用接地体地电位反击电压入侵。雷击现象出现时，巨大的雷电流对大地进行爆发性的涉入活动，从而使其他接地体的临近与其产生高压地电位反击的状况。

3民用建筑电气防雷接地系统施工的关键

3.1材料以及施工工具准备

在民用建筑物电气安装过程中，工作人员正式安装防雷接地装置之前，对于防雷装置的相关情况必须要进行充分的了解，对于民用建筑物的结构、原理以及需要注意的事项都进行掌握。通常来说，防雷装置主要是采用镀锌材料制作，主要是扁钢、圆钢等。在材料进场之前需要根据相关的验收规范进行验收，采购的材料必须要具备向相关的产品合格证和质检合格证明。对于不合格的材料或者是证明不全的材料必须要严格杜绝，禁止进场。对于材料要建立相关的保管制度，确保材料的保管合理，避免出现其他的材料损失。安装之前对于材料的外在情况一定要进行详细的检查，比如是否存在生锈、孔洞或者是尺寸不符的情况，避免对材料的导电效果产生影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除上述材料之外，我们还需要准确氧气、乙炔以及钻机和焊枪等材料和工具。

3.2电源供配电系统的防雷以及接地

在具体的工程作业中，交流供电电源线路雷电入侵问题的解决必须以相关规定为准，即通常而言，多数施工方出于成本与施工周期等的考虑，均以二类防雷作为其有效防护措施的依据，且以第三级保护作为其配电的保护接地系统。而在变配电室的低压侧母线上的具体防护措施，则通常以通过一级试验的电涌保护器作为主要装置，以此完成二级保护的设定，对于侧而言，则多以避雷器作为其主要保护工具进行设定。另外，配电柜的具体保护则是以电涌保护器的设立为准，并要求其必须通过I级实验，且以外壳连接的方式保证其余防雷接地系统的互通性，以此，配电柜的第三级保护完成。值得一提的是，在实际的电源供配电系统防雷接地作业中，另有多数施工方以低压系统应用TN－S系统的接地形式进行相应的防雷设计，具体如其使用全线埋设的形式，将入户端的电缆内部与外部金属等适时连接，且于变压器中完成避雷器的设置，并要求设置位置处于变压器内中性线，以此进行直接性的接地作业，该种形式的作业也具有充分的严密性要求以及较高的技术性考虑，即必须将整体中的保护性与中性线等进行合理、科学、完整的区分。但是，由于该种技术形式对于暴露性较强的导电设备以及用电设备等均进行了对应了电压保护器设置，所以其也十分有效的解决了雷电波入侵的问题。

3.3避雷架的安装

避雷架作为防雷接地系统中必不可少的一个结构，是非常重要的。在进行避雷架安装前，要明确安装避雷架的注意事项和各项要求，根据具体的防雷接地施工现场选择合适的避雷架，根据防雷接地的民用建筑结构和地形条件，选择正确的地理位置进行避雷架的放置。但是，在大多数情况下都会选择具有燕尾的避雷架，并将其埋至90mm之上。其次，在对避雷架进行安装的整个过程中不能损坏民用建筑物的整体结构，对于已经放置好的避雷架不要随意磕碰，以免避雷架出现松动现象，造成二次工作。最后，要对安装好的避雷架做好日常维修和保护工作。

3.4采用明敷方式安装民用建筑工程电气设备防雷引下线的施工技术

施工人员在确定好具体的安装位置后，将防雷引下线调直并运送到位，并通过大绳拉升的方式将其提升到民用建筑工程顶部，然后按照自上而下的顺序将防雷引下线依次固定牢固，并将断接卡子与防雷引下线连接在一起。若根据电气安装工程的施工要求，需要处理防雷引下线的接头位置时，施工人员可以采取焊接的方式来进行处理，同时在焊接处应采用相应的防腐处理技术。当敷设的防雷引下线与地面间距大约在2m左右时，可以通过保护管来保护防雷引下线，应注意使用红白油漆对保护管外侧进行涂刷。采用明敷方式安装民用建筑工程电气设备防雷引下线的施工时，目前常用的是镀锌螺栓来进行安装，以保证接地体以及断接卡子可靠连接。

3.5接地干线安装

在接地干线安装技巧方面，通常选取镀锌扁钢或镀锌圆钢作为接地线，采用垂直或水平方式进行接地线铺设，规避接地线弯曲问题；在接地线规格尺寸方面，将其直径控制在6mm左右，结合接地线铺设要求进行截面积的控制，选取隐蔽位置进行接地干线的安装，将接地线与墙壁间距控制在10-15mm左右，为电气设备留足检修空间；在接地线安装要求方面，采用垂直铺设法应将接地线与地面距离控制在150-300mm范围内，采用水平铺设法应将距离控制在250-300mm范围内，确保符合安全要求。

结语

建筑行业施工问题不同于其他行业，因为民用建筑施工质量关乎到了民生问题。随着人民生活水平日益提高，为了满足更多人高质量的生活需求，要提高对防雷接地施工系统的重视和深入研究，结合工程实际情况严格按照施工要求进行施工，在施工结束以后对接地系统进行检查，确保各项工作符合施工要求，从而提高防雷接地施工的安全性，不断的为国家、为人民、为民用建筑行业做出贡献。

参考文献

[1]王君龙，邓一波.防雷接地技术在建筑电气安装中的应用[J].城市建设理论研究：电子版，2014（16）：2304.

[2]李彩英.防雷接地技术在建筑电气安装中的应用[J].丝路视野，2018（2）：146.

[3]霍丹.防雷接地技术在建筑电气安装中的应用[J].科学与财富，2018（4）：40.

论文作者:付蕾

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4fb9bce1818e39853c279e49.html