# 燃油加油机计量检定存在问题及改进论文_崔杰

崔杰

呼图壁县公共检验检测中心 新疆昌吉 831200

摘要：燃油对国民经济的发展有着重大的影响，由于燃油加油机计量检定工作的过程过于多且杂，所以整个检定的过程会出现很多的漏洞，从而产生误差。但是为了提高检定的准确性，促使该行业的稳步发展。这个过程需要测量工作人员的紧密配合，提高设备的准确性。

关键词：燃油加油机；计量检定；问题；改进

1燃油加油机计量检定的条件

燃油加油机需要在一定条件的限制下，才会有更加准确的计量检定结果，得出的结论才会让人信服，准确度才会更高。所以，下文的三点要求都是燃油加油机所要满足的要求。

1.1温度修正

计量检定的不可缺少的一个步骤就是温度修正，这一环节可以有效的减少燃油机计量检定的误差。所以说，为了降低燃油加油机计量检定的误差，温度修正是必不可少的步骤，更是影响结果的重要因素。如果在温度变化很大的地方进行计量检定会对最终的结果产生很大的影响。所以，在测量之前，进行温度修正的工作将会对整体结果的准确性有着很大的帮助，提高最终检定结果的准确性。

1.2燃油加油机的准确度

我国为了帮助规范燃油贸易市场，对燃油机计量做出了明确的规定。要求在规定的条件下，加油机计量检定所得的误差要保持在±0.3%以下，重复误差也不可以高于0.15%。这些规定都保证燃油加油机计量检定正确的必要的条件。

1.3环境温度与大气压

当地的气温和气压的稳定性对燃油加油机的接地的过程都有着很大的影响，例如，温度一般在25到55摄氏度之间较为稳定，同时温度的变化也不能够超过5摄氏度，避免引起最终结果的变化。除此之外，为了减小最终的误差，当地的气温和燃油之间的温度差值也要小于10摄氏度。气压的要求是在一个固定的范围，要求是在86-106千帕之间。满足了当地气温和大气压的要求，才能够保证燃油加油机计量检定的误差干扰排除了这两个因素。

2燃油加油机计量检定若干问题探析

根据多年燃油加油机计量检定经验，现阶段燃油加油机计量检定主要存在以下几个问题。第一，燃油加油机的检定规程没有严格执行。个别检定单位没有严格执行JJG443－2015《燃油加油机》，特别是对重复性的检测没有认真执行，检定人员只是简单测量油量，没有按照规定的流量和时间开展检定，检测次数不达标，致使燃油计量检定结果出现误差甚至错误。第二，环境温度对加油机检定的影响。燃油是由地下的油罐或是油管转向加油机，再转向皮管和油枪，再输送到枪口，这就为燃油的温度提出一定要求。某些企业的燃油储油罐、输油管道、加油机油枪之间的温度变化较大，影响燃油加油机检定质量。天气原因使自然环境温度变化较大也会影响检测结果。第三，油枪阀门关闭不严密，个别连接口存有漏洞，流量计的铜套出现磨损现象，或者加油站中的管道漏气与流量计多次使用，影响检定结果，而且可能会降低燃油加油机的安全性，埋下安全隐患。基于此，检测人员应对燃油加油机计量检定中存在的问题给予重视，尽力避免出现相关问题。

3燃油加油机计量检定问题的解决措施

3.1严格执行计量检定规程，特别是对重复性的检测项目

燃油加油机的计量检定必须严格执行计量检定规程。对大、小流量的检测，要在规定的时间、规定的流量状态下完成。检测的重复性，要满足检定的次数规定。杜绝检测一次符合标准就不再检测的情形。多检测一次，甚至有可能发现计量作弊的违法行为。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3．2减小环境温度变化对检测结果的影响

油品的热胀冷缩现象是比较明显的，要克服环境温度变化较大对检测工作的影响。检定过程中加油机周围环境温度的变化应不超过5℃。必要时可对标准金属量器采取保温措施。根据经验，在春、秋季开展对加油机的检测工作比较适宜，此季节环境温度变化较小，工作较适宜。夏、冬季部分地区的温度甚至超过检定规程规定的检定环境条件，工作开展也不便。在首次检定之外，检定机构可考虑将检定时间调整到春、秋季进行。

3.3重视周边环境情况

环境的温度、湿度、空气压力等因素都会对加油机的检定结果准确度产生较大的影响。因此，在对加油机进行检定时，需要根据相关制度和规范的要求将周边环境的温度保持在燃油加油机正常工作的温度范围内，同时控制加油机周边环境的温度变化在5℃之内，控制加油机介质的温度和周边环境的最大温度差为10℃。特别地，当介质的温度和周边环境的温度差大于10℃时，检定工作人员应对金属量器采取相应的保温措施，保证燃油加油机的检定准确度。

3.4提高加油机检定人员素质

计量检定工作人员的职业素养有所差别，掌握的检定技术和检定知识有所差别，甚至部分检定人员的检定知识不够完善和系统，给加油机的实际检测工作带来了一定的难度。因此，加油站需要对参加检定工作的相关人员进行岗前培训和指导，丰富检定人员的专业知识，提升检定人员的职业素养，同时培养检定工作人员的法律意识和工作责任感，使检定人员切实了解他们的工作职责和工作的重要性，进而增强工作人员对检定工作的认同感和重视度，减小检定人员在工作中的失误，保证他们工作的准确性。

3.5控制液位测量精度

为有效提升加油机检定结果的准确度，检定工作人员可选择增大量器液位测量精度的方法。首先，检定工作人员应该保证加油机量器的液位测量高度以保证金属量器的液位测量结果准确。其次，相关工作人员应利用水平仪和量器的地脚螺钉调整金属量器的摆放位置直到其处于水平位，以此确保加油机检定过程中金属量器的稳定性，进而准确把握量器的放置。再者，在对金属量器进行油品湿润后，应该着重检查其后续操作性能以保证金属量器内的气泡全部排除并保证量器的透明程度。最后，在检定工作人员将金属量器注满油品后，排除金属量器中的气泡和油沫，并选取金属量器的液面最低处为基准进行读数和测量。

3.6规范使用检定装置

在燃油加油机的检定工作中，加油机的检定装置必须符合相关制度规范的要求，以保证检测结果的准确度。首先，检定工作人员应在满足标准金属量器相关要求的基础上保证其材质的完整，同时为装置配备去除气泡的导管防止气泡对检测读数产生影响。其次，为有效排除检测装置中的气泡和其它物质，需用油品将标准量器湿润，并在两分钟内关闭阀门，然后对加油机进行检定。

3.7严格封印与质量标记工作

燃油加油机检定需要借助专用铅封与铅封钳，每个铅封面应当印有检定机构名称及铅封号。铅封需由专人严格保存与发放，对序号进行记录，领用签字，作废即刻注销等，要选用安全性较高且不容易断开的铅封线，不宜使用尼龙绳或普通钳，避免出现拨开铅封作弊的行为。同时，加油站管理人员需要在原始记录单上签字，标注好各种铅封序号、数量与铅封区域，在质量登记中凸显原始记录的铅封编号。登记流量测量器的使用情况及调整次数，一经发现外人篡改电脑的流量加油系数要及时上报，确保封印与质量标记工作的顺利进行。

结束语

随着社会的不断发展，燃油机得到了广泛的运用，在这种情况下，燃油机的计量检定工作就显得愈发的重要，但是因为各种因素的干扰，影响着燃油加油机计量检定工作的准确性。本文在分析燃油加油机计量检定存在问题的基础上，深入讨论了燃油加油机计量检定存在问题的原因，并提出相关的计量检定的改进方法，希望会对燃油加油机计量检定存在的问题有所帮助。

参考文献:

[1]王登锐.加油机计量检定结果的影响因素及对策[J].计量与测试技术,2017,44(12):118-120.

[2]王成春.燃油加油机检定管理中存在的问题探究[J].科技创新导报,2017,14(36):75+77.

[3]刘宏勤.加油机检定中应注意的问题[J].山东工业技术,2017(22):272.

[4]范友来,何仁先.燃油加油机计量准确性的探讨[J].低碳世界,2017(32):282.

论文作者:崔杰

论文发表刊物:《防护工程》2018年第32期

论文发表时间:2019/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4ffaedc025b2e75239093d9e.html