# 浅析建筑施工材料检测及监控管理论文_肖鹏

中建二局第二建筑工程有限公司 河南郑州 450000

摘要：建筑工程施工材料是使用对工程的质量有着重要的影响，因此，建筑材料在使用前必须要进行检测。目前，我国的监测技术相对完善，监测的手段也多样化，为了保证建筑材料的使用质量，国家也相应出台了一些监测标准，其中规定了建筑材料的质量范围，从而保证在使用过程中不会对工程的质量造成影响。因此，本文主要对建筑施工材料检测及监控管理进行分析研究。

关键词：建筑材料；材料检测；监控管理

1建筑材料检测的重要性

随着科技的不断进步和建筑工程的繁荣，建筑整体水平也在不断地进步。建筑材料是建筑工程的基础，它是指在建筑工程建设中所用的材料总称，分为建筑主体施工材料和装饰装修材料两大类。这些材料的质量高低，不仅决定建筑是否具有安全性和耐久性，而且更直接决定着建筑用户的人身财产是否安全。但是现实情况是，从相关的统计数据上看，目前在建筑施工中，仍有一些不法单位和个人使用劣质建材，在全国范围内的“豆腐渣工程”时有出现，严重损害和阻碍了我国建设事业的稳定发展。因此，保障建筑工程质量，加强对建筑材料的质量的检测是关键，相关部门和单位必须予以高度重视。

2建筑材料常用检测方法

外观检测、仪器检测和无损检测是日常给工作中建筑材料检测的三种最常见方式。三种方法原理不同，检测的对象、要求及侧重的方向也不一样，在实际工作中要注意合理选择。外观检测一般是指检测人员用肉眼对建筑材料进行检测，检测对象主要包括目标产品的颜色、种类、几何尺寸及外观是否存在缺陷及缺陷种类、程度等。外观检测最简单也最常见，基本每种建筑材料检测都要使用到。仪器检测的检查范围和内容最广、最多，是建筑材料检测工作中最主要的检测方法，该法使用专用仪器设备对建筑材料内部结构和化学组成进行分析检测，从微观和物质理化性质的角度对建筑材料进行评鉴，判断受检材料是否符合使用要求。无损检测指的是检测方法不会对检测对象造成客观损坏，不会对材料的正常使用造成任何影响的检测方式，主要用来检测必须确保完整性的项目，比如使用射线机超声波对建筑材料内部质量进行检测。

3建筑材料检测的影响因素

3.1温湿度对检测的影响

温度、湿度的高低对建筑材料有着不容忽视的影响。温度、湿度的变化会对建筑材料的质地与性能产生根本性的影响，一般而言，材料的结实度与温度、湿度成正相关，如有些材料会随着温度的升高强度增加，温度下降材料的强度又会下降。所以，一定要注意控制温度、湿度不可过高或过低，避免产生不必要的麻烦。

3.2试件不具有代表性

试样不具备代表性是指试样的检测结果不能代表整批材料的质量。试样不具有代表性往往是由于施工方送检时采用的是合格的样品，但是实际的施工过程中却私自使用劣质产品，还有就是取样人员的职业素质不高，取样过程不规范，这些都会造成取得的样本不具备代表性，造成试验误差偏大，甚至是得出相反的结论。

3.3某些检测单位或检测人员缺乏思想道德素质和科学文化素养

存在一部分材料检测人员滥竽充数，他们缺乏专业的检测知识和道德素养，缺乏强烈的社会责任感，工作不细致，敷衍了事，虚报检测结果，没有遵循阳光、透明、公开、公正、公平的原则，这样做导致的直接后果就是进行建筑材料的检测工作根本一点用没有，而从长远来看，影响的则是施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4检测设备落后

当前，还有许多检测单位不能及时地跟上时代步伐，不愿淘汰旧的、过时的检测设备，自动化程度低，没有人为地辅助，检测设备难以依靠自身的自动化独立完成工作，而认为的和自动化的检测相比较，前者出现差错的可能性肯定要大一些，失误次数会更多一些。同时，建筑材料种类日益繁多，就要求检测设备的不断更新换代，满足检测质量与数量两方面的要求，然而，仍有众多检测机构的检测设备相当落后，检测功能有限。

4建筑施工材料检测监控管理措施分析

4.1规范材料取样

建筑材料性能的检测报告反映材料本身性质，代表着整批材料的质量，检测报告数据的可靠性取决于样品是否规范采集，规范取样在检测过程中，有助于检测人员科学地分析数据、正确的把握材料性能，出具准确科学的报告。关于取样的代表性，样品的代表性是指样本（由若干样品组成）的观测结果与取样对象或取样总体的实际情况的符合程度。由于任何地质体都不是均质的，通过抽取若干样品所得结果与取样对象（或取样总体）的真实情况肯定是有差异的，差异越小，越能正确反映取样对象的实际特点，则样品的代表性越大。它对取样工作的质量有重要意义。为了从总体上反映一个地质体的特点，就必须系统地从中采集足够数量的样品。样品代表性一方面取决于取样对象的变化情况，例如有用组分在样品中的分布均匀程度；同时还决定于样品的数量、几何特征和分布情况及采样方法的选择等。我国现行的建筑材料检测标准中对建筑材料取样的数量、方法以及取样频率均有规定。在取样时，不仅取样数量要正确，取样部位及方法也要按标准规范的规定进行，取样量过少或取样部位、取样方法的偏差，都会直接影响到检测结果的准确性，甚至得出相反的结论。一般是从一批材料（不同材料每批的取样数量不同）的不同部位随机抽取规定数量的样品。

4.2注意检测环境的情况

在建筑材料的检测过程汇总，需要对于检测的环境的温度以及适度进行考虑，因为周围环境的温度以及湿度都会对于建筑材料的检测结果产生影响，在日常生活中，空气中的温度以及湿度都会给建筑材料带来极大的损害，因此检测人员在进行建筑材料的检测过程汇总需要参考国家建筑材料的养护标准来进行建筑材料的保养和检测，力求得到建筑材料的真实性能检测结果，这样才能保证检测结果具有合理性以及可比较性。

4.3选用先进的检测仪器

仪器的质量和性能也是影响检测结果的一个主要因素，所以在进行检测时，尽量选用精确度高、性能稳定的测量仪器，保证设备在定期校准和核查时，数据的漂移幅度小、数据的不确定度小，在正常温度下对材料进行检测时，若检测材料力学性能时加荷速度比较快，材料的变形就会滞后于所加的荷载，这样测出来的强度值会大于其理论值，造成了检测的误差。检测人员在检测时一定要严格遵守相应材料的检测标准和操作规范，加荷必须要连续和均匀，还要经常定期的对仪器进行养护维修工作，保证仪器可以正常工作，其性能不会受到影响。

4.4建立动态的检测质量管理评测机制

建筑材料的检测质量要想得到保证，建立动态检测质量管理评测机制是十分必要的，这样通过对检测工作质量管理体系进行评价，可以了解到检测质量管理体系是否具有可行性和其取得的效果，根据评价结果及时发现管理体系中存在的问题和不足，并进行合理的调整和修正，运用这种动态的评价机制，及时改进检测质量管理工作、强化管理的内容和力度，提高检测单位的质量控制能力。

结束语

建筑施工材料决定工程质量，其检测工作在整个建筑工程中至关重要，相关质量检测机构和施工单位应该引起重视。通过严格遵守检测规范与程序，发展科学的检测方法，引进先进的检测设备，总结归纳出科学的应对策略，为建筑施工材料检测做出贡献。

参考文献

[1]梁艳珍.建筑工程材料检测技术探析[J].建材与装饰，2013，13（14）：375.

[2]王维.建筑工程材料质量检测技术与质控措施探析[J].建筑工程技术与设计，2014，08（24）：909.

[3]时晓艳.建材质量检测技术与质量控制[J].中国新技术新产品，2010（08）.

论文作者:肖鹏

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/50436d636d90af1860fa968b.html