# 电力自动控制在低压配电系统中的应用研究 王斌论文_ 王斌,

摘要：我国电力行业发展迅猛，在用电设备的使用量逐渐增加的同时，人们对电力控制水平的要求逐渐提高，必须满足现阶段供电的实际需求，保证供电的质量以及稳定性。我国的电力传输基本上都是通过自动化的传输形式来完成的，利用自动化来改善供电的质量，从而提高工作效率和供电可靠性。电力自动孔子可以实现电力工作的高质量监管，避免出现电力故障。具体如何应用，还需要我们进行不断的探究来完善。

关键词：电力自动控制 低压配电系统 应用研究

我国目前的电力传输形式大多数都以低压配电的形式来实现电力的传输，而随着人们对电力要求的不断增加与用电量的不断增加，如果实现低压配电的智能化管理，使电力企业能够对总体的电力情况进行监管，从而建立起一个十分完善的电力自动化管理系统，一旦电力出现故障以后能够及时的发现并且高效的维修，进而实现电力运营整个过程中的自动化管理，那么不仅为电力企业大大节省了人力物力，而且也最大限度地满足了人们的供电需求，因此实现低压配电系统的电力自动化控制是十分重要的，也是十分必要的。?

一、电力系统自动控制系统的组成和作用

电力自动控制系统的结构主要包括多功能电力仪表、工控设备及数字式电力控制设备、监控系统等。电力自动控制系统可以划分为分层结构以及分布式结构，自动控制系统又可以采用串口通信方式以及自动接入方式，不同的部分使用总线连在一起并构成一个系统。电力自动控制系统组成结构作用主要有以下几个方面：

1.工控机。工控机在电力自动控制系统中的主要作用是对电力的各种信息进行处理，进而在电力自动控制系统的后台对数据进行控制、测量以及保存，主要用于对系统的数据进而综合的管理。除此之外，工控机还有记录打印与画面显示的功能，因此可以对电力自动控制系统的一些具体情况进而综合的分析与监督，从而能够及时地发现电力故障，从而保证电力自动控制系统的优化与稳定的运行。?

2.数字式电力测控装置。数字式电力测控装置主要对低配电系统中的电流、电压、功率因数、频率等进行不间断的测量，并且对电力自动控制系统中的各个开关量进行严格的监督，一旦出现负荷越限的现象，就会自动的发出警报以提醒相关的工作人员，除此之外，数字式电力测控装置可以控制继电器的出口以及应答式的通信功能，从而在一定程度上增加了配电系统的安全性、可靠性以及经济性。?

3.多功能电力仪表。多功能电力仪表能够对电量、电能进行精确的测量，从而可以根据测量的结果实现配网的自动化。还可以通过对LED现场的显示提供其串行异步半双工Rs一485通讯接口，进而在一定程度上使得电力自动控制系统中的各种数据都能够在通讯线路上实现传输。?

4. DMC-NP有源总线集结器.DMC-NP有源总线集结器是在DMC-N总线集结器的基础上增加了通信电源补给，主要应用于DMCBUS现场总线远距离传输的场合；或者DMCBUS现场总线直接与外部系统连接时，代替DMC-M通信管理模块给DMCBUS现场总线提供通信电源。DMC-N总线集结器采用无源透明传输机制，主要应用于DMC系列产品的通信网络拓展，以“单元化”的方式对一个低压抽屉式开关柜内所有DMC系列产品实现网络连接，提高通信网络的灵活性、方便性和可靠性。?

5.模块的转换。串口通信是一种在计算机与计算机之间或计算机与外部设备传输数据常用方法，用来发送和接受数据。新配电室原有低压柜的大型ABB开关是以RS232方式通信的，由于低压柜与自动化监控中心之间的距离为20多米，传输距离较远，RS232通信方式不能满足远距离传输要求，需使用RS232转RS-485接口转换器，通过RS232串口与485总线系统进行数据交换。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆?

6. MOXA多串口卡.多串口卡是一种可分配多个串/并行端口用来进行终端连接的设备，每个终端可以通过它与主机进行通讯。使用多用户卡是最便捷简单地解决扩展计算机外部设备数量的方案。它可使计算机方便扩展串口或并口，所以也称为串并口扩展卡。其特点是传输速率高，传输状态稳定可靠，满足电力行业对于稳定性、实时性、可靠性的要求。广泛应用于银行、金融、证券、电线、工控等领域，是计算机多用户通信控制系统重要的硬件组成部分。?

二、低压配电电力自动控制系统中的应用

低压配电电力自动控制系统在操作上十分简便与安全。在低压配电电力自动控制系统中可以通过信号采集模拟使其具有实时监控的功能。该系统可通过监控中心直接解决系统故障问题。他还可以一句用于的不同要求进行数据的上报周期与存储，实现实时数据的优化，同时低压配电系统可以与互联网进行WEB电网的监控，使电力能够最大满足客户的实际需求。低压配电系统在具体实践应用中发现低压配电电力自动控制不仅对电力系统不仅有监控作用，还能对整个系统进行警报与控制的功能。有效地减少电力自动控制系统的故障的发生。该同在监控终端中设有两个继电器，这样可以堆载接入时实现两点输出，从而实现对电力自动控制系统的控制。低压配电系统也可以通过远程断路器与保护器对整个系统的检测与维护，确保系统的合理安全。所以工作人员可以通过远程控制来实现低压配电系统自动化，从根本上替代了工作人员进入工作场地进行实地维护，这样大大提高了工作人员的劳动效率。

三、低压配电系统中电力自控控制系统的保障措施

1.优化系统材料的选择机制。低压配电系统在运行过程中，必须加大系统材料的科学选择，对材料性能、材质以及各项基础参数要进行综合考量，必须基于低压配电系统工程的实际情况，从整体工程出发，确保系统材料在工程应用中能够安全运行，并且规避设备自身的损耗数值，提高系统的优化配置。同时，加大材料数据分析与管理工作，要根据项目实际情况，建立系统完善的管理机制，有效降低系统的能好，提高配电系统运行的安全性与稳定性，实现低压配电系统节能升级。

2.完善操作系统的建设框架。想要实现低压配电系统运行安全，应建立完善的操作系统，采取信息技术，实现远程操作。通过远程控制操作，能够实现异地实时操作，极大地提升工作效率，保障系统运行的安全性。同时，建立反馈机制，提升系统整体运行能力和水平。

3.提高电网运行结构的规划力度。电网运行情况与生产生活息息相关，因此，应以电网运行结构规划的科学性为基础，建立与电网运行情况相符和结构规划。要在保障电网运行安全和稳定的前提下，尽量降低线损情况，并确保低压线分支线路应用水平的最优化，提高电力系统的完整性以及电力输送的可靠性。另外，加大对系统运行情况的监管，对存在的问题能够及时发现处理，提高电网运行质量。

四、总结

电力自动控制在低压配电系统中的应用实现了整个电力系统中的自动化运营中，不仅有效地对系统的安全性进行有效的维护，从而促进电力系统的稳定运营，还可以对电力系统的故障等进行自动化的发现与排除，从而大大地提高了系统故障排除与维修的目的，因此电力自动控制在低压配电系统中的应用是十分重要与必要的，应该进行广泛的应用与普及。?技术人员还应该在实际的工作中，不断对系统进行更新与优化，做好设备的监督与维护，满足低压配电系统中电力自动控制的合理应用。

参考文献：

[1] 刘杰,刘奎.电力自动控制在低压配电系统中的应用[J].南方农机,2019,50(14):162.

[2] 陈红霞.电力自动控制在低压配网中的应用[J].电子世界,2019(11):181-182.

[3] 何宁一,彭志华.电力自动控制在低压配电系统中的应用研究[J].南方农机,2019,50(02):211.

[4] 曾纯贤.电力自动控制在低压配电系统中的应用[J].中国设备工程,2018(07):194-195.

论文作者: 王斌,

论文发表刊物:《中国电业》2019年20期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/50466529a81562c72184f2b2.html