# 地铁通信系统集成及工程实施论文_邱凌鹏

长沙市轨道交通运营有限公司 湖南长沙 410000

摘要：随着城市化进程的不断加快，城市人口逐年增加，这对城市的交通正常运行造成了很大压力。政府为了缓解这种压力以及方便市民出行，开始逐步投入地铁建设，而随着时代的发展，地铁也逐渐成为主流交通方式之一。但是地铁建设不仅耗资巨大，过程还比较复杂，建设环境也较为特殊，绝大部分都是在地下进行，所以，为了保证地铁正常运营，就必须加强通信系统集成建设，确保地铁运行效率，保证地铁运行的稳定性与安全性。

关键词：地铁；通信系统集成；工程实施

1 地铁通信系统集成

地铁通信系统主要包括传输系统、视频监控系统和通信电源系统三部分。首先，在传输系统具体工作开展过程中，为了保证传输的质量和效果，一般应用Mrprtp 传输平台来传输各类数据，其提供的网络传输形式相对较多，可以在运行过程中对网络运行环境进行优化，在传输工作开展过程中发挥较为基础的作用。此外，系统工作开展过程中还会应用OTN 传输网络和RPR 传输网络开展各项工作，这两类系统工作开展过程中需要依靠不同的数据接口，前者的光传送网络平台在工作开展过程应用的传输方式与其它传输平台存在差异，更多应用“点对点”的方式，而后一类指针分控技术在开展过程中会应用时钟子系统来开展各项工作，可以有效保障其工作效率。需要注意，为了保障地铁工作时间等的统一性，必须及时开展时间矫正工作。下图分别为OTN传输网络组成示意图和RPR 传输网络中的时钟子系统示意图。如图1和图2

图1 OTN 传输网络平台示意图

图2 时钟子系统示意图

其次，视频监控系统也是地铁通信系统中的重要组成部分，位于地铁出入口以及售票处等位置的监控系统可以及时监测地铁内部的工作状况，继而对地铁日常运行过程中出现的各类事故进行处理。在视频监控系统应用方式方面，地铁运营部门及关部门之间存在比较大的差异性，需求不同，工作重点也就有所不同。第一，关于监视范围及关注点方面，售检票、列车进出站、电扶梯运行以及车站客流等，均属于地铁运营监视范围，主要从宏观方面开展相关工作。站台、换乘通道及出入口则属于公安视频监视工作范畴。第二，关于网络架构方面，运营控制中心及汽车站构成了运营视频监控系统，地铁派出所、车站警务室与公安局调度中心组成了公安视频监控系统。

最后，地铁通信系统工作时还离不开通信电源系统的支持。一般来说，地铁需要设置蓄电池储电，当遇到断电等问题时，将蓄电池存储的电能释放出来可以满足地铁基本的车门开关等要求，保证地铁基本运营工作合理开展。在此过程中需要注意，当主电源恢复正常工作状态时，蓄电池会自动从放电模式调整到充电模式。当地铁运行过程中出现问题时，系统也会通过协调使得逆变器停止运行，其各项工作都是为保证USB 不间断供电服务的。地铁电源系统工作开展过程中，为了保证电源供应的质量和频率，必须合理开展开关电源设置和放电保护等各项工作，必要时还要将蓄电池强制退出，对保障各项工作合理开展具有重要意义。交流配电屏也是地铁UPS 输入和输出工作开展过程中的主要组成部分，在该设备的帮助下可以合理开展分时供电等各类活动，对及时处理地铁运行过程中出现的停电等问题具有重要作用。

2 通信工程项目施工设计质量控制

在设计通信工程项目的过程中，应严格按照以下几个方面的原则来进行：

第一，就系统性保障方面来说，需要高度重视地铁通信的组成。地铁通信系统诸方面具有一定的独立存在性，而其功能则具有相辅相成性。在设计通信工程项目施工时，应立足整个通信工程项目，从多方面认真考察与分析系统运行的稳定性。

第二，就地铁通信系统的先进性与成熟性来说，先进性需要注重新型设备与技术的引进与应用。成熟性则需要保证技术应用发展的阶段较为成熟，能够为地铁通信的可靠性提供重要保障。

第三，就地铁通信系统的实用性来说，其更加需要地铁通信系统能够为地铁运行提供可靠服务，应当进一步开展日常管理维护及换代升级。

第四，就地铁通信系统的标准化与开放性来说，无论是软件与硬件的设计工作，还是通信工程项目的施工工作，都应当按照相关的标准及规定来统一开展，为通信系统管理及维护工作的开展提供良好服务，使工作开展起来更加方便、快捷。除此之外，在通信系统中，应当持续将新型的设备加入进来，使系统功能朝着多样化的方向发展。

第五，就通信系统的安全性来说，则需要保证地铁通信系统的安全、稳定运行，其安全性还需要与其本身性能等多方面相配合，做到地铁稳定性的综合考量。

3 地铁通信工程项目施工的技术要点

在施工的时候，对通信设备以及线路安装需要进行控制管理。①如果在施工过程中发现某一环节施工难度较高，则要及时进行技术指导，还要对施工材料设备、人为因素进行严格控制。②如若发现质量隐患或者是质量不过关的产品，需要立即向上级报备，明确负责人；如果设备出现质量隐患，则需要安排相关技术人员对其进行排查，检验设备说明书、出厂检验报告、合格证等。③在所有施工工序都完成后，需要对整体工程的质量做一个全面的检测，同时加强对成品的养护。④针对地铁通信工程建设单位施工的具体情况，完善质量管理制度，细化具体的生产责任，落实到每一个责任人身上。设立成套的奖惩制度，保证权利划分的科学性。

4 结语

上所述，地铁虽然已经成为一种较为普遍的交通方式，对城市交通压力的减轻也发挥了重要作用，但是地铁通信集成研究还有待加强，需要严格管理地铁通信工程施工过程，保证施工质量，避免安全事故的发生，为广大市民的人生安全提供保障。

参考文献：

[1]苗光师.地铁通信系统集成及工程实施简述[J].工业b，2016（7）：239～240.

[2]高敏，李沿林.无线互联互通技术在地铁通信中的应用[J].商品与质量,2019,第21期

[3]琚晶晶.地铁通信系统集成及工程实施研究[J].科学技术创新,2019,第15期

论文作者:邱凌鹏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/505e6bd5e78738459e0824f5.html