# 浅谈化工机械设备的常见问题故障及检修措施论文_赵兴涛

铁岭选矿药剂有限公司 辽宁铁岭 112000

摘要：随着我国化工业的快速发展，化工机械设备的重要性越来越突出，保障设备安全、稳定、高效运行也成为现代工业中的重要任务。不过化工机械设备长期处于高负荷运行状态，在实际运行过程中难免出现问题故障，从而难以保障实际运行效果，必须加强对其的检修维护。本文对化工机械设备的常见问题故障及检修措施进行探讨。

关键词：化工机械设备；问题故障；检修

引言：化工行业的发展能够提升我国的综合实力，这是因为化工行业是我国的支柱产业，但是随着化工行业的发展同样具有一些常见的问题，这些问题困扰着我国相关企业的正常发展，导致化工机械设备出现的故障影响企业的检修成本，基于此，主要研究化工机械设备检修中常见的问题，并提出一定的解决措施，以期为我国化工企业的发展提供参考依据。

一、化工机械设备检修的意义

化工机械设备定期进行检修能够降低机械设备恢复生产的时间，为企业的生产带来经济利益。由于化工企业生产的化学反应比较复杂，并且对机械设备的种类要求很多，导致设备的检修具有很大的难度。所以，化工企业需要掌握最新的技术，进而不断提升解决故障的能力，促进化工机械设备的检修效率。

二、化工机械设备常见问题故障

1、腐蚀问题

腐蚀问题是化工机械设备较为常见的问题，其本质在于设备金属表面在化学及电化学反应过程中受到破坏。实际上，腐蚀问题是化工业中最为严重的问题，这是因为化工业中包含大量化学及电化学反应，必然会对设备造成影响和破坏，尤其是原料组分、化学剂和生产环境，均会对设备造成不同程度影响。

2、冲蚀磨损

冲蚀是化学机械设备运行过程中较为常见的现象，其原理在于设备运行过程中会受到液体或固体小颗粒冲击，长此以往而形成磨损。就目前来看，冲蚀磨损已然成为影响甚至破坏设备的重要原因，必须加以重视。尤其是锅炉管道、启动管道输送装置弯头位置、泥浆泵及杂质泵的过流部件等，受该作用影响极大。

3、渗漏问题

渗漏通常是由设备中的微小缝隙所造成的。一般来说，化工机械设备都会被严丝合缝地焊接安装的，但是由于焊接水平不高、腐蚀、碰撞、内部压力过大等原因，设备交易出现缝隙并导致渗漏问题。渗漏问题作为当前化工业较为常见的问题，其引致的后果轻则浪费生产原料，重则影响正常生产甚至泄露有毒物质，造成严重的财产及人身安全威胁。

4、疲劳裂纹

所谓疲劳裂纹，是指由于制造零件的材料具有缺陷、设计不合理、加工制造工艺不合理等原因而导致的应力集中，并在反复应力交变下产生的裂纹。在化工机械设备中，疲劳裂纹较为常见。另外对管路及压力容器而言，由于温度和压力影响，往往会产生更为严重的疲劳损坏。一般来说疲劳裂纹在初始阶段萌生较为缓慢，但随后其发展会不断加快，如果不能及时对其进行检修维护，必然会对设备造成严重影响和破坏。

5、密封失效

化工机械设备通常对密封性有着较高要求，这是保障化工生产安全、质量和及效率的关键。但是在设备的长期运行中，很容易因为设备及制造问题、密封选型不合理、密封安装质量偏低、设备运行状态不科学等原因而导致密封失效。密封一旦失效，通常会引致设备泄露，轻则浪费生产材料，重则影响生产甚至引发安全事故，故而必须加强对设备密封的检修维护。

6、结垢问题

结垢是传热换热化工机械设备中较为常见的问题，一旦产生大量结垢沉积物将会对设备传热效率造成严重影响，严重影响正常工业生产。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与此同时，结垢还会对换热设备使用寿命、材料性能等造成影响，更会导致生产能耗及成本上升，是化工生产中必须重视和解决的问题。

三、化工机械设备常见问题故障的检修措施

1、建立健全设备定期检修的制度

化工设备在实际的运行中，会受到腐蚀等因素的影响，导致设备的性能受到威胁，导致机械设备无法正常使用，所以，为了保证机械设备的正常使用，需要建立健全设备定期检修的制度，对设备进行系统并且科学的检修，为企业带来大的经济效益。化工企业可以购进先进的检修仪器，在实际的检修工作中保证准确、高效的对设备进行定位，保证故障的及时解决，并且想要保证机械设备的正常使用。企业一方面要定期的检修以及日常的检修工作，需要强化化工机械设备的巡回检查，另一方面，需要提升化工生产现场的技术管理，降低不必要的机械设备的损失情况。企业在制定制度中，需要结合企业发展的自身情况，提升设备检修人员对公司发展的掌握情况。明确化工机械设备检修中个工作人员的工作职责，需要严格进行检修工作，企业可以采用绩效考核形式提升工作人员的工作效率，将维修工作人员的业绩和当月的考核相联系，考核成绩良好者进行物质奖励，考核成绩不合格者进行适当的处罚措施，促使维修工作人员能够严格遵循相关的规章制度进行检修，保证化工机械是被可以保持良好的运作状态。

2、提高检修人员综合素养

检修人员需要具备良好安全意识与高超技术水平，才能充分胜任化工机械设备检修工作。对此，必须加强对检修人员的培训，一面做好相应的安全教育工作，一面强化专业培训和考核，确保检修人员专业能力足够高。与此同时，还需要定期组织检修人员进行交流，确保检修人员能够与时俱进地提高自身专业水平。

3、针对常见问题故障采取对应检修措施

化工机械设备在运行过程中存在大量常见问题故障，包括腐蚀、冲蚀、渗漏、疲劳裂纹、密封失效、结垢等。检修人员在开展工作时，应当对这些问题故障进行重点检修维护。其中大部分故障在发生后都具有明显特性，能够通过“听、闻、摸、比、看”的方式直接确定故障问题，并采取焊接修复、更换零部件等方式进行维修。而结构问题则需要加强预防，通过使用水质更好的新鲜水、定期清除换热器等方式防止结垢沉积物生成。而且在发现结垢，检修人员必须及时进行清理，以免换热器传热效率及使用寿命受到影响。

4、构建信息化检修管理系统

随着现代技术的飞速发展，化工业正逐渐向自动化、信息化、智能化方向发展，构建信息化检修管理系统有助于强化对化工机械设备的检修。借助信息技术、物联网等先进技术，构建统一的检修管理系统，不但能够对设备进行在线实时监控，还能实现常见问题故障的自动检修维护，大幅提高实际检修质量与效率。

5、强化化工机械设备的检查力度

化工机械设备的检查对于化工机械设备具有重要作用，这就需要化工企业强化化工机械设备的巡回检查力度，在检查过程中，需要坚持谨慎的原则，做好检查的工作记录，并且通过对设备进行有效的检查与分析，判定设备是否具有安全上的隐患，将安全隐患扼杀在源头，做到防患于未然，将企业的经济损失降到最低。化工机械设备的检修工作往往是一种相对被动的形式，企业可以采用评估的方式降低故障带来的损失，这就需要检修人员通过对设备的使用数据进行有效的分析，进而有效提升设备的检修效率，提升化工设备的检查力度。

结束语

综合上述分析可知，化工机械设备在运行过程中存在一些常见问题故障，包括腐蚀、冲蚀、渗漏、疲劳裂纹、密封失效、结垢等。这些问题故障会对设备及生产造成不同程度影响，轻则导致材料浪费、生产质量及效率降低，重则引发安全事故，必须加强对其的检修维护。通过完善巡回检查制度、提高检修人员综合素养，及时检修及处理问题故障，构建信息化检修管理系统等方式，能够全面改善检修效果，保障化工生产的安全、稳定进行。

参考文献：

[1]李雪梅.论化工机械设备检修中的常见问题以及解决措施[J].科学技术创新，2014（1）：56-56.

论文作者:赵兴涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/506f171eaa517a60962b9ece.html