# 高架仓库的防火安全论述论文_陈维权

昆明市富民县公安消防大队 昆明富民 650401

摘要：随着社会发展和经济进步，我国工业生产的发展速度也随之不断加快。工业发展离不开工业产品的储存，随着仓储面积的不断扩大，如何做好仓库防火工作，保护好仓储的安全就成了当今仓储工作的重点。本文结合高架仓库自身特点，论述了高价仓库防火安全策略。

关键词：高架仓库；防火；安全

高架仓库在近年来应用领域越来越广，为了做好仓储防火工作，保护仓储物资的安全，必须结合国家建筑防火设计要求，采取合理的防火措施和仓库灭火技术，保证高架仓库的安全。

1.高架仓库的概念和特点

1.1高架仓库的概念

随着我国工业的发展，工业生产水平不断提高，工业产品的储存量也不断提高，我国仓库的货架高度也在不断增高，高架仓库指的是货架高度超过七米的仓库，这种仓库也被称为立体化仓库。这样的仓库，通常采用计算机控制，使物资存储实现自动化控制，使用计算机对立体货架进行科学管理，利用吊装车等机械对仓储物品进行管理，从而大幅度提高了仓库的管理水平，节约了企业人力。随着科技水平的提高，高架仓库不仅在工业储存中被应用，在其他领域也不断被推广。在很多物流企业中，通过高架仓库的使用大幅度提高了物流管理水平。在高架仓库的模式下，仓库已经不仅是一个保管货物的地方，更成为了企业生产运作过程中的重要环节，起着重要的管理协调作用。

1.2高架仓库的特点

随着科技的进步，高架仓库的新功能和特点也在不断完善，主要表现在以下方面：①规模不断扩大。高架仓库的尺寸在近年来取得了很大改善，从上世纪高架仓库的高度不超过三十米，面积不超过三千平米，到现在高价仓库高度可以达到四十米，面积可以达到五千平米。高架仓库的物资存储量也在不断提高，机械设备的运转能力也在不断强化，使得机械设备足以应对更大的仓库作业。②应用范围不断扩大。随着科技的进步，高架仓库不仅在仓储中使用，还在其他很多产业中得到应用。随着高架仓库的推广，有效降低了企业人工成本和用地规模，有利于我国发达城市企业解决寸土寸金的问题。另外，高架仓库的管理效率很高，使用高价仓库有效提高了企业生产运作效率，节约了货物收发时间。高架仓库目前被广泛应用在物流行业，各大电商也使用高架仓库进行管理，高架仓库在现代企业中发挥着不可或缺的作用。③自动化水平提高。上世纪高架仓库使用的初期，货物的管理是由人工操作完成的。随着将计算机应用到高架仓库管理中，高架仓库开始了自动化的发展。随着计算机技术和自动化技术的不断完善，高架仓库的自动化水平随之不断提高。近年来高架仓库中引入了先进的计算机控制系统，使用各种机械对仓库进行高效率的自动化控制[1]。

2.高架仓库的火灾特点

现代化的高架仓库中存放着较多的物质，在一些仓库物质中，甚至有大量的易燃物质，如纺织品、纸张、化工用品等，这样的仓库一旦发生火灾，将产生非常严重的后果，在短时间内给企业带来不可挽回的损失。在几年前的广源印刷有限公司高架仓库的火灾中，由于仓库内存放大量的易燃纸张，导致石墨车间起火后火势迅速向材料仓库蔓延，大面积的起火导致仓库顶棚坍塌，给救火工作带来了极大困难，虽然最后在消防官兵的配合下火势得到控制，但火灾却给印刷厂造成了灾难性的损失。也正是因为高架仓库起火后火灾的特性，要求使用高架仓库的企业做好防火工作，进一步明确高架仓库防火工作的规律，形成有效的防火机制。

高架仓库的火灾特点主要表现在以下方面：①货架容易坍塌。高架仓库的货架通常使用型钢为材料，这种钢材能承受的最高温度是两百摄氏度。火灾发生时，火灾导致货架快速升温，货架的温度将远超过两百摄氏度，从而货架的强度就回受到影响，因而火灾中的货架极容易坍塌；②容易发生大面积火灾。随着高架仓库的规模不断扩大，物资的集中程度不断提高。高价仓库一旦发生火灾，很容易在整个仓库内快速蔓延，如果不采取合理的防火措施，火灾将给企业带来极大损失，导致整个仓库内的物资都被损毁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，由于起火面积较大，这给火灾的扑灭工作带来了极大的困难；③火灾隐患较多。现代高架仓库的自动化水平很高，仓库中通常有堆垛起重机等装卸设备，还有负责自动化控制的计算机设备。这些设备在运行过程中会消耗大量的电能，一旦电路输送过程中出现短路等问题就可能引发火灾；④火灾蔓延速度快。高架仓库使用的是型钢材料的货架，一旦发生火灾火势将在垂直方向和水平方向蔓延。在此过程中，如果火势过大导致顶坍塌，导致氧气供应量上升，火势还将进一步扩大，在短时间内对仓库产生毁灭性破坏[2]。

3.高架仓库防火策略

3.1做好库房布置工作

高架仓库的平面布置工作是防火工作的重点，布置仓库尽量布置在安全地段，确保仓库之间有足够的安全距离，并使仓库远离易燃易爆物品。两个仓库之间、仓库到其他建筑之间的距离要控制好，这样做一方面是为了防止火势蔓延，同时确保消防车能够驶入，满足救火工作的需要。

3.2库房建筑材料选择

目前高架库房的结构主要有两种形式，分别是钢结构和混凝土结构。为了满足仓库防火需要，要保证仓库有较高的耐火等级，高架库房应尽量使用钢筋混凝土结构。钢筋混凝土结构有以下特点：①具有较好的耐火强度。钢筋混凝土结构耐火性能较好，具有很好的稳定性，在发生火灾时候钢筋混凝土结构不容易坍塌，从而将火灾损失降低；②钢筋混凝土材料具有一定的阻隔性。在火灾时钢筋混凝土材料的建筑能将火势阻隔在一定空间内，将火灾区域和其他区域隔断，控制火情蔓延；③钢筋混凝土结构不需要进行经常的维护，可以有效提高库房的使用年限，不需要像钢结构那样经常的维护保养，降低了使用过程中的开支；④钢筋混凝土结构的强度较好。钢筋混凝土结构不容易发生变形，相对于钢材结构更耐腐蚀。

3.3使用分离式结构

在发生火灾时，使用分离式结构有利于进行火情的控制。分离式结构的货架是独立的，与库房的墙体、顶棚没有直接的连接，有效避免了发生火灾时的墙体坍塌。根据仓库分区的情况，可以将仓库分为若干个防火区，在防火区内设置自动喷水灭火装置和二氧化碳灭火系统，并选用大流量的喷头，在垂直方向和水平方向进行分区灭火。

3.4设置防火隔离装置

随着仓库面积的不断扩大，很多仓库已经达到五千平米以上，甚至有上万平米的仓库。对于这样的大型仓库，应该在作业区设置隔离装置，对发货区域和存储区域进行条块分隔，利用分隔装置进行隔离，保证各个区域之间互相独立，避免火情的扩散。

3.5做好消防给水工作

消防给水工作分为室内消防给水和室外消防给水两部分，在消防给水工作中要做好以下几点：①在室外设置足够数量的消防栓，合理安排消防栓之间的间距，保证消防栓能满足消防工作的需要。②在高架仓库中设立室内给水系统，安装室内喷水装置。在室内合理安排排水管道，保证室内喷水无死角。鉴于很多火灾火势强度大、扑灭难度高的特点，要保证喷水装置的水柱足够长、水量足够大。

3.6使用先进的技术灭火

高架仓库中应该积极推行先进的灭火技术，利用先进的灭火系统控制火势的蔓延，提高仓库防火能力。可以在仓库中使用高倍数泡沫灭火装置，将高架仓库分为数个区，每个区内布置相应的火焰探测器，发生火灾时自动启动泡沫灭火装置，将泡沫和水按一定比例混合后灭火[3]。

4.结语

综上所述，随着社会发展，高架仓库已经成为了越来越重要的一种仓储形式，仓库的自动化水平、仓库面积等都在不断提高，在未来还有广阔的发展空间。但因为高价仓库自身的一些特点，导致高架仓库在发生火灾时将可能导致灾难性的后果，因此做好防火安全工作就显得格外重要。

参考文献：

[1]申琼.高架仓库防火对策研究[J].消防技术与产品信息，2014，10：9-11.

[2]何林.高架仓库防火对策研究[J].科技经济导刊，2016，09：123.

[3]高源.高架仓库防火设计探究[J].现代商业，2011，23：266-267.

论文作者:陈维权

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/50ab80c89a380819bcfee793.html