# 关于建筑电气设计的节能技术实践研究论文_刘海斌

刘海斌

身份证号码：610421197908162210

摘要：随着环保节能理念的不断深入，建筑行业越来越重视建筑电气设计的节能。在建筑电气建设不断向自动化、信息化发展的过程中，加强对节能设计的研究，有利于扩大建筑电气的业务范围，降低消耗成本，促进经济发展具有重要意义。本文从建筑电气节能设计的重要性入手，探讨分析了建筑电气设计的节能技术措施，以供参考。

关键词：建筑；节能电气设计；措施

一、建筑电气节能设计的重要性

在建筑工程中，对建筑电气进行节能设计十分重要。一方面，人们的生活理念不断发生变化，“绿色生活”的理念更是深入人心，建设绿色节能建筑已经成为人们的追求。另一方面，随着能源的消耗，我国已经出现能源匮乏的局面，而建筑电气节能设计的发展空间还很大，因此建筑电气进行节能设计对节约能源具有重大的意义。总的来说，对建筑电气进行节能设计，不仅与人们的“绿色生活”理念相适应，还节约了能源，在很大程度上推动了社会的可持续发展。

二、节能设计的基本原则

①需满足自身功能需求。建筑建造最基本的就是满足人们对其的功能需求，如居住舒适度、用电安全性等。因此在进行电气节能设计时，首先需要满足基本的照明需要，再次是满足其舒适度，对建筑风量、温度进行合理控制，并对电气照明开关进行合理设置。②减少能源消耗。电气进行节能设计的目标就是降低能源消耗，因此在进行电气节能设计时，需充分掌握各个环节的用电情况，对建筑内部电气设备用电设计进行不断完善。③满足经济可行性原则。在进行电气节能设计时，建筑单位应根据建设成本合理进行电气节能设计，不能满目追求节能设计水准而忽视了建设成本的影响因素。因此，设计时需综合考虑，确保其经济可行性。

三、建筑设计的节能措施

1、建筑本身的节能

改善建筑物外围护结构的保温绝热性能。例如外遮阳（可调式隔热金属卷帘）、保温隔热材料和提高窗户的保温性能（保温窗框、中空玻璃和密封条等）。在保持良好采光的情况下，尽量减少建筑物外墙和窗户的面积。利用大自然的能源和热泵热回收技术。尽量使用可再生的建筑材料。

2、建筑设备系统的节能

建筑物耗能设备和系统，涉及到照明、电动机、电气系统、电梯、空调、采暖和给排水等多个专业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆建筑物耗能系统的节能方法，如照明系统的节能，采用高效光源、灯具，改进控制策略等。电动机的节能，实施能源管理，提高效率；电气系统的节能，提高功率因数、减少谐波和实施电量管理。风机系统、泵系统、供热系统和制冷系统的节能，通过优化系统设计、改进系统性能来达到节能的效果。例如ABBi-bus智能建筑控制系统就为建筑设备系统的节能提供了一条灵活经济的途径，该系统能够实现灯光控制、温度控制、电动窗帘和电动门窗控制、中央控制等。现代化楼宇安装这类先进的控制系统，可以根据人员的活动状况、工作规律、自然光状况来调节室内环境，以最大限度地减少能量消耗，最终使楼宇的建设者、开发商和用户获得更大的经济效益。采用i-bus智能楼宇控制系统，可以把智能建筑中与电气控制相关的建筑环境、空调环境等成为一个监控系统，并综合考虑与人相关的各种环境因素，实现楼宇中的安全性、智能化，实现了环保、绿色建筑的目标。

3、合理设计供配电

3.1 选取科学的供电电压级别

通常输电线路上承载的电压量越高，实际可以输送的总容量就越大，同样的输送距离相对地就越长了。所以，在电压相同时，如果要输送长距离的话，那么其输送的总容量就要小，相反，想要输送总容量较大的话，则要求输送的距离必须短点。最好按照负荷承载的总容量、输送供电的距离跟相关设备，科学设计实用的供配电系统，合理选取供电电压级别。变电所最好建在负荷中心附近，达到缩短供电整个半径的目的，在一定程度上减少了线路上所消耗的能量。

3.2 确选取供电线路

如果导线电缆整个截面的选择得过大，即使在一定程度上能够节能，可其整体的投资却过大；如果选择过小的话，就有可能不能正常运作，让使用寿命变短，更有甚者还会威胁生命。设计线路最好要依照“减少线路整体损耗”这一目的来选择。因为电流在流通于配电线路上时，一般会损耗一定功率，如果将线路电阻R值设定为固定不变的话，那么线路越长，其电阻值就越大。所以，最好选用那些电阻率相对较小的导线，比如铜芯导线。另外，还可选择季节性负荷的特殊线路，作为长时间供电使用线路。

4、变压器的节能

从输电到配电，变压器是不可缺少的设备，但是由于变压器数量多、容量大，导致变压器在工作的过程中消耗大量的电能，因此对变压器运行采取节能的措施是十分有意义的。变压器的节能主要表现在两个方面：一方面，选择容量合理的变压器，或者选择新型的低耗能的变压器；另一方面，设计低耗能的运行方式，避免变压器的低负荷运行。

5、照明系统的节能设计

在保证照明系统满足正常需求的情况下，对照明系统进行节能设计可以从以下几点着手：一是选择节能方式，最大限度的运用自然光，做好人工光源与自然光源的有效结合，减少能源消耗；二是选择合适的光源，不同的场所对光强的需求不同，例如卧室选择一般荧光灯即可，而商场超市等地需要选择显色性高的稀土节能荧光灯；三是选择恰当的照明控制方式，楼梯间、走廊采用声控开关，而广场、工业等地多使用光控开关。

6、动力的节能设计

在建筑电气中，电动机耗能量也十分大，进行动力节能设计也是十分必要的。动力的节能可以采取应用变频调速器或软启动器的措施。应用变频调速器，可以使电气设备的电动机负载下降，然后通过变频的方式使电动机的转速自动调节到与频率相适应的转速，以此来提高电动机在轻载时的效率，节约能源。应用软启动器，对电压进行连续的控制与调节，使电动机能够平稳启动，并在完全启动之后直接进入全压的工作状态。此外，软启动器还可以根据反馈到的信息控制可控硅导通角，使电动机的转速与负载相适应，节约电能。

7、降低线路损耗

电力传输中的线路损耗是造成能源浪费的主要方式之一。当电流从线路中通过时，就会产生功率损耗，这种损耗与线路材质参数和负荷密切相关。线路损耗的降低可以通过多种方式来解决，比如提升电网的功率因数，选择更好的材质、减少线路中的电阻、减少电网的无功功率等都能降低损耗。一般来说，常用的方法主要有以下几种：①选择合适的线路路径。减少线路跨越长度是减少损耗的最直接手段之一，这需要对建筑电气的线路设计有很充分的认识，对于走线情况极为熟悉，如此才能设计出合理的线路，同时还不影响后续的操作。②增大线路截面，利用季节协调线路负荷。导线截面可以在满足载流量、热稳定及保护需求的前提下，再加大一级，这样能够有效降低线路损耗。季节性供电线路一般是空调使用线路或者供暖使用线路，可以对这些线路进行改造，将其作为日常使用电路，在春秋两季不供暖不使用空调时，这样就能减少线路和电阻。

结束语

现阶段资源、人口、环境的协调发展已成为全球共同关注的课题，各国在经济社会发展中均把节约能源和环境保护放在首要的地位。而随着社会的不断发展，能源消耗问题仍在不断增加，鉴于这种情况，各行各业均对节能提出了更高的要求。电气作为重要的能源，做好电气节能设计工作对降低能耗具有重要意义。因此，在进行电气设计时，应结合工程实际情况，进行全方面的考虑，合理选择照明设备、配电系统，在满足建筑基本功能的前提下，将先进节能技术运用到实际的电气设计当中，达到建筑电气节能目的，以更好的实现国家的可持续发展目标。

参考文献：

[1]卢若凡.建筑电气设计中的节能技术措施[J].低碳世界，2014，01：174.

[2]任宏入.在建筑电气设计中的节能技术措施[J].黑龙江科技信息，2014，22：255.

[3]张大鹏.在建筑电气设计中的节能技术措施[J].民营科技，2012，06：313.

论文作者:刘海斌

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/50de6abf873676b9b18400af.html