# 浅析塔机使用方面的危险因素及防范措施论文_蒋雨

摘要：目前，塔式起重机是我国建筑行业，特别是高层建筑在施工过程中主要的垂直运输工具。随着建筑行业的繁荣发展，塔机的使用越来越普遍，事故也随之增多，给建筑企业，家庭带来了极大的损失和伤害。因此，分析事故原因，查找危险因素，做好防范是当前建筑企业在塔机使用过程中必需要重视的问题[1]。

关键词：塔机使用；危险因素；防范措施

引言：

据统计，在我国的塔机事故中，70的事故是在使用过程中发生的。因此，查找使用过程中的各种危险因素，规范塔机管理，使用，维修，拆装等制度，做好防范措施，清除一切危险因素，是每一个建筑企业在塔机使用过程中必须要重视的问题。

一、倾斜事故发生因素及防范措施

塔机使用过程中的倾斜事故基本都是使用不当造成的。

（一）塔机的轨道，基础修建太差，长期使用造成轨道下沉，钢轨不稳定又没有定时检修造成倾覆事故。防范措施：加强塔机轨道，基础的修建和验收过程。定期维护检修，保证轨道排水顺畅。

（二）无行走限位装置，安全阻挡 ，或者有但却失灵。轨道接缝长久使用却没有定期检查，缝隙过大，轨道不稳，在较大的冲击下配重移位，发生倾覆。防范措施：定期检查限位装置开关，挡铁，确保其设计合理，位置合适，固定可靠。经常检查轨道接缝，发现问题及时修整。

（三）平衡重，压重重量偏小，位置不准，未遵守要求固定而进行移位，发生倾覆。防范措施：严格检查平衡重和压重，保证其比重，按照设计进行安装，确保其固定性，设计不完善时，增加固定装置。

（四）台车枢轴，支腿，钢丝绳，吊具等出现裂纹，破损没有及时发现造成倾覆事故。防范措施：定期维护，检查台车，支腿， 枢轴，定期检查更换钢丝绳，吊具。

（五）违规操作，如取消矩限制器，在超过风力状态下作业，超级换挡，司机在操作过程中马虎等造成倾覆事故。防范措施：作业前认真检查矩限制器，确保其完好可靠，严格按照操作规范作业。安装风速器，在超过设计风速下决不进行塔机作业。对塔机司机进项严格培训，保证其在工作过程中小心谨慎，严肃认真。

（六）无作业时，由于夹轨器没有卡好，塔机上悬挂广告牌，动臂式塔机臂架幅度没有放到最大，在风力的作用下都会发生倾覆事故。防范措施：检查保证每次施工结束后都将夹轨器卡好。严禁塔机上悬挂任何广告标语。保证动臂式塔机在非作业下臂架保持最大幅度。

二、钢结构破损事故中的危险因素及防范措施

钢结构就像骨骼，决定了塔机的安全性。在诸多的塔机事故中，钢结构破损也是一方面原因。

（一）作业的温度，风速超出了钢结构的规范作业范围。温度低于-20度，风度超过20m/s，钢结构都有可能发生断裂进而引发事故。防范措施：严格遵守塔机作业温度，安装风速器。

（二）施工时，指挥不合理，塔机指挥和司机动作不协调。吊起的重物捆扎不科学，都会造成臂架受到冲击进而发生断裂现象。防范措施：作业时，塔机指挥和司机都务必严谨认真，时刻注意塔机吊钩的运动空间，保证周围无任何障碍。在吊重前，保证重物的捆扎科学合理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）作业时，操作不当，突然打反车，上扬变幅超限都可能导致钢结构破损，断裂发生事故。防范措施：对塔机司机进行严格培训，确保其操作科学合理。安装高度，幅度限制器，并在作业前检查确保其功能。

三、机构，电气破损时存在的危险因素及防范措施

（一）作业时，换挡，回转，打反车制动过猛，过早，都会造成减速器损坏引发事故。防范措施：对塔机司机进行严格培训，确保其操作过程规范，平稳，柔和。

（二）塔机内部结构发生故障，带病作业。例如，电气控制器破损，电源电压不稳，接地不良。使用电磁离合器的塔机电刷接触失灵等有可能造成安全事故。防范措施：定期维修检查电气控制系统。在施工现场自备塔机专用的电源，变压，稳压设备，定期更换老旧线路，安装漏电开关。检查，调整，更换电磁离合器塔机的电刷及其保护装置。

四、安全防护装置失灵，破损时存在的危险因素及防范措施

塔机的安全防护装置就是为了在操作不当，吊重超限，高度超限等情况下对塔机的作业进行限制，保证其安全性。但是，有时候，处于某些原因，有些施工单位却认识不到塔机安全防护装置的重要性，甚至人为取消这些装置，有时候还会在这些装置的调整过程中出错，对这些装置的零件磨损没有及时检查更换。这些原因都可能造成安全事故。防范措施：施工单位和塔机司机，指挥都必须通过学习，深刻认识到安全防护装置的重要性，在塔机的安装，使用过程中，严格遵守操作规则，定期检查，维修安全防护装置。确保其能够在塔机作业中发挥作用。

五、违规拆装过程中存在的危险因素以及防范措施

塔机主要运用于建筑行业的高空作业，其自身的重量，高度都非常大。如果拆装的过程不是由专业的拆装队伍来完成，就有可能因为没有科学合理的拆装方案，程序， 力学计算，在拆装过程中依据经验随意更改拆装顺序，在安装后不按照规定验收，进而在拆装过程中引发事故。防范措施：塔机的拆装过程必须由专业的，且取得了资格证的队伍来完成。在拆装过程中制定科学合理的方案和程序，并严格执行。安装后验收过程严格按照规定的程序和标准进行。

六、违章检修过程中的危险因素及防范措施

塔机属于大型建筑设备，其成本高，使用周期长，因此在长久的使用过程中会出现故障，磨损需要检查，维修。如果检查维修人员不是专业的，经过严格训练的技术人员，就有可能在检修过程中出现随意更换不合适的零件，焊接不牢固，随意切割等情况，这就为塔机的安全作业埋下了隐患。防范措施：塔机检修必须使用专业的技术人员，修理过程必须科学合理，所更换零件也必须是原厂配件。修理过后必须严格实验，验收才能进行作业。

七、结束语

安全无小事，因此在塔机安装，施工，检修，拆卸过程必学按照规范，由专业的技术人员来进行。建筑企业要制定相关制度和规定，规范塔机司机的操作行为，规范塔机的管理使用，检修维护过程。消除一切危险因素，确保施工安全。

参考文献：

[1]徐开华. 浅析施工现场塔机事故隐患及其管控措施[J]. 四川建筑, 2017(6):195-196.

[2]蒋开健. 起重机安全隐患浅析与危险因素控制措施[J]. 中国设备工程, 2017(19):60-61.

[3]王浩杰, WANGHao-jie. 电力建设塔机危险因素识别及控制措施[J]. 建筑机械化, 2016, 37(4):27-28.

论文作者:蒋雨

论文发表刊物:《科学与技术》2019年14期

论文发表时间:2019/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/50eeffd65e675161df05cc17.html