# 生活饮用水水源水质检测分析论文_阿依先古丽·吾甫尔 艾尼完尔·买买提

阿依先古丽·吾甫尔1 艾尼完尔·买买提2

（1.新疆泽普县疾控中心 新疆喀什 844800；2.新疆麦盖提县疾控中心 新疆喀什 844600）

[ 摘 要] 目的：研究农村地区生活饮用水卫生质量情况，为实施饮用水安全建设工程提供科学技术支持，让农村饮用水达 到健康标准。方法：选取我县所辖8 个乡3 个镇的30 个农村供水工程为研究对象，检测共300 份水样的17 个指标，并比较枯水期及 丰水期各指标的差异。结果：大肠菌及肉眼可见物等指标均有超标，枯水期与丰水期有较大差异，丰水期水质除菌落数外均好于 枯水期水质。结论：农村地区生活饮用水水质总体不佳，且存在枯水期更差的情况。

[ 关键词] 农村；饮用水；水质；检测

[ 中图分类号] TU991.21 [ 文献标识码] A [ 文章编号] 1004-1620（2015）10-293-02

水是生命之源，近年来环境污染日趋严重，饮用水安全问 题频发，健康的饮水越来越得到人们的重视。农村生活饮用水 水质关乎广大农民的身体健康，也是卫生防病机构的责任所 在。及时监测农村生活饮用水质量，可防止生活饮用水受污 染，把污染在水源进入饮用水管道前处理好，故而对我县范围 的农村饮用水水源进行水质检测尤为必要。本研究选取我县 2014 年至2015 年7 月间农村生活饮用水水源水质进行检测分 析，对枯水期与丰水期水质的17 项检测指标进行比较，从而为 农村今后的用水提供一定的参考依据。

1.研究对象和方法

1.1 研究对象

选取我县所辖8 个乡3 个镇的30 个农村饮用水水源为研究 对象，检测水样共300 份，分别于每年的枯水期（2 月）及丰水 期（7 月）对饮用水水源的17 个指标进行检测，并比较枯水期 及丰水期各指标的差异。

1.2 采样方法

对研究对象中的30 个水源进行水样采集，所采集样品在4 小时内送达实验室进行检测。水样采集容器，供检测微生物指 标的水样采取灭菌的1L 玻璃瓶，供其余一般指标检测的水样用 5L 塑料桶采集。

1.3 检测指标

检测指标分为以下三类，感官性指标：肉眼可见物、色 度、浑浊度及臭和味；一般化学指标：pH 值、铁、锰、砷、氯 化物、硫酸盐、硝酸盐、总硬度、耗氧量、氨氮以及氟化物； 细菌指标：总大肠菌群、耐热大肠菌数和菌落总数。

1.4 实验仪器

主要仪器有：光度计、pH 计、浊度仪和恒温培养箱。

1.5 检测方法

按照GB/T5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法》对水 样进行检验。

1.6 评价标准

按照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》对检测结果进 行评价。

2. 检测结果

2.1 300 份饮用水水源水质检测结果的超标情况如表（一） 所示。

300 份饮用水水源水质检测标准具体情况如表（一）所示， 由表（一）可以看出，肉眼可见物、浑浊度、大肠菌数、耐热 大肠菌数以及菌落总数等指标均较大幅度超标。

2.2 枯水期与丰水期水源水质超标情况对比如表（二）所示。

由表（二）可知，枯水期与丰水期水质存在较大差别，除 菌落总数外，其它各项指标均显示丰水期水质明显均优于枯水 期水质，菌落总数和总大肠杆菌数指标丰水期的超标率要比枯 水期略高，这与丰水期环境温度更适合细菌繁殖有关。

3.讨论

农村生活饮用水水源水质对广大农民群众饮水质量造成直 接影响，关系到农民的身体健康以及生活质量，因此对农村生 活饮用水水源水质进行检测十分比要。本研究发现，我县我县 2014 年至2015 年7 月间各个乡镇300 个用水点水源中，有很大 一部分水源水质指标不合格，而在检测的17 项指标当中，超标 最为严重的是与菌落相关的指标，总大肠杆菌数有130份超标， 超标率达到43.33%。大肠杆菌为具有一定致病性的细菌，当大 肠杆菌数量达到一定数量，就很容易于人体肠道中繁殖，从而 导致肠道中正常菌群的生殖紊乱，进而引起多种肠胃疾病。特 别是耐热大肠杆菌，因其具有耐热性而很难被杀灭，所以非常 容易通过饮用水进入人体肠道中，对人们的健康造成危害。因 此，我县水利部门根据不同水源的具体水质情况，初步采取药 片消毒等临时处理方式进行整改，充分调集资金，对超标的水 源进行适当治理，将不合格水源治理成可放心饮用的水源。

参考文献：

[1] 程韶光，念扎，次仁卓玛等. 山南地区2009 年农村饮用 水源水质检测分析[J]. 安徽预防医学杂志，2011（01）：412- 414.

[2] 鄂学礼，凌波. 饮水污染对健康影响[J]. 中国卫生工程 学，2006，5（1）：3-5.

论文作者:阿依先古丽·吾甫尔 艾尼完尔·买买提

论文发表刊物:《健康文摘》2015年第9卷第10期供稿

论文发表时间:2015/11/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/511304263d71f8337d770e2f.html