# 浅析建筑智能化工程施工质量问题及对策论文_李探

浙江瑞邦建设工程检测有限公司 浙江 杭州 310030

【摘 要】随着我国经济社会的发展，我国建筑行业也得到了长足的发展，高层建筑的数量越来越多，这就对建筑工程的质量提出了更高的要求，建筑企业不断采用新技术，并运用绿色节能施工技术，提高建筑物的质量，更好地节约资源，促进城市的可持续发展。本文概述了建筑智能化工程，阐释了建筑智能化工程施工中的质量问题，并提出了解决的对策。

【关键词】建筑；智能化工程 ；施工质量；问题；对策

随着建筑业的发展，建筑企业之间的竞争也越来越激烈，力求在激烈的竞争中谋求自身的发展。这也就对建筑企业提出了更高的发展要求。目前，人们不仅仅追求建筑的舒适性和安全性，更加注重建筑的智能化、绿色化等。近年来，在建筑智能化工程的施工中，出现了了很多火灾、触电等事故，从而受到社会的广泛关注。

一．智能化工程概述

目前，随着我国社会经济的发展，我国城市化进程之间加快，社会公众对建筑的需求也越来越多，再加上随着房地产事业的逐渐繁荣，建筑行业的发展势头良好，智能化工程逐渐被人们熟知。目前，在建筑建设中，智能化工程随处可见，比如火灾自动报警等。随着智能化工程的发展，其占据的市场份额也逐渐增多，因此，形成了较为专业化的市场。所以，要想推动智能化工程的持续发展，就要保证施工的质量，提高施工的水平。

二．建筑智能化工程施工质量问题

建筑智能化工程包含了众多的子系统，比如土建、电气、给排水等。随着现代科技的发展，出现了很多新型的智能化设备，不同设备的布线方式也存在一定的差异，系统之间的特征具有明显的差异，因此，在一定程度上给智能化工程建设加大了难度，主要表现在以下几个方面。

（一）工程管线材料偷工减料的问题

建筑智能化工程分为多个子系统，各个子系统中所用的材料的规格也各不相同，种类也较为多样，因此，在施工中，很多施工单位为了减少成本，获得最大的经济效益，往往疏忽了对工程材料进行严格的检测和控制，没有正规的质检报告和材料，因此在工程中使用了很多劣质的施工材料，影响了工程的质量，这些质量问题会对严重影响智能化建筑的质量，存在很多的安全隐患，一旦酿成大祸，将对群众的生命财产安全造成严重的损失。

（二）线管敷设问题

在建筑智能化安装工程中，线管敷设是其中的基础性工程，对工程质量有着重要的影响。在施工中，很多施工人员还不能明确施工规范，对敷设的技术要点掌握不到位，因此，在进行线管敷设时，存在诸多的问题。其中，可以常见的问题主要有以下三点：第一，对于一些具有特殊要求的需要敷设的钢管，采用的水煤气管壁的厚度未满足规定的要求，同时，在管材的选择上，也未能符合施工图纸的要求；第二，在钢管和钢管、金属管盒之间，采用的都是 6圆钢，而没有根据管径的大小来选择合适的圆钢，因此，导致钢管不接地。

（三）金属线槽安装的问题

在施工中，金属线槽的质量参差不齐，再加上线槽的厚度不符合图纸的规范要求，同时，在安装之后，未能达到刚度的要求，容易发生变形，从而对建筑工程的质量产生较大的影响。在选择金属槽接地保护线的线径时，往往具有较大的随意性，而且，通常会选择一些剩下的线头，将其作为保护线，而且，在线槽和线槽之间需要采用跨径线，但是在具体的施工中，存在较大的随意性，往往未能跨接在专用的接地端子上，从而不能实现良好的接地效果，对建筑智能化系统造成不利的影响。另外，电缆竖井也需要安装金属线槽，但是很多线槽内的电缆没有贴上标签，固定点之间留有较大的距离，或者线槽的起止端没有做好保护接地的措施，影响了接地的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（四）弱电井道设备箱布局不合理，杆件质量存在问题

一般来说，建筑智能化工程需要多个子系统的支持，在井道内，会有很多的设备箱，常见的有安防设备箱、分支分配器箱、DDC控制箱等，在施工的过程中，要严格检查子系统需要的设备箱的规格和尺寸，但是，很多施工单位未能统一设计井道的布局，因此，在实际安装时，往往会发生箱体尺寸不合适的问题，进而导致接线的混乱。目前，由于受到技术条件的限制，很多电子设备还不能进行直接安装，往往需要为其定制一些箱体和支架，然而在实际施工中，很多定制材料不能及时到位，影响施工的进度。

（五）人员素质有待提高

在建筑智能化工程施工时，往往需要大量的专业施工设备和具有不同专业知识的施工人员，然而在具体的施工中，很多企业的施工人员没有经过专业的知识的培训和学习，专业知识缺乏，在调度人员时缺乏合理性。而且，一些企业的使用设备也不合规范，偷工减料的行为时常发生，因此导致延误工期，影响工程的质量。

三．建筑智能化工程施工质量问题的对策

（一）规范化建筑智能化施工管理

通常来说，建筑智能化工程的施工管理包含着诸多的内容，而且在管理时需要具备一定的专业性，所以，要严格按照施工图纸的要求，加强对施工的管理，严格保证施工的质量，从而实现施工的目标。在这个过程中，要规范智能化工程施工管理，做好质量控制、成本控制和时间控制，还要做好工程监理工作，落实好合同的要求，提高工程质量水平。

（二）提高队伍的整体素质

在施工过程中，建筑智能化工程施工的质量和施工人员的素质有着密切的关系，特别要提高管理人员的素质，做好管理工作。所以，在管理人员上岗之前，要对他们进行严格的考核，考核成功之后，要加强对他们的培训，使他们明确自己的职责。项目经理要负责对现场的管理工作，同时还要掌控好施工的进度；而质量管理人员严格执行验收的标准要求，监管好工程的质量。

（三）健全质量保证体系

在施工中，会出现一些施工不规范的问题。针对这种情况，要控制好施工的流程，加强对各方面工作的管理，比如材料进场、施工技术交底、现场巡逻等工作，同时，要现场材料人员要严格办理材料进场手续，严格做好材料质量的控制工作。在调试系统运行的过程中，施工人员要控制好每一个环节，若发现问题，要及时采取措施进行解决，并做好记录工作。

（四）注重施工的协调管理

在建筑智能化工程施工中，包含众多的子系统，其也涉及到众多的领域，比如装修、给排水等。因此，在施工时，要协调每个阶段的施工流程，还要加强各个部门的交流和反馈，努力提高施工的效率，从而可以有效降低施工的成本，提高施工的质量。同时，要做好机械的维护工作，定期对设备进行检修，保证其处于高质量的运行状态，从而为施工的质量提供有效的保障。

结语：

在现代建筑中，建筑智能化工程是其中一个重要的部分，目前，在建筑建设中，智能化工程随处可见，比如火灾自动报警等。建筑工程的施工质量对建筑物的性能有着重要的影响。目前，在施工中存在着一些尚待解决的问题，比如工程管线材料偷工减料的问题；金属线槽安装的问题；弱电井道设备箱布局不合理，杆件质量存在问题；人员素质有待提高等。因此，要规范化建筑智能化施工管理、提高队伍的整体素质、健全质量保证体系、注重施工的协调管理，从而逐渐提高施工的质量，提高施工的水平，从而推动智能化工程的持续发展。

参考文献：

[1]莫校海.浅析建筑智能化工程施工中质量通病及控制策略[J].智能建筑与智慧城市,2016,02:72-73.

[2]任祥新.浅谈建筑智能化工程施工质量问题及对策[J].科技与企业,2016,05:35.

[3]杨奎武.建筑智能化工程施工质量存在的问题及应对方法探讨[J].建材与装饰,2016,24:146-147.

[4]刘飞.试论建筑智能化工程施工质量问题及应对措施[J].通讯世界,2016,15:232-233.

论文作者:李探

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第19期

论文发表时间:2016/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5117a7870b0c36463b66327f.html