# 陶瓷薄板施工技术应用论文_童劲淞,陈磊,杨刚

中国华西企业有限公司 518000

摘要：为实现简洁、实用、富有质感和时尚的效果，现阶段大中型公共建筑的内墙装饰有不少采用陶瓷薄板来替代传统的瓷砖或大理石。本文结合工程实践，论述了陶瓷薄板在施工中的应用技术及其施工方法，为类似工程施工积累了经验。

关键词：陶瓷薄板；施工；技术

引言：

陶瓷薄板的使用范围广，粘贴难度大，直接影响工程的整体装饰效果；加之陶瓷薄板自身薄脆，施工难度较大；而传统的施工工艺的施工合格率底，需要的人工材料费高。陶瓷薄板施工技术能有效的提高施工合格率，提高工作效率，降低成本，从各个方面来考虑都优于传统施工工艺。

1.工法特点

1.1提高了工人的工作效率，进而缩短的工期，节约了人工。

1.2施工合格率有了显著的提高，进而节约的材料。

2.适用范围

陶瓷薄板施工适用于一般用陶瓷薄板进行装饰的工程。

3.工艺原理

3.1建筑陶瓷薄板铺贴前，在其粘贴面背涂一层胶粘剂。首先用锯齿镘刀的直边将胶粘剂在清洁的建筑陶瓷薄板粘贴面用力压平涂抹一层，然后用锯齿边以夹角45°- 60°梳理胶粘剂，建筑陶瓷薄板粘贴面上梳理的胶粘剂条纹应与基面上胶粘剂条纹的方向平行，再用镘刀的直边将建筑陶瓷薄板四边的胶粘剂作出倒角，以免在粘贴时挤出多余的胶粘剂而污染建筑陶瓷薄板表面，减少表面清理工作和以后的清缝工作量。

4.工艺流程及操作要点

4.1工艺流程

基层处理→弹线分格→材料制备→陶瓷薄板粘贴面清理→粘合剂施工→陶瓷薄板背涂→陶瓷薄板粘贴→平整度调整→表面清洁及保护

4.2操作要点

4.2.1基层处理：基层面需清理干净，表面不得有灰尘、油污等影响胶粘剂与基面粘结的物质，局部空鼓区域，必须先将其铲除后再用水泥砂浆重新找平，施工前对基层墙面进行水洗湿润，待基层面无明水后方可施工。

4.2.2 弹线分格：待基层六至七成干时，即可进行分格弹线，同时用手贴面层标准点，以控制面层出墙尺寸及垂直平整度。

4.2.3材料制备：首先将一定量的淡水倒入搅拌桶内，瓷砖胶粘剂按比例倒入桶中，比例约为0.25：1，用低速电动搅拌器将二者搅拌均匀成稠糊状，粘结剂在制备完毕后需静置5~10分钟，使用前再次搅拌均匀即可，粘结剂的可操作时间常温下为2小时（可操作时间指制备完成到使用的时间）。

4.2.4 陶瓷薄板粘贴面清理：用油漆刷刷去陶瓷薄板粘贴面的灰尘，用批灰刀或小铲刀清除粘贴面的尖锐突起、油脂、铁锈等影响粘结的附着物，然后用海棉块蘸水清洁陶瓷薄板粘贴面，并将其晾干。

4.2.5胶粘剂施工：先用锯齿镘刀的直边，将粘接剂在基面上用力平整涂抹一层，然后用镘刀的锯齿边沿水平方向将粘结剂梳理出饱满无间断的锯齿状条纹，梳理时，镘刀与基面的夹角约为45°~60°。

4.2.6陶瓷薄板背涂：陶瓷薄板铺贴前，应在其粘贴面背涂一层胶粘剂，首先用锯齿镘刀的直边将粘结剂在清洁的陶瓷薄板粘贴面用力均匀刮涂一层，然后用锯齿边以夹角30°梳理粘结剂，陶瓷薄板粘贴面上梳理的胶粘剂条纹应与基层上胶粘剂条纹的方向平行，再用镘刀的直边将陶瓷薄板四边的粘结剂做出倒角，以免在粘贴时挤出多余的粘结剂而污染陶瓷薄板表面，减少表面清理工作和以后的清缝工作量。

4.2.7 陶瓷薄板铺贴

4.2.7.1陶瓷薄板粘贴顺序为自下而上。

4.2.7.2底边的陶瓷薄板应设置牢固的水平支撑。

4.2.7.3必须保证粘结剂的饱满度，避免出现空鼓现象。

4.2.7.4平整度调整：陶瓷薄板铺贴到基面后，用薄板施工专用振动器将陶瓷薄板与基面间的胶粘剂振实，并调整陶瓷薄板至平整，可以使用垫块调整陶瓷薄板的水平度和垂直度，粘结剂的可调整时间为30分钟，即在粘贴后30分钟内可以对陶瓷薄板进行移动调整。

4.2.7.5表面清洁及保护：陶瓷薄板粘贴好后，在粘结剂终凝之前用湿布将残留在表面的胶粘剂清理干净。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5.材料与设备

5.1材料准备

5.1.1陶瓷薄板、粘结剂

5.2主要机具设备

5.2.1根据施工条件，合理选用适当的机具设备和辅助用具，以能达到设计要求为基本原则，兼顾进度、经济要求。

5.2.2 常用机具设备有：小灰铲、锯齿镘刀、直木杠、托线板、水平尺、墨斗、尼龙线、2m靠尺、洒水壶、钢丝刷、长毛刷、小铁锤、大线锤、切砖机等。

6.质量控制

6.1质量控制标准

6.1.1胶粘剂施工前，必须确保找平层强度及平整度等达到要求。

6.1.2必须严格按产品说明的比例配瓷砖胶，翻拌混合要均匀。

6.1.3在基面梳理好胶粘剂后，必须确保胶粘剂表面成膜（用手指轻触梳理好的胶粘剂，如手指无胶粘剂残留，表明胶粘剂已经成膜）前及时将陶瓷薄板铺贴到胶粘剂上。

6.1.4陶瓷薄板安装过程中，必须保证粘结剂的饱满程度；粘贴每块陶瓷薄板都必须用薄板专用振动器将胶粘剂振实，以避免出现空鼓现象。

6.1.5胶粘剂施工结束24小时内，需进行产品保护，禁止雨淋及水的冲击。

6.1.6施工过程中及施工结束3天内，禁止倚靠重物或安装门窗。

6.2质量控制措施

6.2.1施工过程中，在每道工序完工后进入下一道工序施工前报送监理进行验收，验收合格后，才进入下一道工序进行施工。

7.安全措施

7.1专用粘结剂有一定的腐蚀性，可能会损害眼睛和皮肤，施工时做好安全防护工作。

7.2 在运送、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象，应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。

7.3 硅砂粉尘可能会影响身体健康，应避免吸入灰尘，搅拌时应佩戴防尘口罩。

7.4应遵守有关安全操作规程，新工人必须经过技术交底和安全教育后方可上岗。

7.5施工所用机械的噪声等应符合环保要求，施工临时用电要符合安全管理规定。

7.6施工中废弃物质要及时清理，外运至指定地点，避免污染环境。

8.环保措施

施工现场按东莞市文明工地标准进行管理，在开工前及时与当地有关部门联系，严格按有关规定，进行施工现场的管理，合理安排工程施工，最大限度减少对社会环境的影响。

8.1封闭式围挡

根据东莞市建设局相关文件要求，现场设置封闭式围挡，围挡底部砌筑200mm高挡水墙，防止泥浆等外溢污染道路。

8.2现场设置泥浆池、沉淀池

现场设置泥浆池、沉淀池，沉淀后的泥浆水进行循环利用，含泥量较大的泥浆安排专业环保公司外运，规范处理。可根据现场实际情况考虑采用泥砂分离机对泥浆进行处理。

9.技术经济效益分析

9.1经济效益

与传统施工工艺相比较，陶瓷薄板施工技术累计节约经济在2.25万元以上。

9.2社会效益

与传统施工工艺相比较，，陶瓷薄板施工技术有效缩短了施工周期，对周围居民造成的影响减小，受到了好评。

9.3环保效益

与传统施工工艺相比较，，陶瓷薄板施工技术施工合格率变高，节约了材料，避免了浪费，使得建筑垃圾减少。

结语：

恒大珺玥花园项目商业裙房大量使用陶瓷薄板进行装饰，面积达到3000㎡，为了使装饰效果达到要求，并且要缩短工期，采用陶瓷薄板施工技术进行施工，效果良好。

参考文献：

[1]潘俊华.单块超大面积陶瓷薄板施工工艺研究[J].山西建筑，2018，44（03）：109+216.

[2]王亦嫘，杨玉丽，何军礼，林营.利用当地原料制备陶瓷薄板的工艺研究[J].陶瓷，2017（12）：56-60.

[3]徐晓虹，张晨，吴建锋，范静，管晓敏，桑榆.河南方城钾长石在炻质陶瓷薄板外墙砖中的应用研究[J].武汉理工大学学报，2016，38（10）：29-35.

论文作者:童劲淞,陈磊,杨刚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期

论文发表时间:2019/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/512969054c49a9bf474960b2.html