# 大跨度高空散装钢结构屋盖网架施工技术论文_李兰心

李兰心

大庆市城市建设投资开发有限公司

摘要：现代建设工程中有很多都是网架结构，而且随着建筑技术的发展，大跨度高空散装钢结构屋盖网架结构越来越受欢迎，但是这种建筑结构模式施工期间面临着很多的给风险，尤其是其跨度比较大，构件对荷载的承受能力有着严格的要求，一旦设计不佳，可能整个工程都会毁于一旦。本文主要通过对某一工程的介绍，尤其是该工程难点以及重点的问题的阐释，进而探讨了大跨度高空散装钢结构屋盖网架施工技术，希望此种施工技术能够推广使用。

关键词：大跨度；高空散装钢结构；屋盖网架；施工技术

大跨度高空散装钢结构屋盖网架施工技术是现代建筑施工技术发展到一定阶段的产物，因为现代城市建筑绝大多数都是高层建筑，此种建筑类型满足了城市发展的需求。大跨度高层建筑结构的出现方便了人们的生活，同时也使得建筑外观更加的宏伟，随着预应力混凝土技术的发展与应用，这种大跨度高层建筑施工技术也日臻完善，大跨度高空散装钢结构屋盖网架施工所面临的问题也逐一解决，所以此种技术完全可以应用在更多的建筑类型中。

1、工程概况

某工程是以大跨度高空散装钢结构屋盖网架施工技术为主的施工模式，其在施工的过程中由于跨度大、占地面积广，因此在施工的过程中是以预应力混凝土结构为主的工作模式。该工程是一个三层混凝土结构，在施工的过程中建筑高度为23m，总建筑施工面积为1256平米，在施工的过程中其具体结构由于预应力转换梁的不同而存在着一定的个性化和差异性的影响，其在施工中具体情况如下：在施工的过程中12.2m处3道连续两跨长度为20.8m的预应力梁，梁截面为100～1200×600mm，梁内配有4束7φs15.3或5束7φs15.2有黏结预应力钢绞线。

2、工程难点以及重点

依据此工程自身的情况，施工人员最终选择决定选择使用高大跨度预应力混凝土施工方法，这种施工方式尽管能够避免施工过程中可能出现的各种问题，但是要想顺利施工，则需要解决很多的不利因素，比如自身重量比较大，对空间要求比较高，而且还需要满足荷载要求等。为了能确保混凝土质量，尤其是整体性质量，施工人员商议决定施工结构的主要模式就是预应力混凝土量。施工期间，施工人员在混凝土柱下面安装了加强带，大约为150mm，这对维护工程质量有着积极的作用。现代建筑工程建设期间，施工人员通常会利用立杆来保证质量。此工程的重点以及难点主要体现在如下方面：

首先，因为施工人员最终决定使用预应力混凝土梁作为主要的施工方式，所以此种结构的各项指标都要进行严格的控制，尤其是高度以及跨度，此外，还包括荷载重力。此工程施工人员选择使用高大模板，此种类型的模板具有一定的风险，尤其是施工期间，难以确定的因素本身就非常多，所以高大模板的使用也是施工期间严格把控的一关，这既是对工程质量负责，同时也是对施工人员生命负责。在施工之前，施工人员要将所有可能出现的危险因素都总结出来，同时设计相应的处理预案，这是完成施工目标的重要措施。

其次，因为此工程在应用预应力混凝土技术的同时，也应用了高支模技术，这两种技术需要同时应用，因为会有很多施工都需要预应力结构与钢筋混凝土两者之间进行穿插，两者难免会产生影响，所以要取保施工质量，要处理好两者的施工关系。施工期间，对混凝土梁结构要有严格的把控，同时施工期间，钢筋施工十分重要，此项工作多而密集，这是考验施工人员水平的关键环节，施工人员要做好弯度以及曲线应力实验工作，便于这两项技术的穿插工作能够顺利完成。

最后，由于工程施工中，预应力结构施工工序繁多、施工精度要求精确，因此在施工的过程中就需要我们针对各个施工环节进行严格的控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、预应力施工要点和方案设定

3.1预应力混凝土结构施工要点

预应力混凝土结构本身就是一种施工工序繁多、质量控制要点多且施工中需要我们对各个环节进行严格控制从而来确保工程的施工进度和施工质量。一般而言，在目前的工程施工中，通常都是对定位、预埋件和张拉应力等多个方面进行处理和控制的要求。也是一项集管理与施工技术为一体的工作模式。

3.2屋盖施工

屋盖在施工的过程中是采用逐次施工方式，从一边逐步朝着另外一边进行施工，这样能够确保屋盖施工的质量合理进行。

3.2.1满堂红脚手架搭设本工程屋面网架采取搭设满堂红脚手架，B区从2层开始支设，A、C区从地面开始支设。脚手架的搭设几何尺寸：横距1.0m，纵距1.0m，步距1.5m（主要步距为1.5m，由于层高变化较大，当正常步距不在楼层高度不利施工处，另单设一步不大于1.5m的步距加固）。脚手架搭设前，按尺寸要求放线、铺垫板，并标定好立杆位置。搭设流程。横向扫地杆→立杆→纵向扫地杆→第一步横向水平杆→第一步纵向水平杆→连墙杆→第二步横向水平杆→第二步纵向水平杆（循环以上步骤）。

3.2.2施工要求

网架散件组装将网架散件吊运至脚手平台上，均匀地摊铺，控制网架材料均匀摊铺荷载小于1kN/㎡。仔细核对施工图纸，按照设计要求，进行组装。临时支点设置在临时支点的支撑的时候，以千斤顶为主要的设备，对数量、位置和高度要进行统一的安排，确保支点下部及时的加固，防止支点受到施工因素的影响发生下沉现象。

安装下弦平面网格施工中根据支座的轴线和标高问题分析，进行合理的放样，做好对注定的轴线和中心线的放样和施工，并且采用水准仪进行检查。再复测各柱网间的几何尺寸及标高，结合设计要求进行确认，确认各个施工点都达到设计要求之后进行加固，加固一般是采用支座螺母紧固法和焊接固定法。连接各支座间的水平杆件并紧固螺栓，根据安装图编号，在每只下弦球的位置放置临时垫块，垫平垫实下弦球平面，把下弦杆件与球连接并一次拧紧到位。

3.3注意事项

在高空散装法的安装的时候，应当随时检查网架安装的各种质量问题，针对施工的各个环节及对角线尺寸进行分析，确保网架长度和质量的稳定合理。若发现安装过程中尺寸等有出入时，应当及时针对其中存在的问题进行调整，确保准确无误的施工质量。安装网架时，必须检查网架整体挠度。测试点为5个，网架中心设1点，测试点挠度平均值须小于等于设计值的115%。网架的挠度可以通过上弦和下弦尺寸的调整来控制挠度值。

4、结语

综上所述，可知对大跨度高空散装钢结构屋盖网架施工技术进行介绍十分必要，因为此种施工技术现已经应用十分广泛，但是人们可能对此还不是十分的了解，同时是哪些刚刚进入到建筑行业的人员，对比知之甚少，通过对其研究，希望更多的人对该项技术有一个更加深入的了解。尽管此种技术代表着建筑施工技术的进步，但是也不能因此过于依赖此种技术，尤其是在各种风险因素没有扫清之前，尽量不要使用此种施工技术。

参考文献：

[1] 王二中，候国伟.大跨度高空散装钢结构屋盖网架施工技术[J].现代城市轨道交通.2011（01）

[2] 黄慧锋，刘小磊.大跨度屋盖结构安装技术探讨[J].华章.2011（21）

[3] 尹涛.大跨度高空散装钢结构屋盖网架施工技术[J].黑龙江科技信息.2012（26）

[4] 叶永毅，张为民，舒赣平，姚一丹.南通游泳馆钢结构屋盖的受力分析及研究[J].安徽师范大学学报（自然科学版）.2008（02）

论文作者:李兰心

论文发表刊物:《基层建设》2015年13期供稿

论文发表时间:2015/12/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5148983b2fd953a9d14bfb30.html