# 浅析预绞式电力金具的设计与特点分析论文_雍丹萍,

摘要：电力资源是社会发展必不可少的能源资源，在国民经济发展中占据着重要的地位。光缆金具和导线金具中一级钢普遍使用预绞丝，无论是从电力施工的角度而言还是受力的角度而言，预绞丝都可以称之为这个行业领域的革新。本文将分析预绞丝式电力金具设计和特点，探索其应用前景。

关键词：预绞丝；电力金具；设计；特点

预绞丝的发明时间是比较早的，根据记载，在1947年的时候就已经被发明出来，预绞丝刚发明出来是预绞式护线条。之后随着生产的需求和科学技术的发展，预绞式护线条就逐渐得到发展和更新，形成很多系列的预绞式金具产品。在电力行业中，预绞式电力金具则凭借其独树一帜的特点和得天独厚的优势逐渐被行业认可，成为行业经营的必备产品。

1.设计和生产预绞式电力金具

在生产加工预绞丝的时候，第一道工序就是成型，这个步骤就是需要将特定的金属丝进行特殊的加工，让金属丝可以形成具备一定螺旋内经和节距的预绞丝。形成预绞丝产品还需要经过分组、清洗、粘胶以及喷砂等等多种工序。当预绞丝产品成型之后，预绞丝的内径要小于其所适应的光缆或者是导线的接触面，将预绞丝安装在光缆或者是导线上的时候，可以在预绞丝与导线和光缆之间的接触面位置上产生一个比较均匀的力，从而将其转换成缆线轴向的摩擦力，紧紧的握住导线和光缆。

在预绞式金具使用过程中，影响其性能发挥的原因有很多，首先就是ID/OD的比率影响，这个概念就是指的预绞丝的内径和导线与光缆外径之间的比例关系。在设计过程中，一定要保证OD大于ID，只有这样才能够保证安装的预绞丝在缆线上有压应力，之后再通过计算出摩擦系数和压应力的成绩，得到最终的缆线轴向握力（P）。这个数据是比较小的，数据的大小与产品的类型之间有着一定的关系，这是在设计制造预绞丝时的核心参数之一。通过相关的调查研究可以发现，一般选定ID/OD的最佳比率是在0.72-0.94之间，也有很多试验和应用证明了这个结论的合理性和科学性。

螺距所指的内容便是在预绞丝上的螺旋所具有的完整的长度，当固定住预绞丝长度的前提之下，螺距与螺旋的数量之间存在反比关系，当螺距变长的时候，相应的螺旋数量就会变少，反之就是变多。根据常识，当弹簧收的比较紧的时候，弹簧所具备的弹力就会越大，所以想要提升预绞丝的握力，就应该要适当性的降低螺距。当螺距的距离变小的时候，就需要使用更多的材料，随之而来也会加大成型的难度，导致成本支出上升，在安装的时候就会遇到更多的麻烦。因为不同的产品拥有不同的螺距，所以设计和制作预绞丝中，螺距也是比较重要的参数。

决定握力大小的因素还有预绞丝长度，握力的大小和预绞丝长度之间存在着正比的关系，当预绞丝的长度增加的时候，握力也会相应的增加，但是经过实践检验，预绞丝的长度并不是越长越好，因为当增加预绞丝长度的时候，就会相应的增加材料的使用用量，导致生产成本增加，进而形成很多不必要的浪费。在设计预绞丝长度的时候，只需要达到目标中的强度即可，或者是达到安装缆线的时候所需要的握力即可。将磨砂粘贴在预绞丝的内经上，主要是为了强化预绞丝和光缆及导线中间的摩擦力。

位于光缆或者是导线的最外层捻向叫做旋向，当捻向顺时针旋转的时候，称之为右旋，当捻向逆时针旋转，则称之为左旋。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆光缆或者是导线的旋转方向决定着预绞丝产品的旋转方向，除此之外，预绞丝产品的旋转方向也与设计的功能有着一定的联系。电力金具的产品旋转方向大多数情况下和缆线的旋转方向是相同的，这样便能够比较好的获得最大的握着力。

2.预绞式电力金具的特点分析

2.1具有均匀的握力，抗疲劳性能出众

电力线路输送电力的形式大多采用架空配电线，这样将会导致所有的导线疲劳损伤会在跨距中导线和金具的接触区域上发生。预绞丝电力金具拥有相对比较长的预成型螺旋线条，这种线条能够把导线所具备的静态压应力比较傲均匀的分散到其他区域中，从而适当性的降低其局部压力。另外，有的预绞式金具比如悬垂线夹会安装橡胶材质的衬垫，这样做的好处是能减少金具对导线产生的静态压应力。当导线上缠绕完成预绞式金具之后，能够将金具和导线相接触的表面区域位置弯曲刚度提升，将这个部位的动态弯曲应力进行削减。在相同的条件之下，相比较于使用传统的螺栓型压紧型金具，预绞式金具则更具优势，对优化和改进悬挂点上的导线应力环境有着积极作用，降低导线在使用过程中的静态压应力、夹应力等，将导线的使用寿命和抗疲劳性能延长，提升性价比。

2.2便捷的安装提升一致性

传统的金具安装过程，需要借助于特定的设备，整个流程比较复杂，需要安装人员具备过硬的技术水平，想要高效的完成安装工作就必须要对工作人员展开培训。但是使用预绞式金具产品，其具有比较强的通用性，并且对于安装人员来说能够降低要求，有效的降低安装困难。安装预绞式金具比较便捷和高效，在安装的过程中可以不用借助于任何工具，降低工作人员的劳动强度，在携带和运输的时候较为方便。对于接续金具以及耐张线夹来说，使用预绞式金具能够十分有效的避免笨重的施工工具，也会降低施工环境的影响力度。在大多数情况之下，技术水平比较高的工作人员完成一套预绞式金具只需使用十分钟左右的时间，方便可行。使用预绞式金具可以提高安装质量，在增加企业经济效益的时候还可以促进安装线路的效率提升，一举多得。

2.3降低线路损耗的同时提高节能效果

在电力输送系统中，降低线路的损耗，提升电力运输的效率是使用线路金具的重要课题。在电力线路中使用传统的金具需要通过局部压接的技术实现固定线路的目的，增加电阻而发热，在电力传输的时候部分使用钢铁材料的金具还会有涡流现象产生，造成电力能源的损耗。如今随着我国社会经济的快速发展，在输送电力的时候大大的增加了容量，所以比较迫切使用节能金具。现在大多数预绞式金具比如悬垂线夹，其主要材料是不锈钢或者是铝合金，能够有效的避免因为使用钢铁材料而导致涡流发热现象。与此同时还能够大幅度的增加接触面积，降低接触的电阻，进而降低能量的损耗。

结束语

在架空输电线路中，电力金具是十分重要的部件，其使用的面积比较广，用量比较大。推广应用预绞丝式金具除了具备经济效益之外，还能够很好的电力工程施工的强度，降低工程施工成本，提升工作的效率。

参考文献：

[1]刘荣海, 郑欣, 杨迎春,等. 形状记忆合金环在强化电力金具力学性能中的应用研究[J]. 机械科学与技术, 2018,(8):1299-1305.

[2]王笑瑜. 液态模锻工艺在农配网电力金具制造应用研究[J]. 世界有色金属, 2017,(20):271-271.

[3]胡光亚,胡淑兵,吴浩.基于预绞丝安全备份线夹保护的碳纤维复合芯导线压接工艺改进浅析[J]. 江西电力, 2018,(12):28-31.

[4]杨富磊,张玉婵,祁志远. 基于有限元的预绞式耐张金具发热故障分析[J]. 电气技术, 2019, (01):24-26.

论文作者:雍丹萍,

论文发表刊物:《中国电业》2019年第14期

论文发表时间:2019/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5150a07fb506f9df8efba5a4.html