# 脉冲袋式除尘器清灰系统判断模型的建立论文_陈鸣宇1,范亚锋2

1苏州协昌环保科技股份有限公司；2中国中材国际工程股份有限公司

摘要：脉冲袋式除尘器清灰系统的数据采集后需要通过计算机进行分析并自主判断，只有建立合理的判断模型才能精确的判断出其工作状态。本文主要介绍了针对清灰系统的数据采集判断模型的建立方法和依据。

关键词：清灰系统 电磁脉冲阀 数据采集 判断模型

1 概述

脉冲袋式除尘器清灰系统是袋式除尘系统的核心组成部分之一，其性能的好坏直接影响到脉冲袋式除尘器的清灰效率和除尘系统的运行阻力。

2 清灰系统需要进行数据采集的点位

清灰系统需要进行数据采集的点位有：电磁脉冲阀、分气箱压力、除尘器进出口压差、离线阀（可选配）、压气压力。如下图1虚线框出部分。

3 模拟量数据判断模型的建立

分气箱压力、进出口压差、压气压力等参数都是模拟量数据，它们的判断模型建立相对要简单很多。根据工艺情况，设定一个上限报警范围和一个下限报警范围（亦可选其一），其余为正常范围。

具体公式可以采用图2、图3所示方法：

4 开关量数据判断模型的建立

离线阀不是每台除尘设备都会标配的元件，需要根据工艺需求来选配。一般来说，使用离线阀的脉冲袋式除尘器都是离线清灰方式，通常每个离线箱室都会配备一个离线阀。离线阀的数量肯定是大于1的，数据类型则属于开关量信号，所以它的判断模型只需要标示出当前状态是开状态还是关状态即可，是否故障则需要根据工艺设定的其它参数来交叉判断。

5 脉宽量数据判断模型的建立

通常，电磁脉冲阀在每个使用现场会分布有几十个到几百个不等，是数量最多的一类采集点位。电磁脉冲阀数据判断模型的建立需要注意以下几点：

（1）电磁脉冲阀的总数量和在分气箱上的分布情况；

（2）电磁脉冲阀的喷吹次序，是有序喷吹还是无序喷吹，无序喷吹是以几个分气箱为基础层级；

（3）电磁脉冲阀的喷吹压力；

（4）电磁脉冲阀的正常脉宽范围、异常脉宽范围、故障脉宽范围；

（5）无数据时如何通过计算机赋0值；

（6）设定干扰数据范围。

其中，（1）～（3）项根据现场参数填写即可，（4）和（6）项则需要根据现场工艺来确定，（5）是难度最大的部分，下面是几种可行的方法：

① 工艺设定法：

这种方法是根据现场工艺，即喷吹周期，设定一个概值T:

（脉宽+喷吹间隔）×阀总数N<T<（脉宽+喷吹间隔）×阀总数N×2

在T范围内没有得到数据的电磁脉冲阀赋值0；

② 自动判断周期法：

这种方法是可以根据采集的电磁阀数据，自动判断出一个喷吹周期，在此周期范围内没有采集到喷吹数据的电磁脉冲阀赋值0。具体操作如下：

如果(这一次的阀门喷吹端口 不等于 初始化值或者是上一个阀门的喷吹端口)

{

如果(在数据映射模型中这个端口以前曾经被触发过)

{

此时为一个喷吹周期,这里开始做相应的处理工作

}

}

（同一个阀门被触发两次即如果当前的喷吹阀门和上一次被触发的阀门是同一个的话，则将其数据过滤掉）

6 清灰系统多维判断模型的建立

综合清灰系统的上述多个参数值，可以建立喷吹清灰系统相关性分析的多维判断模型。

该模型涉及脉冲阀、分气箱压力和进出口压差三个参数在喷吹清灰过程中的变化及其相互之间的关联。

通过多维判断模型，可以判断脉冲阀的两种状态：正常或异常。

在异常情况下，则可以判断异常的原因：过滤风速设计过高或者糊袋；气包设计过小，清灰系统欠喷吹；脉冲阀故障；传感器故障；

对电磁脉冲阀工况的监控可以保证让清灰装置时刻保持着高效清灰；能够延长滤袋寿命，保持除尘系统的高效低阻运行，降低排风机、空气压缩机能耗，节约系统运行费用。

7 总结

清灰系统的数据采集判断模型是数据解析的关键，也是运营管理的重要参考参数。判断模型建立的越精细，除尘系统的运维能耗越低。只有建立出优秀的判断模型，才能将脉冲袋式除尘行业里原来粗放的运营管理模式转变为精细化运营管理，籍以降低除尘系统的运行阻力，提高生产效率。

论文作者:陈鸣宇1,范亚锋2

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第08期

论文发表时间:2019/7/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5150d143bb17a219d7e009ef.html