# 探讨提高污水管网建设工程质量吴亮论文_吴亮, 王秉乾

摘要：目前我国城市乡村发展日新月异，规模越来越大，雨污分流、城市治污等，基础设施项目增多。污水管网工程直接影响到城市及乡村整体建设水平，做好污水管网的建设质量，找到污水管网建设问题的成因，对污水管网工程实施相应对策，加强各类因素的控制，促进污水管网工程的高效实施，避免出现质量隐患，对企业以及社会造成更大的危害。

关键词：污水管网；建设工程；质量

1污水管网工程存在的问题

污水管网工程，是隐蔽性工程，是民生工程。城市以及乡村到雨季，容易发生内涝，污水横流，甚至有些地方造成道路塌陷，楼房地基下陷等事故，老旧小区排水不畅，地沟内污水大量存积，地面污水漫流污染环境，小区地下污水管网不配套，管道堵塞、破损、污水收集流量不足的问题。地下管网工程建设缺乏规划性，前瞻性，一个地方或地区管网体系配套不全，不完善，雨污不分流，导致污染或治理成本加大，污水处理厂负荷严重增加。

2污水管网工程造成问题的原因分析

2.1前期工作不足，规划不到位，勘察设计不足，留下隐患缺少前期规划，缺乏全面的管网资料和规划资料，对污水管网工程管理重视不够。污水管网产权不清，处于无人管理的状态，不清楚管网现状，检查井的数量位置不清楚，分不清雨水井、污水井，不利于管网的维护管理。雨污混接、乱接等现象导致雨污分流不彻底；没有老旧小区污水管网图纸，老旧小区规划建设不足，管理疏忽，缺乏协调联系。污水管网设计重视不够，前期工作不细致，踏勘现场不到位，尤其一些农村地方，比较偏远，设计勘察人员不到现场，不收集相关资料，不科学计算，仅仅凭经验搞设计，管道偏小，雨季来临根本排不掉，造成内涝。

2.2建设工程质量问题

污水管网工程建设重视程度不够，只重视地上建筑工程质量，不重视地下设施工程质量，施工队伍人员素质不高，施工技术不到位，没有严格依据图纸以及方案进行作业，这样就会造成污水管网施工面临一定的质量隐患。比如测量、预留位置，在工程中常后期位置不正确的现象，这样在后期的施工，就要进行挖断或重新开挖等工作，从而导致质量进度资金上的隐患。管道材料不过关，造成施工质量有问题，偷工减料现象严重，如不打垫层，不打灰土等，接口不严密，甚至对接口不放橡胶密封圈，检查井随意施工，质量不过关。隐蔽验收不严，监理关键部位不旁站，不负责任，导致最终工程质量验收成为形式。

3市政污水管网工程质量控制和措施

3.1设计阶段

市政污水管网工程的服务对象为污水排水用户，污水管网的建设目的就是为了收集城市生活污水，是污水源头与城市生活污水处理厂连接的通道。以此为关注点，应在项目设计阶段尽详尽细，充分考虑管网如何更好地、更全面地收集管网服务区域的污水。（1）充分考虑各支管布置，摸清各类排污源头。如化粪池出水口，个体工商户、医院等污水排放口。合理布置检查井及支管，尽量避免出现暗井，或者埋地支管拐直角弯等现象。同时要求设计达到一定深度，以减少项目施工时变更及工程量超预算等问题。（2）合理布局地下管线空间。市政污水管网工程往往涉及道路、交通、供水、雨水、强弱电等其他地上工程与地下管线工程。这要求在项目前期应多与其他相关管线、交通部门沟通交流，摸清各地下管线分布情况。如若前期资料不完善，必要时候还应委托第三方部门进行勘测。

3.2施工准备阶段

（1）图纸会审与测量放样。做好施工前准备工作，建设单位在组织设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位时应到施工现场进行图纸会审，让各参建单位充分准确地把握设计图纸所含工程内容，了解施工现场的地理特征，管道走向、埋深、长度与直径等，检查井及支管的布置，使得各单位负责人对工程内容的整体情况有一个比较准确的掌握。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，为了尽可能地避免或减少施工时的失误，在施工准备阶段中，应加强测量放线工作，施工单位应对甲方和设计提供的基准点、管道标高进行多次复测，尤其是对关键节点更应准确复核，避免开挖后才发现问题。（2）保证管材的材料质量。市政污水管网工程往往会由于管材的质量不合格导致整个工程的质量不合格。保证管材的质量是保证市政污水管网工程质量的基础和前提。管材质量差，容易造成后期管道被挤压产生变形，从而导致渗漏等问题。在管材进场时，应加强对管材检查与管材相关资料的审核，仔细观察管材的外观是否存在变形、破损、裂纹等问题，审核管材的出厂合格证及送检力学试验报告等资料。

3.3施工阶段

（1）沟槽开挖与回填。沟槽的开挖与回填过程中常见问题有开挖时槽底超挖、槽底积水、边坡塌方等，回填后管道下沉、管道挤压破裂等。沟槽开挖时应查明地下水位、土质及周边管道、构筑物等情况，然后制定相应开挖、降水、支撑等措施。开挖时应严格把控开挖深度，合理分层开挖深度，不得超挖。人工开挖每层深度不超过2m，机械开挖时宜保留沟槽槽底设计高程以上大于200mm的开挖余量，由人工清挖。沟槽回填时应将沟槽内的砖、石等硬物杂物清除干净后再分层回填夯实，避免后期出现管道沉降现象。回填材料宜从槽底基础150mm至管顶500mm处采用中粗砂回填，超过部分再原土回填，严禁回填材料偷工减料，全部采用原土回填，导致管道被硬物挤压出现凹陷、破裂等问题。（2）检查井、管道与检查井衔接。此阶段常见问题有井底积水、井壁渗漏、检查井与管道接口处渗漏等。检查井宜采用混凝土浇筑或井基采用混凝土浇筑，井墙采用砌砖。井底应设置流槽，流槽应进行抹面，确保流水顺畅。井墙施工时应在井基的混凝土达到较高强度时方可进行砌砖，同时应确保灰浆材料的饱满度，避免出现通缝，抹面施工时应注意压光。管道与检查井衔接处，宜采用柔性接头，且可采用中介层做法，即在承插管道前在管壁外表面涂抹一层胶粘剂，在胶粘剂上撒一层粗砂，固化10～20min形成中介层后，再用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。（3）闭水实验与CCTV检测。闭水试验是污水管网工程施工质量控制的一个重要措施，闭水实验应在沟槽回填前进行，部分市政污水管网工程由于施工环境限制，施工工期压迫，常出现施工单位边安装管道边回填，略过闭水实验立即回填等问题。建设单位和监理单位应严格监督施工单位进行闭水实验。闭水实验应在管道灌满水后24h后再进行，且对渗水量测定时间不少于30min。此外，为加强质量控制，可按照《福建省市政排水设施工程移交与接管管理办法（试行）》规定，在竣工验收前要求施工单位对管道进行CCTV检测，尤其是过河倒虹管、沿河埋设等重要管道应全部检测，施工单位对CCTV检测发现的管道结构性缺陷与功能性缺陷应及时进行修复，修复后进行复测方可验收。

3.4竣工验收阶段

工程竣工验收是工程质量控制的最后一个关键节点，验收时应要求各参建单位严格按照各自合同义务，执行法律、法规和工程强制性标准，尤其要严格查看隐蔽工程的验收记录材料。

4结语

市政污水管网工程施工，是一项复杂的系统性工程。在施工之前，应对施工周围环境、地质特点、气候条件作出综合性考量。施工过程中，应优化设计方案，尽可能囊括可能出现的突发状况，并给出应对的解决措施。施工过程要严格按照设计图纸进行，保质保量。但也要注重灵活性，避免城市的交通、通信系统受到影响。此外，应实施以人文本的管理理念，加强工作人员的素质教育、安全防患意识，保障工作人员的人身安全。

参考文献

[1]张子良.探讨市政道路的雨污水管网施工关键技术[J].人民交通,2019(07):79-80.

[2]牛孝龙,陈枝蝶,邱施宇.城市城中村污水管网质量控制要点[J].云南水力发电,2018,34(S2):8-11.

[3]胡水金.市政道路的雨污水管网施工关键技术分析[J].低碳世界,2018(06):245-246.

[4]王怀忠.城市污水管网工程的质量管理与监督[J].城市建设理论研究(电子版),2017(16):72-73.

论文作者:吴亮, 王秉乾

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/517851803cf64b67a79fc937.html