# 一种复用数字通道检测用自诊断辅助装置论文_李斐明1,田俊杰2,赵云峰3,高晋文4,段星辉5

（1.4.5国网山西省电力公司检修分公司 030006；2.3国网山西省电力公司 030006）

摘要：复用数字通道检测用自诊断辅助装置是一种用于复用数字通道检测过程中，对自诊断软件进行辅助运行，使其更好进行检测的辅助装置，其在复用数字通道检测的领域中得到了广泛的使用。在本篇文章中，我们将针对一种复用数字通道检测用自诊断辅助装置进行分析与研究。

关键词：复用数字通道；检测；自诊断；辅助装置

一、现有用数字通道检测用自诊断辅助装置缺陷

现有的复用数字通道检测用自诊断辅助装置包括工作台、两组支撑柜、主机和显示器，两组支撑柜的顶端分别与工作台底部左侧和右侧相连，两组支撑柜内均设置有放置腔，并且两组支撑柜前侧均连通设置有取放口，主机安装在位于右侧的放置腔内底侧壁，显示器安装在工作台顶端；现有的复用数字通道检测用自诊断辅助装置使用时，工作人员伏卧在工作台上，打开主机和显示器对自诊断软件进行辅助运行，所有主机和显示器均为市面常见电器件，买回使用时仅需按照一同购买回的使用说明书相互电连接并与市电电连接即可进行使用，故在此不再赘述；现有的复用数字通道检测用自诊断辅助装置使用中发现，其显示器显示高度固定，不能根据工作人员需要方便进行调节，导致其适应能力较差；并且其整体实现功能较为单一，导致其使用局限性较高；而且工作人员工作时的饮品不能安全进行放置，从而导致其使用可靠性较差。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种其显示器显示高度可以根据工作人员需要方便进行调节，提高其适应能力；并且其整体实现功能较为多样，降低其使用局限性；而且工作人员工作时的饮品可以安全进行放置，从而提高其使用可靠性的复用数字通道检测用自诊断辅助装置。

二、实用新型自诊断辅助装置的组成结构及具体实施方式

下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不用来限制本实用新型的范围。

图1 本实用新型的结构示意图

如图1所示，本实用新型的一种复用数字通道检测用自诊断辅助装置，包括工作台1、两组支撑柜2、主机28和显示器29，两组支撑柜2的顶端分别与工作台1底部左侧和右侧相连，两组支撑柜2内均设置有放置腔，并且两组支撑柜2前侧均连通设置有取放口；还包括上板体3、下板体4、四组螺纹管5和四组螺纹杆6，下板体4顶端左前侧、右前侧、左后侧和右后侧均设置有第一放置槽，并在四组第一放置槽内均设置有第一滚珠轴承和第一限位片，四组第一放置槽顶端均设置有第一挡片7，四组螺纹管5的底端分别穿过四组第一挡片7插入至四组第一滚珠轴承内部并分别与四组第一限位片连接，四组螺纹杆6底端分别插入并螺装至四组螺纹管5顶端内部，四组螺纹杆6顶端均与上板体3底端连接，显示器29安装在上板体3顶端；还包括延展板8、两组限位板9、两组前支撑杆、两组套簧10和两组后支撑杆，工作台1内部设置有盛放腔，工作台1前侧连通设置有盛放口，延展板8、两组前支撑杆和两组后支撑杆均位于盛放腔内部，两组前支撑杆分别安装在延展板8后端左侧和右侧，两组套簧10的一端分别与两组前支撑杆连接，两组套簧10的另一端分别与两组后支撑杆连接，两组后支撑杆均安装在盛放腔内后侧壁，两组限位板9分别与工作台1前端左侧和右侧轴连接，且两组限位板9后端均与延展板8前端接触，延展板8顶端设置有纸槽11和笔槽12；工作台1顶端左侧设置有杯槽，还包括夹簧组和夹板13，夹簧组一端与杯槽内侧壁连接，夹簧组另一端与夹板13连接；其可以通过旋转四组螺纹管带动四组螺纹杆上的显示器进行纵向移动，使显示器显示高度可以根据工作人员需要方便进行调节，提高其适应能力，第一限位片对螺纹管进行限位，防止其蹿出第一放置槽，且第一限位片与螺纹管硬性连接，螺纹管转动时，第一限位片随其一起转动,并且第一滚珠轴承卡装在第一挡片与第一限位片之间,从而不会蹿出第一放置槽，第一限位片与第一放置槽之间可以机械锁紧，从而方便第一限位片进一步进行固定；并且能够通过延展板延展增加支撑台伏卧面积，辅助工作人员伏卧工作，纸槽和笔槽对结果记录辅助纸笔进行放置，延展板在使用时，转动两组限位板，使其不再对延展板限位，延展板在两组套簧的作用下向前弹出，方便使用，而当延展板不再使用时，向后按压延展板，并通过两组限位板进行限位，提高实用性并节省空间，使其整体实现功能较为多样，降低其使用局限性；而且可以通过杯槽使工作人员工作时的饮品可以安全进行放置，从而提高其使用可靠性，当饮品过小时，可以通过夹簧组带动夹板对饮品进行夹装固定，方便取放。

本实用新型的一种复用数字通道检测用自诊断辅助装置，还包括两组可伸缩管14，两组可伸缩管14的一端分别与两组前支撑杆连接，两组可伸缩管14的另一端分别与两组后支撑杆连接，两组套簧10分别套装在两组可伸缩管14外侧；其可以通过两组可伸缩管辅助支撑的同时辅助两组套簧不易扭曲变形。

本实用新型的一种复用数字通道检测用自诊断辅助装置，位于左侧的放置腔内底侧壁前后向设置有滑槽，还包括滑板15和挡板16，滑板15安装在滑槽处，且滑板15可相对滑槽前后向滑动，挡板16底端与滑板15顶端后侧连接，滑板15顶端前侧壁设置有拉手17；其可以通过滑板方便工作人员进行物品放置，滑动滑板进一步方便物品取放，挡板降低物品不慎掉落概率。

本实用新型的一种复用数字通道检测用自诊断辅助装置，下板体4顶端中部设置有第二放置槽，并在第二放置槽内设置有第二滚珠轴承和第二限位片，第二放置槽顶端设置有第二挡片23，转动轴20的底端穿过第二挡片23插入至第二滚珠轴承内部并与第二限位片连接；其可以通过第二滚珠轴承辅助转动轴转动更加可靠，第二限位片对转动轴进行限位，防止其蹿出第二放置槽，且第二限位片与转动轴硬性连接，转动轴转动时，第二限位片随其一起转动,并且第二滚珠轴承卡装在第二挡片与第二限位片之间,从而不会蹿出第二放置槽，第二限位片与第二放置槽之间可以机械锁紧，从而方便第二限位片进一步进行固定。

本实用新型的一种复用数字通道检测用自诊断辅助装置，还包括两组支腿24和两组滑轮25，两组支腿24的顶端分别安装在第一齿轮21底端左侧和右侧，两组滑轮25分别可转动安装在两组支腿24的下方，且两组滑轮25的底端均与下板体4顶端接触；其可以通过两组支腿和两组滑轮方便移动和提高支撑效果。

本实用新型的一种复用数字通道检测用自诊断辅助装置，纸槽11内部包括四组弹性绳26，四组弹性绳26分别安装在纸槽11内部左前侧、右前侧、左后侧和右后侧；其可以通过四组弹性绳对辅助纸四角进行拆装固定，提高实用性。

本实用新型的一种复用数字通道检测用自诊断辅助装置，主机28底端安装有缓震垫27，缓震垫27底端安装在位于右侧的放置腔内底侧壁；其可以通过缓震垫缓冲电机工作时的晃动，提高实用性。

三、结束语

在本文中我们阐述了一种复用数字通道检测用自诊断辅助装置，但应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

参考文献：

[1]王海龙.继电保护复用数字通道智能检测及自诊断技术研究[J].山西电力,2017(05):23-27.

[2]赵会娟,王志朝,王婷婷,侯少华,高峰.基于数字锁相解复用的多通道近红外光并行检测技术[J].纳米技术与精密工程,2011,9(03):228-233

论文作者:李斐明1,田俊杰2,赵云峰3,高晋文4,段星辉5

论文发表刊物:《电力设备》2018年第27期

论文发表时间:2019/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/517e16e9fa36da07844d6f52.html