# 关于有关建筑工程项目钢筋检测方法初探论文_傅海艳

射阳县建设工程质量检测中心

摘要：现如今我国的建筑工程多数是以钢筋混凝土构建的,为了更好的确保这项工程的耐久性和安全性,需要对建筑工程项目进行耐久性和安全性的全面检测，从而更好的保证工程质量的有效性。文章对工程检测中取样工作进行具体探析，利用标准技术对钢筋进行弯曲实验、拉伸实验，通过对钢筋头的检测和评定，从而取得建筑工程项目钢筋检测的报告并进行探讨。

关键词：建筑工程；钢筋；检测

随着时代的发展，我国建筑工程项目更是在飞快进步，随之建筑工程规模也在不断的扩大。因此，对于钢筋质量的要求也在不断的提高，下文从材料的质检人员角度出发，对检测方法进行叙述，并通过见证取样、性能的检测、检测报告进行审视，从而对建筑工程的检测过程中需要注意问题进行分析。

一、钢筋检测取样工作

建筑工程钢筋检测的开始工作是取样，它是钢筋检测的基础工作，如果取样工作没有把好关的话，就无法完成钢筋检测的整个过程，得到的结果也会是无效的。工程检测中钢筋的取样必须由具有取样资格人员来进行，并严格的按照规定来取样。取样过程需要在监理和建设单位有见证资格人员见证下进行，在进行见证的过程一定要严格按照规定来进行，并且对取样的方式、方法、过程及取样人员的资格进行有关记录，从而确定取样的全过程是真实有效的。

在取样的过程中，要严格的按照规定来进行：第一，要对于同一炉号、同一批号、同一标准、同一发货状态钢筋进行组批规则，并每批规定为六十吨来见证取样，如果有不满六十吨的需要进行现场见证取样。第二，对于拉伸的检测，需要取冷弯试件和抗拉试件进行取样，每个试件需要取样两根，并且四根样品需要从钢筋的不同处进行截取，其中冷弯试件的长度不短于20公分，小于35公分，而冷拉伸试件长度不能短于50公分，小于65公分；在钢筋取样的过程中，一般会截取50公分到100公分的不稳定的部分，预防出现影响测试结果的可能，应该对每组的样式不同进行标记，避免出现样式混淆。

二、钢筋性能中应注意

钢筋的性能检测对于工程质量来说有着重要作用，目前我国在力学性能检测的仪器上主要由万能试验机、赶紧弯曲机，并且在功能上有了新的变化，增加了自动卸载、恒加荷等功能，实现了机器自动化运转，排除其他人为因素的情况下，确保钢筋的实验过程具有真实性。

（一）实验前的准备工作

在检测之前，工作人员对样品进行细致的检查，对于样品尺寸和数量上进行检查，还应把钢筋表上所出现的裂纹的标识与委托单位进行比较，比较是否一致，若是没有出现错误，则需要对试件直径做个精准的测量，及时进行编号，并认真的做好实验台账。需要注意的是，温度可以改变检测结果，所以，在检测的过程中一定要保持检测区的温度在10-35摄氏度内，如果有特殊的要求实验温度在20-30摄氏度之间。

（二）重量的偏差实验

取样人员要在见证人员见证下，取样品3-5件（长度小于等于50公分，并保持长度方向和切口平滑垂直）并见证人员在委托单中表明，钢筋属于进场检验还是调直后检验，如果是进场检验需要5件，而如果是调直后检验则需要3个试件，综合偏差测量的结果，再对两个试件完成力学性能的检测，检测所需样本必须相同规格、相同厂家的钢筋才可以进行重量偏差实验。

（三）在拉伸实验需要注意事项

在拉伸实验过程中，主要包括三个内容：按照规定步骤完成相关实验；对检查结果实施处理；对检测结果进一步的分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

试件拉伸过程：试验人员需要对拉伸试验机上力度盘指针进行调整，使其归回零点，并同时调整副指针，使两针重合，并同时指向零点。之后在实验机夹头的内部固定上试件，开动实验机并进行拉伸实验。在拉伸的过程中，如果出现测力度盘停止了转动，说明指针指的为屈服点荷载，所以在拉伸过程中，初始最小荷载值不计入检测结果，通过荷载的不断施加，直到出现试件断掉，读出测力盘上的数据，数据即为最大荷载。而在测试的过程中，需要注意几个问题：第一，在拉伸测定过程中，因为不了解屈服点规定，会把最大值当做屈服点来看，不了解初始瞬时效应；第二，在初始瞬时效应发生之后，所读的屈服点为初始瞬间效应平均值；第三，屈服点采取过程，要严格的按照统一规定，从而确保取得的数据为准确值；第四，因为钢筋上可能存在污垢，会导致钢筋受拉的时候出现打滑变形，使表盘指针出现反复回转，影响屈服力读数等情况，所以在实验的过程中要更换夹具。在测试完抗拉强度和屈服强度之后，对拉断试件进行测量，如果试件在标距处或标距端点出现断裂，则实验的结果无效，需要重新进行试验，并进行测量。

对于拉伸实验结果的处理包括：抗拉强度计算、拉伸强度计算、伸长率计算三种处理方式。

三、其他钢筋检测工作

（一）弯曲实验

把弯心机打开，把侧弯曲实验所用的样本融入在承压滚内侧，并开动活塞杆，并与弯心机共同前进，在样式达到所规定或180度后退出活塞杆，查看钢筋上的弯曲面，检查是否出现裂纹或断裂，如果没有出现裂纹或断裂的情况，则被视为合格品。

（二）钢筋的接头检测

在施工前或过程中，需要对每一批的钢筋焊接接头和机械接头进行检测，检测其工艺是否符合标准。首先，要对不同规格的钢筋接头进行试件选取，需要取三根试件，套筒外需要留有23公分，还需要对钢筋中两根母材抗拉试件。在测试的过程中有一些需要注意：钢筋检测的钢筋结果包括钢筋抗拉强度检测；对于一些用在横梁上闪光对焊接头来说，还需要对弯曲性能做个仔细检测；检测过程中所需要的母材及试件都应来自同一钢筋；电渣压力焊接头不可以用在横梁的结构中，并且只能用在承重柱。

四、对钢筋检测结果分析

如果试件每项指标都达到了该级别的钢筋要求，则说明这个产品是合格的。如果其中任意一项没有合格，需要取双倍试件重新的进行测试，测试过程中若是有一项没达到要求，也会被视为不合格产品，只有在测试的过程中，达到全部合格，才可成为一个合格产品。

只有真实的检测数据，才可以得出真实有效的报告，由此可以看出真实的数据才是检测报告最有效的基础。怎么才能保证检测的结果是真实可靠的，常用技术手段包括：自动采集技术、原始检测数据，在生产检测数据后，把所采集的数据上传到各级工程质量监督机构及机构监管部门，从而确保钢筋检测数据是真实有效的，并具有一定的权威性，避免出现数据被修改的情况，促使报告具有有效性。因此，检测试验机构所出具的数据是可靠的，报告内容是真实客观的，且还需要批准人员、审核人员、测试人员签字和检测试验机构印章。

结束语：

根据实验结果的显示，建筑工程钢筋检测虽然不是很困难，但在检测的过程中，如果在见证取样的过程中出现问题，测试的过程不是科学合理，以及数据不具有真实性等问题时，那么钢筋检测的过程就会变得形同虚设，所以，建筑工程在检测钢筋的过程中，一定要重视以上几个问题，只有这样才能达到钢筋检测的目的，使钢筋质量达到安全的指标，从而建筑工程才能安全的进行下去，由此可以看出钢筋检测对于建筑工程有着重要的作用。

参考文献：

[1]段秉煜.浅析建筑工程项目钢筋检测方法[J].城市建设理论研究（电子版）,2013(24):100-100.

[2]张宝华,李莉丽.建筑工程项目钢筋检测方法分析[J].城市建设理论研究（电子版）,2014(6):120-120.

[3]王敬飞.建筑工程中的钢筋检测方法探析[J].赤子,2013(1):190-190.

[4]李贺.建筑工程中钢筋材料的性能检测问题与完善[J].四川建材,2014(3):142-144.

[5]于万增.探究建筑材料钢筋检测方法[J].建筑工程技术与设计,2014(34):999-999.

论文作者:傅海艳

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/8/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51899b01b15b3be681919a19.html