# 暖通空调工程管理与暖通节能技术探析论文_ 刘 伟

摘要：暖通空调工程是一项综合性较强的系统工程，通常包括通风系统、防排烟系统、除尘系统、冷却系统、空调水系统等。由于暖通空调工程的施工周期较长，在其施工过程中，会严重影响暖通空调工程质量以及节能效果，因此为了保障暖通空调工程建设的有效性，本文阐述了暖通空调工程施工要求，对暖通空调工程施工管理的措施与暖通节能技术进行了探讨分析。

关键词：暖通空调工程；施工要求；施工管理；节能技术

随着人们生活水平的不断提高，暖通空调应用越来越普遍，其工程量也会不断增加。并且暖通空调工程要在为人们提供舒适的工作及生活环境的同时，需要对其进行合理节能，基于此，以下就暖通空调工程施工管理的措施与暖通节能技术进行了探讨分析。

一、暖通空调工程施工要求的分析

1、暖通空调施工前的要求。暖通空调施工前，要求对施工地面和施工墙面进行平整，确保对预留管道进行有效铺设，降低暖通施工难度。在进行施工的过程中，施工人员要对配件进行检查，观察配件是否完全，工具是否完全，材料是否符合建筑施工的标准，设计图纸是否符合暖通施工的要求，通风口是否符合设计图纸等。施工人员要对影响暖通施工应用效果的因素进行全方位控制，确保对暖通施工细节进行有效处理。

2、暖通空调工程风口施工的要求。风口施工要求主要表现为：对装饰施工图和暖通施工图进行会审，对风口方位进行确定，实现风口定位开口控制的一项施工。在进行风口施工的过程中，施工人员要对建筑环境进行全面分析，对建筑大堂、多功能厅、会议室等进行全面设计观察，确保房间中的风口风管符合设计要求。在进行某些工程的施工中，施工人员可以根据实际施工环境对风口图纸进行适量修改，确保风口施工的美观效果，完善对建筑的装饰作用。在进行风口施工的过程中，施工人员要以空调的基本功能为前提，以装饰美观为基础要求，对风口管道进行适当定位监督，确保开孔位置、开孔尺寸的效果。

3、暖通空调工程保温施工的要求。暖通空调工程保温施工，要求对保温要点进行全面控制，确保降低能源消耗，提高建筑的保温效果。保温施工关键要点抓哟包括保温材料控制、保温施工、保温系统运行监督等方面。施工人员要对保温工艺进行严格控制，严格依照保温程序进行安装，对水系统进行全面管理。施工人员要在监理人员的监督管理下实现对顶棚龙骨及管道试压效果的控制，对垫木不配套性及管道空隙过大达标进行分析。在进行暖通保温控制时往往存在较多穿墙及楼板预留洞，施工单位常不会对其进行封堵，因此在进行施工的过程中人员要自行进行封堵。

二、暖通空调工程施工管理的措施

1、科学合理地设置管线。为了避免在暖通设备安装过程中出现过多的交叉，首先就需要合理的规划整个工程布局。将天花吊顶上的所有安装管道进行统一规划，这需要各个相关专业的配合，将“暖通管道设计”转变为“天棚吊顶总设计”，这样才能够保证在施工的过程中不会出现管道交叉过多和施工方案冲突等问题。

2、严格施工材料质量管理。施工单位应该将施工质量放在第一位，在确保合理的经济效益情况下，对施工成本、工程设计、材料属性进行综合考虑，将提升工程质量作为施工目标，建立严格的施工制度，避免一线工人在进行施工的过程中出现“偷工减料”的情况，相关的技术人员要严格对现场施工情况进行审查，确保现场工人规范操作。

3、加强施工过程管理。首先要从设计工作开始，对设备噪声指数做出明确规定，并且在图纸上明确指出隔音的方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆现场施工人员要将降低噪声、检测噪声作为重要的检测环节，对现场的一线施工人员加以管制。若是在暖通空调设备安装过程中出现噪声超标的情况，应该及时采取更换、修改等措施。在管道安装过程中，必须在空调柜机出口设置封存水弯、封盘机，同时还必须严格按照设计图纸中的坡度要求进行管道安装，才能保证冷凝水的正常排出。

4、强化成品保护工作。在安装完成之后，要加强对管道、管件的检查工作。通过详细的检查确保管件的密封性，对风机等设备也要进行慎密的检查，将现场施工材料的参数进行统计，避免现场材料与实际图纸出现不符合的情况。施工技术人员要对施工的各个设计图纸进行统筹分析，确保没有出现遗漏的情况。

5、加强各部门和各专业人员的通力合作。暖通设备安装工程是建筑工程中的輔助设施建设工程，所以在施工的过程中通常会和其它部门一起交叉作业。因此，工程管理人员应该加强各部门之间的联系，在施工前、施工中与总包建设单位、监理、装饰、消防等部门密切沟通，比如空调管道中的通风问题可以通过在建筑结构中预留孔洞解决；水循环排水问题可以通过预设排水沟进行解决，这就需要暖通安装人员与土建人员加强沟通。

三、暖通空调节能技术的分析

1、热泵技术。热泵技术是指将自然中所蕴藏的热能转变为热源的技术，热泵技术有地源热泵、水源热泵等。热泵技术可通过压缩机吸取自然界或环境中的热能，对热能进行升温处理后将其传给高温热源。热泵技术不需要使用煤炭、石油等不可再生能源，热泵技术的能源来自于自然或环境，不仅能够提高能源的利用率，还能有效地减少一次性能源的使用量，能够避免一次性能源使用对环境产生的影响，是一种较为实用的节能技术。同时，热泵技术因其独特的优势，在节能领域占据了重要地位，具有良好地应用前景以及广阔的应用市场。水源热泵时将为常见的热泵技术，采用江河湖水或污水作为水源，经过水泵等设备将其转化为暖通空调的能源，实现制冷、发热等。

2、热电冷三联供技术。目前我国最主要的一次能源是天然气，利用天然气进行发电时，会产生大量的余热，可将其作为能源再次利用。利用天然气在发电过程中产生的余热对暖通空调进行供热或制冷，能够有效地提高能源的使用效率，减少能源浪费。同时将发电过程中的余热应用于暖通空调中，能够减少长途输电过程中的能量损失，提高输电线路的工作效率。热电冷三联供技术对于提高暖通空调的节能效果有重要意义，同时也提高了能源的利用率，能源得到充分利用，有利于可持续发展。

3、排风余热回收技术。冬季气温低，人们通常使用的空气调节房间的温度，从而使室外空气温度比室内排气温度低得多，室内废气会产生大量的余热。因此，热回收装置可吸收室内排气余热，减少大量能源浪费。利用余热回收装置的实际安装在热交换器室内排风口，使室内和室外的空气流通过交流，对室外室内废气预热余热利用，同时保持室内的温度，还可以促进空气流通。

4、变频技术。变频技术应用于暖通空调工程中，能够减少空调的能耗，弥补暖通空调的先天不足.暖通空调实际运行负荷通常受室外环境影响，室外环境特别是气候条件发生改变时，通常暖通空调的运行负荷也会随之发生改变，增加其能源消耗。暖通空调建设应用变频技术，在其中加入变频器，对暖通空调的运行模式和工作频率进行调节，使空调根据实际情况选择运行模式以及工作频率，充分满足暖通空调的实际需求。

结束语

综上所述，暖通空调工程可以改善人们的生活工作环境，因此暖通空调工程施工过程中必须加强对其进行管理，并合理运用节能技术，从而有效发挥暖通空调工程的功能作用，因此对暖通空调工程管理与暖通节能技术进行分析具有重要意义。

参考文献

[1]张兴贵.暖通施工质量管理及对策探讨研究[J].科技风，2017（04）

[2]孙春.节能环保技术在暖通空调系统中的应用分析[J].节能与环保，2015（12）

[3]李丹丹.暖通空调工程管理与暖通节能技术探析[J].环球市场，2019（17）

论文作者: 刘 伟

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/519614b03d2ae6f77566ab87.html