# 施工导流和围堰在水利工程施工中的运用石慧玲论文_石慧玲

摘要:近年，我国经济实力和科学水平不断发展，水利工程建设工作也有了很大的进步。一直以来，施工技术是水利工程建设工作最为重要的因素，社会各界对此也有一个高度的重视，对相关技术有一个扎实的掌握和灵活的运用是保证水利工程建设工作能够正常开展和进行的重要因素，水利工程施工中的导流和围堰技术有利于实现整个水利工程的优化。

关键词：水利工程；施工导流；围堰技术；运用

前言:在水利工程建设时，为了使工程质量得到提高，充分发挥其功能，不少水利设计和施工单位都会专门的采取导流和围堰技术，所谓导流就是需要将水的方向进行改变，而围堰最主要的作用就是围水。此类技术的应用对于水利工程质量的保证和安全性能的提高都具有十分重要的作用。

1水利工程中导流及围堰技术前期工作

万一河流经过施工场地，会对各项施工工艺的有序开展、工程施工进度产生一定影响，所以，施工导流方案的编制，能够保障工程导流施工的有序进行。由于工程建设施工受外界环境的影响大，因此，施工人员要结合外界施工作业环境，运用针对性较强的施工导流方案。水利工程施工导流与围堰施工准备工作主要包括以下内容：①合理选择坝址。在水利工程施工导流环节，核心步骤就是选坝，施工单位要根据该地区的地质条件，结合地形地貌特点，全面分析水温情况，并结合实际施工周期，合理选择坝址。②计划详细。施工计划的合理制定，对水利工程施工具有良好的引导作用，所以，在水利工程具体施工之前，施工单位要根据施工场地的实际情况，制定良好的施工计划。在进行施工方案编制时，要开展可行性分析工作，针对施工施工作业环节所遇到的问题，提前制定好科学的应急方案。

2常用的施工导流方式

分段围堰法导流和全段围堰法导流在水利工程中普遍应用。分段围堰导流法主要利用明槽、坝体以及缺口等，将河道的水流引至下游。这种导流方法通常适合用在河道较宽、水流量大的水利工程中，其原理如下图1所示：在应用分段围堰导流法进行导流时要注意施工人员必须依照工程任务把施工内容分为两部分。而全段围堰导流法需要沿着大坝的主体构建物轴线设置相应的拦河堰体，进而实现河流一次性截断的目的，使水流流经此建筑后可以顺利的到达下游。这种导流方法常常应用在枯水期河面窄、水流量相对较小的河流，根据不同的方法可分作隧道导流、明渠导流以及涵道导流方法。

3围堰技术的应用

围堰技术是为了建造水利设施时所修建的临时防护的结构，该种结构的作用是将水与土进行隔绝，然后在所修建的围堰里进行排水操作。该种结构常常在水工建筑中进行运用。围堰技术种类较多，本文就几种典型的围堰技术展开探讨。（1）混凝土围堰技术：混凝土有着防渗以及抗冲击的特性，这是混凝土所具备的最大的优势，将此种技术应用于围堰技术中，能够提升其耐久性，大大提高了其使用效率，而且应用此种技术能够加强各个围堰间的连接程度，大大提高了防渗的程度。（2）木板桩围堰技术：该项技术基本上适用于深度较为浅并且面积不大的水利工程，在该种情况下运用该项技术能够很大程度上避免了泄露问题的发生。若在进行具体的施工的过程中，我们要确保木板砖围堰的受力能够均衡进而保证其稳固程度。（3）水土石围堰技术。在应用水土围堰技术过程中，需要用到大量的土石材料，能够很大程度上解决资金的问题，而且极大程度上提高了工作的便利程度，但是该项技术的缺点也是比较明显的，该项技术的施工量较大，沉陷量也较大，如果在河道的汛期附近，我们需要使用防护措施来进行保护。

4导流与围堰技术

4.1全段导流方案的制定

对于水流量比较少的河流，因为施工领域比较小，施工时间短，施工作业人员可采用全段导流施工方案进行施工。在具体的施工过程之中，将河流水一次截断，加强对河道建筑物的利用，并结合该地区的地质环境，选择更为科学的施工方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果河流位于山区，河流四周的山石特别坚硬，河流周围有永久性隧洞，施工单位可以运用隧道导流施工方案进行施工。如果河流位于平原区域，施工人员需要考虑采用明渠导流施工方案。如导流量特别小，可采用涵管导流施工方案，将水流引导到泄水建筑物内部，进而为水利工程的有序施工提供更加充裕的施工时间。

4.2分段围堰法导流技术

目前，在具有较大水流量以及河床相对较宽、施工工期较长的前提下，可以使用分段围堰法导流技术。在河流流量相对较大的水利工程中，可以应用全段围堰导流技术，主要采取新型截流方法，对河道上的水利工程建筑进行分割，并利用对水流的引导，使其流入到河床两侧的水利建筑物中，再应用围堰分割河道，确保明渠导流、隧洞导流和涵洞导流等施工作业的顺利开展。

4.3过水土石围堰

如果采用淹没基坑的导流方案，工作人员首先需要保证围堰堰体过水的安全性，要想实现这一目标，需要保证过水期间的冲刷和渗透压力要小于堰体的承载力，进而避免出现深层滑动的情况发生。除了上述的围堰方式之外，还有一种加筋过水土石围堰的施工方式。这种方式主要是在下游的坡面上布置一定规模的钢丝网，如此可以在很大程度上避免对水流冲刷而产生的石块流失。与此同时，在下游的堰体内部应该预埋一些主锚筋，保持水平方向，以此可以对下游坡面和堰体的顶部同时移动进行有效的控制。

4.4土石围堰技术应用要点

土石围堰施工技术需要进行就地取材，施工作业人员运用石块、草袋进行填土，建成良好的围堰。由于土石围堰取材比较方案，作业人员运用水利工程施工过程中产生的废料就能进行施工，工程施工成本特别低，技术水平要求也较低，在很长一段时间里，被广泛应用。在河流横截围堰当中，土石围堰应用较多，结合水利工程基坑淹没程度，主要分为两种，分别是过水围堰、不过水围堰。其中，不过水围堰施工技术要求低，采用土石材料作为核心施工材料，具体的施工流程较简单，围堰拆卸难度也比较小，能够降低围堰施工成本。因为围堰不能够过水，针对河流流量要求高、汛期要求高的水利工程，若河流汛期之内水流量急剧增加，施工作业人员要加强对围堰的处理，并做好相应的保护工作。与不过水围堰不同，过水围堰通常在围堰坡面部位铺设混凝土板，能够保证围堰水流抵抗性能提升，即使河道水流特别大，围堰中的土石材料不会被水流冲走。

4.5混凝土围堰技术应用

在混凝土覆盖与抹平的过程中，不可使大坝的破面出现任何的裂缝问题，避免后期围堰工程在交付使用过程中发生渗漏现象，以提升水利工程的施工质量与施工安全。混凝土围堰技术的最大优势就是具有较强的防渗漏能力与强大的抗冲击能力。水利工程施工企业应用混凝土围堰技术进行水利施工，可大大地提升水利工程的安全性、耐久性。混凝土围堰技术在确保防渗漏性能的同时，还可完成水过堰顶的基本要求。

结语

从当前水利建设情况来看，工程具体建设过程中对施工导流和围堰技术的应用经常还会出现一些问题。因此，在工程施工中，为了实现对各项资源的合理优化，使工程的效益能够得到最大化，施工人员要合理地将导流和围堰技术进行结合，提高水利工程的质量，确保工程的最终性能能够符合实际要求。

参考文献：

[1]栾杰，江金波.分析水利工程施工技术中存在的问题及解决措施[J].工程建设与设计，2019，（02）：181-182.

[2]杨光胜.栗子园水利工程中土石方开挖施工技术探析[J].黑龙江水利科技，2019，47（01）：131-132+144.

[3]严河.施工导流和围堰技术在水利工程中的作用[J].黑龙江科学，2019（08）：80- 81.

论文作者:石慧玲

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1期

论文发表时间:2020/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/519d77c028e0b6cdaa49df68.html