# 船舶柴油机故障诊断方法的研究论文_李学明,吉铁龙

摘要：随着自动化技术发展，船舶柴油机朝着大型化、多样化、精密化方向发展，自动化程度越来越高，能耗越来越小。船舶柴油机是一个由许多子系统组成的复杂系统，一旦发生故障，经济损失十分严重，因此加强船舶柴油机故障诊断，保证船舶正常工作，具有十分重要意义。基于此，本文首先对船舶柴油机故障诊断原理进行了概述，详细探讨了船舶柴油机现代故障诊断方法，旨在确保船舶柴油机的正常运行。

关键词：船舶柴油机；故障诊断方法；研究

1 船舶柴油机故障诊断原理

船舶柴油机故障诊断本质上是一个模式识别问题，是对船舶柴油机的运行状态是否正常进行判断，当船舶柴油机发生故障后，确定柴油机故障发生的部位和产生故障原因。对于一个具体柴油机系统，对该系统失效形式和故障机理进行分析，建立相应学习机制，对获得的状态监测信号进行识别和分类，对故障进行监测、预报和诊断。船舶柴油机故障诊断包括以下内容:

1) 采集船舶柴油机故障相关特征信号。

2) 从特征信号中提取与船舶柴油机工作状态的有用信息，即征兆，这些征兆作为柴油机工作状态的判断依据。

3) 采用故障诊断方法根据征兆建立故障诊断器，对柴油机故障进行正确诊断。

4) 根据诊断结果找出故障的位置、发生原因和性质进一步分析，并做出相应决策。船舶柴油机故障诊断的结构框架见图1。

图1 船舶柴油机故障诊断的结构框图

船舶柴油机是一个由许多子系统组成的复杂系统，每一个子系统发生故障都会使船舶柴油机性能恶化，故障特征数比较大，是一个多故障属性系统，船舶柴油机故障规律很难用简单的数学模型描述，必须采用非线性人工智能技术进行建模诊断，神经网络和支持向量机是最常用人工智能技术。

2 船舶柴油机故障诊断分析

2.1 故障诊断分析

对于船舶运行情况来看，柴油机故障发生概率比较大，在分析故障原因时，需要基于其结构复杂性，以及运行环境特殊性对各项因素进行综合分析，提高故障诊断结果准确性。船舶柴油机运动部件多、结构复杂度高，故障诊断技术难度大，需要在传统诊断技术上进行更新，积极应用新型技术与理念，准确诊断各类故障，为故障解决提供依据。船舶柴油机故障诊断，需要根据不同故障表现形式，掌握故障产生机理，从物理、化学等方面着手，根据振动、油耗、噪声、形变、磨损、气味等表现特征进行综合分析，选取适当故障特征参数，完成故障诊断[1]。

2.2 故障诊断流程

2.2.1 收集状态信号

故障诊断时首先要对船舶柴油机状态信号进行有效收集，其作为故障特征信息载体，可以为诊断作业提供有效依据。一般可以应用相关传感器或辅助测试仪器对运行状态的船舶柴油机状态信号进行收集，包括噪声信号、振动信号、转速信号、压力信号以及温度信号等。

2.2.2 信息选择提取

对于已经收集到的所有状态信息，进行分类和处理，然后从中确定柴油机故障表现最为密切的特征信息。并对所有特征信息值进行检验，掌握其变化规律，确定设备实际运行状态。但是就以往诊断经验来看，收集到的状态信号，受外部因素干扰较大，存在大量的干扰信号在其中，无法对特征信息进行有效选择和提取，是影响柴油机故障诊断效率的关键因素。

2.2.3 故障分析诊断

经过对有效状态信息的提取与选择，通过专业判断后确定柴油机运行状态是否存在异常，同时利用此数据和其他补充测试辅助信息来确定故障原因和部位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆基于船舶柴油机结构的复杂性，故障发生部位可能为子系统、零件或者部件等，需要通过对所得特征信息与故障源可能会对系统性能指标造成影响的程度进行评估，综合分析判断故障等级。

2.2.4 决策制定实施

在经过对特征信息的分析对比后，判断柴油机故障源与等级，预测评估其发展趋势与影响程度，以此为依据来做好维修方案的编制，合理确定维修时间。同时，还需要根据故障性质和部位，来制定相应的维修措施与维修内容，并将最终维修方向传递给维修车间，确定维修任务。

3 船舶柴油机故障诊断方法

3.1 热力参数分析法

应用此种方法来对船舶柴油机故障进行诊断，即利用船舶柴油机工作时热力参数变化，来判断确定其运行状态。例如气缸压力示功图、转速、排气温度、冷却水进出口温度与排放、滑油温度等，对其进行综合分析后，判断柴油机运行性能。其中，各项热力参数内，示功图所含信息最多，可以根据其来计算得到压力升高率、指示功、压缩压力，利用此来判断柴油机燃烧质量以及各缸功率是否平衡。但是示功图测量难度较高，尤其是需要通过示功图来诊断压力传感器寿命与可靠性，需要提高对此方面的重视。

3.2 振动分析法

振动分析法的应用原理是，通过对船舶柴油机运行振动信号的测试、分析与处理，判断其内部各零部件状态，对故障进行有效诊断，具有准确率高、速度快等特点。目前我国应用此种方法来对船舶柴油机故障进行诊断，可以将振动传感器安装到气缸头部位，对振动信号进行收集和分析，判断诊断缸内故障，确定是否为柴油机主轴承故障，利用润滑油管路内压力波信号对轴承故障进行诊断。通过对设备表面振动信号来完成柴油机气缸、活塞、主轴承以及气阀故障诊断技术，现在已经研制出柴油机智能诊断仪DCM-Ⅱ，可以实现在不对柴油机进行解体情况下，完成故障诊断。

3.3 油液分析法

应用油液分析法来对船舶柴油机故障进行诊断，即利用油品化验、含铁量检查、铁谱分析等，对润滑油内磨粒浓度、磨粒形状与大小滨化、含铁量变化以及油质变化等进行整体磨损状态分析，确定柴油机运行状态是否存在异常。油液分析法包括油液本身物理化学性能分析与油液内不洁物质分析两种类型，其中第二种常见方法如光谱分析、铁谱分析、颗粒计数等。

3.4 专家系统诊断

基于专家系统的智能诊断方法，主要是利用研究领域专家专业知识作为依据，对船舶柴油机故障信息进行收集和分析，推理判断故障问题部位与原因。故障诊断专家系统的有效执行，需要将长期实践经验以及大量故障信息作为基础，设计一种智能计算机程序系统，对难以利用数学模型精确描述系统故障进行有效诊断。其中，专家诊断系统主要包括知识库、推理机、知识获取部分以及解释部分，且基本上均是利用产生式规则与框架来进行知识表达。通过产生式规则知识表达，可以利用人工智能语言来降低分析难度，同时还可以使得结果更符合人的心理逻辑，知识获取更为便利，例如常见的MI 系统、KES 系统、Expert 系统等。对于诊断推理方面，重点为推理逻辑与推理模型的研究，模糊逻辑因其复杂性低已经得到了广泛应用。

3.5 混合系统诊断

可以根据实际需求来对各种诊断方法进行组合使用，例如神经网络方法与专家系统方法组合和人工神经网络方法与模糊推理方法组合，不仅可以降低故障诊断难度，同时还可以提高诊断结果准确性。根据不同方法诊断原理，进行合理搭配，争取获得准确可靠的诊断结果。

4 结束语

综上所述，船舶柴油机结构组成复杂度高，再加上运行环境特殊，受到外部因素干扰后很容易出现运行故障，这样就需要采取有效措施进行故障诊断，为后续维护管理工作提供依据。对比不同诊断技术特点，以降低诊断难度和提高诊断效率为基础，合理选择技术类型。

参考文献

[1]陈银平.船舶柴油机故障诊断中共振解调技术的应用[J].电子技术与软件工程，2016（19）：105.

[2]郭国军，孙亚丽.船舶柴油机监测与故障诊断技术分析[J].科技风，2016（15）：147

论文作者:李学明,吉铁龙

论文发表刊物:《防护工程》2018年第27期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51a841bddf64e3864eb12458.html