# 电力通信传输网管系统集中部署模式的探讨论文_郭德孺

（广东电网有限责任公司惠州供电局 516000）

摘要：为实现电力通信传偷网集约化调度需要，依托省市现有传偷网网管，完成对三、四级传偷网的装备、事务调整、专业巡检、检修消缺、监督等功能的会集管控。本文对传偷网管目前布置现状进行剖析，对传偷网管会集布置各种形式进行研究，提出合适电力通信传偷网会集布置的完成方法。

关键词：电力通信；传输网管；部署模式

目前，电力通信传输网管大多选用网元级网管，网管厂家不一样、类型不一致，彼此独立，各自管理，缺少网络层的监控管理功用。一旦网络出现毛病，省保护基地有关保护人员缺少精确和迅速地把握全网运行状况手法，不利于毛病迅速预处理及毛病定位，无法实施全省会集数据装备。为完成电力通信网传输网管省会集，需要将所辖地市一切传输网元都会集到省公司一致的网管中进行管理。各地市担任各自网管数据的装备和保护，省公司担任全网的会集监控。这样，可使得省公司可以及时了解各个地市公司的建设和运维状况，大幅提升建设和保护效率，便于会集管控和网络全体规划。

一、技术演进路线

传输设备网管省会集的建设计划主要有四种，厂商EMS/SNMS省物理会集形式、厂商NMS分层一致管理形式、省会集反拉终端形式、单层一致管理形式。前三种建设形式归于过渡计划，适用于不一样建设状况的省份，最终演进为单层一致管理形式。

省物理会集形式是将省内各地市现网已设置的同一厂商EMS/SNMS网管体系物理会集到省公司，各地市公司经过从省公司网管体系反拉终端方法完成长途事务调度。该计划可利旧现网设置的厂商EMS/SNMS，只需要调整和改造现网DCN构造，改造本钱较低，易于施行。适用于省内各地市公司的传输厂商网管体系数量较少，但将来具有必定扩容晋级的可能性的厂商。

分层一致管理形式是在省公司新建厂商上层NMS/SNMS主备用网管体系，将现有省内各地市的悉数厂商EMS/SNMS接入到上层NMS体系中，完成省内同一厂商网络设备的一致管理，并配套新建EMS/SNMS与NMS/SNMS体系之间的DCN通讯。各地市原有厂商EMS/SNMS网管体系设置能够坚持不变，也能够物理会集到省公司，以满意体系会集保护的需要。本计划能完成一致网络管理，会集体系保护，对体系故障影响规划小，可扩展性高，但改造本钱大，且后续运维本钱高。适用于地市网络规划大，已建网管体系多、改造难度大的省公司或适用于厂商网管体系构造是别离管理渠道构造的省内地市。

反拉终端管理形式是将地市公司建设或已建的EMS/SNMS网管体系经过部署长途操作终端的方法，将其会集在省公司，完成各地市网管体系的长途会集监督。该计划改造本钱很低，适用于省内各地市公司应用的传输厂商网管体系数量较少，将来不会再扩容晋级，且逐步腾退的厂商。

单层一致管理形式是在省公司按现网厂商不一样别离设置主备用子网管理体系（SNMS），具有EMS和SNMS管理功能，管理子网按地市区分，县级传输网的管理从归于地市管理子网内。在地市、县级，不再设置厂商EMS/SNMS网管体系，各地市、县公司经过从省公司网管体系反拉终端方法完成长途事务调度。该计划适用于新建体系的省公司，或许省内各地市网络规划较小，省内网元总数较少，省内各地市网管体系管理冗余度较高，体系资源空闲较高的省公司或厂商。

二、实施传输网集中网管系统的可行性

1.SDH、DWDM设备传输网有良好的网络结构

SDH、DWDM设备都能构成光传输设备环形网，例如构成二纤双向复用段同享维护环（MSP），假如有些站点组不成环形传输网，能够注册如线性复用段维护链路，路由为热备份，两条光路走不一样的光缆路由，能起到杰出的维护效果。

光设备传输环形网能够把环形网上各个站点乃至其它传输网络极好的连接起来，不仅能够传递事务信息，还能够传送网络管理信息。并且，环形网和线性维护链路（热维护）都有杰出的维护性能，对网络的稳定和正常的管理起到极好的保证效果，能够很便利、安全地接入到设备厂商供给的传输网会集网管体系中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

各传输设备厂商所供给的网络管理体系都具有杰出而强壮的网络管理功用，能够对一切的本厂家的光传输网络产品进行统一管理，大都具有网元层和网络层功用，其信息模型彻底恪守必定系列的标准主张，通过对管理目标（MO）的操作完成对网络资源管理。

2.SDH、DWDM设备有稳定、成熟的传输网络性能

SDH、DWDM设备的一大特色即是操作、保护、管理（OAM）功用的自动化程度很高，可经过网管终端对网元进行指令的下发、数据的查询，然后完结事务实时分配、告警毛病定位、功用在线测验等功用。用于OAM功用的数据信息――下发的指令，查询上来的告警功用数据等，是经过STM-N（同步传输模块--N）帧中的D1-D12字节传送的，D1-D12字节供给了所有SDH网元都可接入的通用数据通信通路，作为嵌入式操控通路（ECC）的物理层，在网元之间传输操作、管理、保护（OAM）信息，构成SDH管理网（SMN）的传送通路，DCC（数据操控通路）通道速率一共768kbit/s，它为SDH网络管理供给了强壮的通信根底。

就目前DWDM传输设备功用来看，有些厂家设备中的事务信道和光监控通道彼此独立，也即是说经过一个额定的光监控通道来传送监控信息，这个光监控通道首要完结对光信道的监控以及对公事与网管信息的收集和传送。这么的光路规划保证了当主信道发作毛病和需求保护时不会影响光监控通道的作业，光监控通道发作毛病和需求保护时也不会影响主信道的工作。

2集中与分布相结合部署模式

集中与分布相联系布置形式是把省公司设置为主用网络管理节点，管理功用和管理软件首要会集在省公司，把地市公司设置为备用网络管理节点，省公司与地市公司是主备用联系。不只便于会集管理，并且可完成各地网管服务器独立运转，十分适用于省公司间隔地市公司较远的现状，一旦省公司网管服务器不行用时，地市网管服务器可作为备用，使得悉数管理网元不脱管，提升传输网络可用性。在省级调度和备调各设一台网络级网管，省公司所辖各地市传输网网关网元衔接到省公司主备调网络级网管上。一起，各地市也添加自个的网络级网管，同本地市传输网网关网元相衔接。也就是说，每个地市传输网网关网元一起与本地和省级主备调网络级网管都衔接。省级调度网管服务器作为主用，地市网管服务器作为备用，只要省级调度网管服务器不行用时，地市备用网管服务器方可发动。在地市网络级网管树立两个账号。当省级调度网管服务器正常通信时，地市调度只能登入账号1，这时地市网络级网管具有网管客户端功用，经过省级调度下发的不一样权限具有不一样功用，便于传输网网管省会集管理；当省级调度网管服务器发作毛病时，地市调度当即登入账号2，这时地市网络级网管具有网管服务器功用，替代省级调度网管服务器管理网元，提升体系可用性。

省公司经过省地双机布置形式可完成会集告警管理、会集财物管理、会集功能管理、会集事务调度管理。省地双机布置形式不只使得省节点变成重要节点，各个地市网管信息会集汇总到省节点上，便于会集管理。且一旦省公司至地市传输网网关网元衔接通道发作毛病时不会致使地市传输网脱管，提升了传输网络的可用性。省地双机布置形式优点：（l）不会由于省与地市间网络毛病致使网元脱管；（2）平衡了省公司的保护压力，提升了各地市公司运维的灵敏性和可伸缩性；（3）各地市间传输网元相对独立，不会搅扰；（4）显现内容整洁有序；（助可迅速、明晰分辨告警；（6）可会集监控，数据装备等；（7）省地均有网管服务器，可靠性高；（8）可灵敏装备地市网管权限。省地双机布置形式缺陷：（l）当省级网管服务器正常作业时，地市备用网管服务器不作业，使得省级网管服务器管理和装备的数据不能同步到地市备用网管服务器中，因此，在地市网管服务器作业时需从头上载网元，同步数据。为了缩短网管服务器数据上载时刻，可采纳定时同步数据的方法；（2）此形式相对别的形式，出资增加。

结论

电力通信光传输网络的优化对保障电力系统的稳定运转具有促进作用，我们应该从目前电力通信光传输网络建设过程中存在的问题入手，有针对性地采取措施对电力通信系统光传输网络进行优化。

参考文献：

[1]马远东，唐云善，施健.省地集中式电力通信综合网管系统〔司.电力系统通信，2012（33）：10一14.

[2]粘中元，曾黎黎，郭宝财，邹愚.省、地、县集中式传输网管系统建设研究〔司.信息通信，2016（1）

论文作者:郭德孺

论文发表刊物:《电力设备》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51ac5f0fae2ae7ef252a3390.html