# 浅析智能马达控制器在化工厂低压电机保护中的应用论文_郑磊

中国天辰工程有限公司上海分公司

摘要：继电保护的二次回路可以实现传统的低压电机保护，随着信息时代的发展，科学技术使得电路上的全面保护系统得以研发，本文根据智能马达控制器在低压电机保护中的应用进行了简要的分析，分析过程中结合了智能型电机控制器来介绍，对控制器的特点以及智能化保护进行了相应的说明，仅供相关工作人员的参考。

关键词：智能马达控制器；低压电机；保护措施

技术的发展以及城市化进程的加快，使得化工厂电气设备的使用数量越来越多。与此同时，低压电机的正常运转，可以对工厂设备所产产品的生产质量起到保护性的作用。为了让低压电机在工作中可以正常发挥其基本的功能，化工厂应对低压保护中的马达控制器技术进行相应的升级与更新，保障低压电机可以在应用中稳定运行。

一、概述

随着科学技术的进步，我国化工厂电机设备的使用量逐步增多，促使电动机的正常运转发挥成为了其他设备能够正常运转的前提条件，因此能够合理选择和使用电动机控制器是对正常的工业现场生产工况负责的表现，只有在电动机正常发挥其功能的基础上，才能够保证整个产线的工作流程不会受到干扰，可以正常运行。在实际应用中，低压电机的控制原理和应用情况在化工厂中曾经是一项技术难题。在化工厂电机设备的保护设计中，低压电机的应用及保护配置可采用多种方案进行设计，对于过去采用热继电器、断路器（或熔断器）作为电动机过负荷保护、断相保护、短路保护和控制元件，由于受到通信功能不够灵活等多种条件的约束，已经无法满足日益发展的化工厂设备自动化生产的要求，而新型智能马达控制器可以实现灵活的通信功能，可实现重载起动，实现对电动机的温度保护，还提供多种测控功能和多种电动机控制模式，能够满足对电动机的保护控制要求，有效地保障了电机的安全运行。本文以ARD3智能马达控制器在化工厂中的实际应用进行具体介绍。

二、化工厂对电动机控制器的功能要求

在我国机电行业中，电动机是应用最为广泛的，发电总量中消耗在电动机上的电量就占了很大一部分，而各类风机、水泵、空压机又占电动机所耗电的一半以上。化工厂电动机的工作环境较恶劣，经常容易发生堵转、短路、断相或长期过载运行等故障，所以控制器要能够对在恶劣环境中工作的电动机进行实时保护、控制，保证化工厂电动机的正常运行。根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》（DL/T5153-2014），低压厂用电动机应装设相间短路保护、单相接地保护（或者单相接地短路保护）、过负荷保护、低压保护、断相保护。因此，化工厂项目需要电压、电流全电量参数测量，并且带通讯功能，控制器需要有诊断输出、断电输出、故障记录等功能，总结为如下功能：

1、实现完善的电机保护功能

控制器通过采集三相交流电流、三相交流电压、剩余电流、PTC热电阻阻值、电动机电能等电量参数，以及电动机运行过程中的各种运动状态等信号，经控制器内部处理运算，从而实现对电动机起动超时、过载、阻塞、欠载、断相、三相电流不平衡、剩余电流（接地/漏电）、温度、外部故障、相序、过压、欠压、欠功率、过功率、tE时间等全面综合保护，进而保证化工厂生产工作的安全连续运行。

2、实现多种电动机控制方式

智能马达控制器通过程序控制，实现多种不同的电动机起动控制，采用控制器来实现的操作控制权限包括：RS-485通讯接口实现远程控制；能够通过显示模块上的按键进行操作控制；通过DCS系统控制DI端子实现远程自动控制；DI端子现场就地控制。

3、实现通讯功能

控制器可通过RS-485通讯接口，经过Modbus-RTU或Profibus-DP通讯协议与上位机管理系统进行通讯连接，将信息在最短时间内发送给后台管理系统并对故障信息发出报警信号，使操作人员能够第一时间发现故障原因并及时排除故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、ARD3智能型电动机控制器在化工厂低压电机保护中的应用

1、组网灵活性高，便于控制

电网中的低压电机与配电产品之间的配合具有异常的重要性，这对于电动机的正常运行起着支撑上的作用。电网实际工作过程中为了可以得到稳定运行的状态，此时工作人员就需要将低压电机的插口与通信接口进行完整的接合。这样的处理可以实现多种协议上的选择。电气运行设备中的控制人员通过采用RS-485与上位机之间的通信处理，就可以方便工程师通过计算机上的操作实现远程控制以及设备运转上的在线监视。

2、实时显示参数，方便现场巡检

ARD3智能型马达控制器主要采用模块化的产品结构开展工作上的事物处理。这样的产品运行模式，可以在模块化的DCS柜体上进行完整的显示，并通过液晶显示屏可以对电动机的运行状态进行实时的观察，电动机在运行过程中一旦出现任何故障或是问题，管理人员可以通过电子显示屏进行实时的监控，并立即作出反应或是采取措施，对问题进行处理。这样的处理模式，便于用户对现场电动机的维护以及控制。

3、节能降耗

低压电机在节能降耗方面的作用逐渐引起了研究学者的重视，ARD3智能马达控制器在电机设备处于欠载运行状态时可以直接发出指令，有效的避免了能源上的消耗，为企业的运行节省了大量的能源。智能马达控制器对低压电机进行保护以后，可以让能源上的消耗进行最大化的缩减。化工企业在能源上的资金浪费一直很严重，这项技术的出现为企业节省了大量的投入资金。

4、信息集中化

化工厂用户想要对模块实现后台上的实时监控，并在此过程中对电动机的运行情况进行检测，可以通过智能马达控制器上的数据对设备的运行参数进行查看，这些数据包括电动机电流以及电压等运行设备上的参数。此时技术人员通过分析采集到的信息做出相应的判断，并通过计算机技术将判断结果传输给终端上的用户，用户就可以在足不出户的情况下对电机运行情况进行实时监控。这样的处理，大大提高了监控系统的安全性以及稳定性。

5、智能化自控保护

智能马达控制器在低压电机的保护作用中，电动机上的控制器使用会更加的灵活，并且报警信息以及参数都可以通过技术的更新让工作的效率得到相应的提升。但是在实际过程中为了避免低压电机的过度保护而影响实际的生产效率，用户可以做相应的自主选择，一旦现场电动机出现任何运行上的故障，控制器可以及时发出指令让电动机停止运行。

四、结语

在化工厂的实际运行过程中，智能马达控制器在低压电机保护作用下可以让化工厂生产上的效率得到有效提升，企业的综合效率由于低压电机的智能保护，在使用过程中得到了有效的技术支持。智能马达控制器在化工厂低压电机保护中的应用让企业电机运行的可靠性与经济性实现了有机的统一。相信随着时代与科学技术的不断发展，智能马达控制器与低压电机的结合应用会更加的密切。

参考文献：

[1]钱渊.现场总线技术在江阴苏龙发电有限公司的应用探讨[J].中国科技财富.2008(07）

[2]明智的投资智能型电机管理控制系统助力化工生产的现代化[J].现代制造.2007(07）

[3]陈忠训，赵春祥.基于PROFIBUS现场总线技术的电机综合监控系统的设计[J].煤炭工程.2007(08）

[4]李海玉，张宝业.SIMOCODE-DP3UF5智能电动机保护装置在多功能天车控制系统中的应用[J].电机与控制应用.2007(12）

论文作者:郑磊

论文发表刊物:《基层建设》2016年第33期

论文发表时间:2017/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51b709c9790aef3056587f55.html