# 建筑外墙涂装的施工质量控制论文_陈明锋

安徽水利开发股份有限公司 安徽蚌埠市 233000

摘要：建筑外墙涂装在建筑施工中的地位越来越重要。因此，在施工中必须要对涂装施工进行质量控制。本文将进行分析，以供参考。

关键词：建筑外墙；涂装施工；重要性；问题；质量控制

1.前言

外墙涂料装饰相比于石材、金属等材质，具有色彩丰富、施工方便、维修容易等特点。但是对其质量控制却加大了控制难度。

2.建筑外墙涂料施工质量的意义

随着我国经济、科技的不断进步，我国人民的生活水平和生活质量都得到巨大提高。同时，教育的不断提高，人们的物质生活和精神生活也得到极大丰富。在追求物质满足的基础上，人们的审美要求也不断提高，这就对各行各业的发展提出了新的要求。这其中，就包括近年来人们对建筑物体的外观审美要求。近些年，我国建筑物样式越来越多，形状和外观逐渐丰富，尤其是在一些发达的城市内，建筑样式日益丰富。在外观方面，不仅样式变化多样，同时档次也提高许多。这主要需要归功于外墙的涂料。外墙涂料在施工当中的质量问题，不仅影响到建筑的整体美观外形，在一定程度上也对建筑的质量有着很大的影响。尤其是对于建筑来说，这是在建筑施工过程中必须要始终重视的问题，是高于其它任何问题的。因此，在建筑施工过程当中，不管建筑物外墙涂料如何变化，质量问题都是始终不能忽视的。在建筑施工中，由于建筑外墙涂料施工不当所引起的质量问题主要有墙面开裂，其中龟裂现象比较普遍；墙面保温、防水效果差；墙面起皮、粉化，这些都是因为外墙涂料施工不当所引起的质量问题。因此，加强建筑外墙涂料施工质量，不仅可以进一步提高建筑的外观，满足人们的审美要求，同时也对建筑的质量提高有着重要意义。

3.建筑外墙涂料的质量缺陷

要想控制建筑外墙涂料的施工质量，必须了解建筑外墙涂料具有哪些质量缺陷及产生质量缺陷的原因。

3.1建筑外墙涂料的色差

在外墙涂料的使用过程中，外墙涂料存在褪色、颜色过深、颜色过淡及颜色不均匀，出现花墙等现象，这极大的影响了建筑物的美观。究其原因，产生建筑外墙色差的因素主要有以下几点:

3.1.1封闭底漆或底漆存在质量问题或者底漆等涂料在使用过程中兑水过多;

3.1.2涂料施工时未使用抗碱封，从而造成基层碱性过大，影响了涂料的颜色;

3.1.3涂料自身耐候性较差，遭受紫外线或者寒冷等天气，造成脱色;

3.1.4涂料喷涂过程中喷涂遍数和厚度不足导致露底或者喷涂不均匀造成花墙等。

3.2建筑外墙涂料松动、起皮、甚至大面积脱落

建筑物外墙涂料与基层粘着力不足等因素造成建筑物外墙涂料松动、起皮、脱落等，这既影响建筑的外观，也影响建筑的使用功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆究其原因，产生建筑外墙涂料松动、起皮、甚至大面积脱落的因素主要有以下几点:

3.2.1采用封闭底漆的渗透性差或兑水比例过大;

3.2.2墙体碱性过大，施工时未使用抗碱剂封闭底漆，使墙体表面的碱性对漆膜表面造成破坏;

3.2.3施工过程中掺水过多，导致外墙涂料分化;

3.2.4基层未达到干燥标准，导致基层与外墙涂料结合较差，产生分层现象。

①基层施工结束后，打磨墙面产生的灰尘以及空气中的灰尘没有及时清理，是基层与外墙涂料之间产生隔层，从而导致涂料脱落等;

②基层灰号不够，涂料干燥时抓底造成结合不紧密等。

3.3建筑外墙涂料开裂

建筑外墙涂料的开裂原因多种多样，其中部分是由于结构开裂导致的，部分是由于外墙涂料的质量问题或施工过程中工艺不准确等原因造成的。建筑外墙涂料的质量缺陷还有很多，不再一一赘述。总之，外墙涂料由于自身的质量原因、施工过程中的工艺质量及在使用过程中遭受到外界的干扰等均会产生质量缺陷。所以，为了防止建筑外墙质量缺陷，必须在涂料设计、施工过程中层层把关，以达到质量要求。

4.建筑外墙涂料施工质量有效策略

4.1改进施工方法，避免外墙开裂、空鼓

建筑物外墙的质量好坏，在一定程度上是由建筑外墙的基层处理好坏决定的。如果建筑物外墙基层防裂措施差，则很容易出现墙体裂纹甚至墙面表层脱落。一般情况下，普通的外墙，只要使用强度较高的砌块，就可以有效地预防裂纹的出现。另外，有效地避免外墙开裂和空鼓，是建筑外墙涂料施工的基础。避免外墙开裂和空鼓首先需要做的就是处理好基层。

4.1.1要对基层凹凸不平的部位，进行合理修复，填补整齐外墙表面。

4.1.2施工人员在完成墙体施工后，对之前施工当中留下的各个孔洞进行填补。

4.1.3尽可能地加大对墙体表面的杂物进行处理。使墙体表面尽量平整。

4.2正确使用涂料产品

目前，我国建筑行业使用的外墙涂料主要是乳胶型和溶剂型两种。这其中，乳胶涂料是用水作为稀释介质，之后再加入建筑实际中所需要的各种助剂，经过分散、研磨和搅拌等工作，最终形成建筑所需要的乳胶涂料。溶剂型外墙涂料则是需要加入各种颜料，再经过分散和研磨而形成。乳胶涂料本身具有耐水、无毒、保色、无味、无污染等优点，因此受到建筑行业的普遍认可，并且在实际施工中大量使用。但是这种涂料因为颜色单一，在一定程度上无法满足现代人的高审美需求。在溶剂型外墙涂料使用过程中，虽然可以满足颜色上的不同需要，但是在配比过程中难度较大，对施工人员自身的美学知识和专业知识都有着较高的要求。如果稍有不慎，就会造成涂膜颜色深浅不一，外墙表面颜色混乱的局面。

因此，在建筑外墙涂料施工过程中，需要施工单位根据建筑的实际要求合理选择涂料产品，尽可能地满足审美和质量的双重保障。另外在购买涂料时，也一定要从正规渠道购买，不能为了节约成本，而一味地选择价格低廉的产品，影响建筑外墙的最终效果。

4.3严格保证施工质量

保证施工质量，这是建筑行业所必须遵守的职业准则。建筑的质量问题关系着人们的生命安全，关系着国家经济的健康稳定发展。为了保证施工质量，主要可以从以下几点进行：

4.3.1保证施工人员的素质。施工单位要选择具有专业的施工人员对外墙的涂料施工加以指导和监督，同时要帮助施工人员全面学习施工方案，对施工人员进行培训，教会施工人员根据施工的具体要求，进而选择适合的涂料产品。

4.3.2为了避免出现色差，必须要在调配阶段做大量的工作，只有涂料调配成功，才能进行具体的实施阶段。在实施过程中，也要时刻关注涂料与墙面之间的附着力，最大程度地增强涂料的遮盖力。

4.3.3保证建筑外墙涂料施工的质量还要做到对温度的合理掌控。一般情况下，每种涂料都需要在特定的温度下才能形成连续膜，所以选择合适的温度，才能将涂料的效果发挥到最大。相反，如果施工过程中，没有按照规定的温度进行施工，那么必定会造成涂料的成膜效果不佳，最终影响到建筑的外观和建筑本身的质量和寿命。

5.结束语

综上所述，随着建筑市场竞争的日趋激烈，建筑质量对于施工单位而言十分重要。外墙涂料产品的施工工艺、质量控制等都会对建筑外墙产生重要的影响。加之人们对建筑的要求不断提高，更是加大了对外墙涂装的技术要求。因此，我们必须要重视外墙涂装的施工质量控制，采取有效的措施保证建筑整体质量。

参考文献

[1]潘艳君.浅谈建筑外墙涂料施工质量的有效提高[J].科技促进发展，2015（12）：99.

[2]陈庆辉.对房屋建筑涂料外墙施工质量的探讨[J].科技资讯，2015（10）：85.

论文作者:陈明锋

论文发表刊物:《基层建设》2016年12期

论文发表时间:2016/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51d09bda73424caca98fe4b2.html