# 浅谈建筑工程冬季施工措施论文_崔宝奎

崔宝奎

天元建设集团有限公司 276003

摘要：冬季施工中采用的技术措施是以温度为参照依据而设定的。每个项目工程的冬季施工的日期是确定的，并要求在施工规范内进行。如果连续5天每天平均室外温度低于 5℃，则冬季施工是质量事故最频繁的时期。因此，本文对冬季施工质量问题及其应对措施进行了详细的分析和总结。

关键词：建筑工程；冬季施工；技术措施

前言

我国幅员辽阔，不同地域的气温变化很大，内陆和近海地区许多地区受季风交替的影响，气候变化非常大。东北、华北、西北和青藏高原的许多省份位于亚热带地区，冬季每年持续三到六个月，因此，冬季施工是不可避免的。由于冬季严峻的自然条件，常规的施工方法不能满足其要求。在冬季施工中，除了严格执行 国家有关标准规范外，冬季施工的质量也不容忽视。我们必须从当地的具体情况和实际出发，选择合理的施工方案，确保项目质量并降低项目成本[1]。

1 冬季施工的特点

首先，冬季施工期是质量事故频发的时期，在冬季施工中，持续的负温度，较大的温差，强风、大雪和反复的霜冻损坏通常会导致施工质量事故。据统计，发生的建筑事故超过一半是出现在冬季施工过程中；而且，冬季施工的质量事故通常很难发现。在春季解冻时，会暴露出一系列质量问题，给处理和解决质量事故带来了很大的困难。第三，冬季施工计划和准备时间很长。由于时间限制和草率施工，在冬季施工中容易发生质量事故。

2 建设项目冬季施工的技术措施

2.1 土方施工技术措施

土方工程应避免在冬季施工。如果在冬季进行施工，则应制定详细的施工计划，考虑适当的施工方案和工艺，合理安排施工人员和施工设备，尽快完成土方开挖。在土方开挖过程中，运输土方的道路和车辆应采取必要的防滑措施，对相邻建筑物采取防冻措施，在施工过程中应保证工程质量和施工速度。以最快的速 度进行土方开挖，避免地基因温度影响而冻结。在开挖过程中，应做好基坑排水工作，防止积水，避免因墙体反复冻融而倒塌。开挖后，应做好基坑的保温措施，在回填前清理基坑的碎屑和保 温材料[2]。

2.2 混凝土施工技术措施

由于混凝土施工对温度的把控要求较高，因此是建筑项目冬季施工的重点和难点。冬季施工中应使用硅酸盐水泥，水泥标号应不少于33。混凝土浇注量应不少于300千克/立方米，并添加防冻剂以减少霜冻损害。施工后，应加固混凝土，冷却后可以除 去模板和保温层。在冬季施工中，混凝土一般会添加防冻剂时，对其水合比得要求增大。混凝土搅拌混合后，出机温度应不低于 10 ℃。

2.3 砌体施工技术措施

冬季砌筑中最突出的问题之一是冷冻砂浆。冷冻后砂浆会产生以下现象：

（1）砂浆的硬化，且没有强度。

（2）可塑性降低，不能保持原有的紧密度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）未冻结的砂浆在上层砖石的压力下可能导致沉降不均匀。因此，在冬季砌筑中，为了确保墙体的质量，必须采取有效措施来控制雨水、雪和霜冻侵入墙体材料，并采取相应的保温 措施。

3.冬季混凝土施工质量控制

3.1 钢筋工程措施

（1）当环境温度低于 -5℃时，焊工必须严格执行安全技术措施。并增强焊工的安全意识，防止烧伤、触电、火灾等事故。在进行大规模焊接之前，焊工应首先进行试焊，经测试合格后，焊工材可以进入实际施工现场，并根据施工条件进行焊接。应调整焊接工艺参数以减慢焊缝和热影响区的冷却，并应采取防风措施。未冷却的接头应避免冰雪接触。焊接后，应检查所有接头的外观质量。

（2）当钢筋直径大于 20mm 时，应采用电渣压力焊进行焊接。首先将 200 个相同类型的接头放入现场进行了强度测试（三个拉伸和三个弯曲测试），只有在合格后才能继续进行焊接。接头外部不得有横向裂纹或表面烧伤。头部偏折不应大于 0.1mm。不合格的区域应切除，并重新焊接。

（3）焊接过程中的注意事项：使用焊接机时应安装电压表，如果电压降超过 5％，则应适当增加变压器串联；如果电压降至 8％，应停止焊接。每天在焊接样品之前，应进行试焊接，只有在将电压调整至正常使用范围后，才能进行实际焊接。焊接前，应去除钢筋焊接部位的腐蚀和污染，并去除不符合要求的接触部位。

3.2 混凝土工程措施

（1）混凝土运输和浇筑要点混凝土搅拌的控制时间比常温下的控制时间长约 50％，从塔 式起重机到施工现场的浇灌时间尽可能缩短。①在混凝土浇筑过程中应保持其紧密性和均匀性。埋入钢筋 的位置误差应小于 2 cm，混凝土表面应平整，拆卸后光滑，无蜂窝、麻面和角棱缺失现象。为了防止结冰，柱子、梁和平板应在 浇筑前进行防风沙、防冰冻和防雪的保护措施。将冷冻的混凝土重新加热并搅拌，使搅拌厂具备施工和重新浇筑的条件。②施工缝的位置：在梁的底部，水平接缝处应留有独立的柱子，其水平接缝应留在 20-30 mm 处，在梁、板和墙上应留有垂直缝，板留在剪切力较小的位置处，指向平板的短边方向，便于二次施工。楼梯留在楼梯长度的三分之一的范围内。③在施工缝和后浇带的浇筑中，应先清除水泥膜和疏松石块，要求湿润冲洗清洁，缝隙处的混凝土温度不得比初始混凝土温度高 2℃。然后铺设一层水泥浆，比初始混凝土的强度应高于 1-2 MPa。然后，应在梁和平板的浇筑后带上去除直搓之外的松散部分，形成垂直接缝，然后根据设计比例添加 WG-HEA，采用强度高于初始混凝土的硂捣实。④在冬季施工和运输混凝土时，应将热损失降至最低，并可以采取以下措施：aa正确选择搅拌机的放置位置，尽可能缩短运输距离，并选择最佳的运输路线；b 尽量减少装卸时间，合理组织混凝土的装卸；c 正确选择运输容器的形式、大小和保温材料。⑤冬季不宜将混凝土浇筑在结霜而厚重的地基上。在霜冻较弱且冻胀不平的地基土壤上进行浇筑时，应首先进行保温，防止地基土壤冻结。⑥分层浇注较厚的整体结构时，浇筑层的混凝土温度在被下一层混凝土覆盖之前，不应低于规定的计算温度。

（2）混凝土的表面处理、维护保养 ①捣实后，用木灰泥抹平，用刷子刷表面以增加地面垫在表 面的粘接性，并应用两层架空塑料布，草棚一层用于保持温度，不能在负温度下洒水。②冬季停工后，暴露在柱顶的钢筋用塑料布包裹，防止冬天被雪水腐蚀和生锈，导致增加施工成本。

4 结论

冬季施工必须严格控制施工质量，避免质量事故和经济损失。做好冬季建设的前期准备，夯实基础，为冬季建设项目制定施工组织设计或技术措施，以保质保量完成施工任务，降低工程成本。

参考文献

[1]张君.建筑工程冬季施工的主要控制措施探讨[J].建筑与 装饰，2019（2）：70-70.

[2]李翠，马超.小议建筑工程冬季施工措施[J].城市建设理论 研究（电子版），2017（17）：98.

论文作者:崔宝奎

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年18期

论文发表时间:2019/12/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51e8c8d6a40f8479a251478b.html