# 电焊机保护技术及装置的应用技巧论文_贾东1,祁来宝1,李勇2

大庆油田工程建设公司培训中心1 大庆油田有限责任公司第二采油厂第二作业区维修队2 黑龙江大庆市 163000

摘要：在现代社会的发展中，钢制器材的优质性能使得其在生活中的应用越来越广泛，尤其是在建筑行业，机械制造行业以及维修行业等等，但是电焊机本身及其操作过程中也存在着一些安全隐患。这使得焊接机会给从业人员带来了一些风险。

关键词：安全，电焊机，电焊机保护技术，触电。

在现代社会中，钢材的应用及其广泛，钢材具有较高的坚韧性能，能承担较多的压力。为了解决钢材的连接问题，人们发明了电焊机。但是电焊机的高压的工作条件以及本身的工作原理，使得其具有一定的风险。近年来，焊接机械造成的工作事故不多。2000年12月25日晚，洛阳市旧城区一家百货公司进行了整修。由于没有特种操作人员操作证和道德良知的焊工违章操作，造成309人死亡。这样的例子还有很多。作为一名电焊工人，要有安全责任意识，加强防护工作，防患于未然。

一.电焊机使用前要进行检查

电焊机在使用之前，使用人员一定要对电焊机的个个方面进行检查。检查电焊机是存在泄漏，电源是否接地等安全隐患。同时也要对电焊机的使用环境进行检查，观察是否平整，附近是否有水等，若发现一定要及时更换工作地点，或者是工作时间，切不可图工作方便，而忽视掉这些安全隐患。工作地面的不平整，会造成钢材的对接不齐整，同时还有可能造成钢材的翻滚，有可能会挤伤工作人员。工作地点有水，或者是刚下完雨雪等，切不可进行操作，会造成连电，漏电等等一系列的安全隐患。同时也要观察工作地点有没有易燃易爆的物品，若有一定要及时清楚，以防碳星迸溅，引发火灾。

二.规范使用电焊机

电焊机在使用过程中，一定要规范，万不要无证操作【1】。在使用电焊机之前要戴好防护的用具，不要因为热或闷而省去。在使用过程中，要集中注意力，不要分神，若工作过程中有紧急事情需要处理，一定要彻底关掉电焊机。在使用过程中一定要规范使用，安全操作，切不可自认为工作经验多而掉以轻心，或者省去一些工作步骤。例如，严禁将焊接钳夹在腋下移动焊接工件或将焊接电缆挂在脖子上。焊接手柄线处容易弯折磨损，要检查其是否有损伤，绝缘是否良好。焊把线必须配备焊机的减震器。焊接电缆穿越道路时，必须要将线路抬高或者将其埋在较深的地底。焊把线不应靠近电弧或热焊，也不应轧制。应采取措施防止锋利物体损坏焊接手柄丝。

三.电焊机的用电规范

电焊机具有较多的使用条件，其中就包括电压方面，电焊机要求较高的电压来保证其正常工作。因此，必须在电焊机的电源箱或开关箱内安装降压保护器。电焊机的安装一定要请专业人员进行或请专业人员进行指导。同时，由于焊机容量大，在选择开关时，应选择自动开关，快速通电和断电，而不是手动开关。同时，必须保证焊机的一次侧和二次侧都装有防冲击装置，以消除潜在的触电危险。线路若使用时间过长，常引起线路的老化，一定要定期进行更换老化的线路，杜绝安全隐患。同时避免一条线路上连接的用电器过多，造成电路负荷量过重的情况。为了选择更好的电缆，焊接电缆应在导电性和绝缘外层等方面性质良好。焊接电缆的选择应依据电焊机所需焊接电流的大小和电缆的长度，并按规定以及使用需求选择较大的横截面积。电缆头焊接应采用纯铜线，要求接触良好，牢固可靠。

四.电焊机的防护工作

不能私自进行电焊机的安装，安装时一定要由专业人员进行或有专业人员进行指导。安装前，确保线路以及电焊机连接正确。此外，焊机必须放置在通风良好、干燥、无腐蚀性，遮蔽的环境中，远离高温、高湿度、多尘，多易燃物易爆物的场所。露天焊接机应配备有遮雨设施。焊机应垫有绝缘体。绝缘体的高度一定要大于20厘米。按规定配备消防器材。同时做好焊机的接地线，防止壳体泄漏。在电焊机使用结束后一定要彻底断电，并且定期对易坏的零件进行检修。

五，从业人员在规范操作，谨慎使用的同时，公司也应该采取一些措施

1.公司应当加强安全教育

应定期举办一些安全讲座，讲解一些关于电焊机安全使用的知识，掌握必要的触电急救以及火灾急救的方法。同时也可以对那些规范操作的工人进行适当的奖励，以鼓励电焊工人规范操作，减少安全事故。公司应严格禁止无证人操作焊机，必要时予以严厉处罚。同时公司也可以设置一些关于安全知识，电焊机规范操作的考核，以鼓励从业人员安全使用。也可以鼓励从业人员或科技人员发表一些关于使用技巧和使用规范的论文或者建议，调动工人的积极性。

2.对老坏的电焊机进行更换

应定期对线路，电焊机，闸刀等等进行检修，对于那些老坏的电焊机以及将要老化的线路要进行及时更换。

3.分析已经发生的关于电焊机安全事故

要经常对已经发生的安全事故或其它地方发生的有关电焊机的安全事故进行分析总结，并引以为戒，杜绝同类的事故发生。前人之事，后世之师。从之前的事故中发现问题，探讨预防或解决的办法，同时也能让从业人员了解到不良的操作习惯所带来的严重后果。

结语

综上所述，若要营造一个安全的工作环境，需要从业人员和公司的共同努力。我们应该知道事关安全，绝非小事。安全与许多家庭的幸福有关。因此，从业人员应时刻牢记安全规范使用电焊机。公司还应该为工人创造一个安全的工作环境。

参考文献：

[1]王水成.电焊机保护技术及装置的应用技巧[J].电焊机，2018，48（02）：65-68.

论文作者:贾东1,祁来宝1,李勇2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期

论文发表时间:2019/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51f1685917d5330f4984cc20.html