# 关于变电运行故障排除及安全管理的思考论文_周小娟

国网张掖市甘州区供电公司

摘要：随着近年来我国经济水平的全面发展，企业和人们的生产生活中对于电力资源的需求量也在逐渐提升，用电量在与日俱增，为了确保国家电网的平稳安全运行，需要不断加强对变电工作的管理，这也需要广大工作人员转变传统工作方式与理念，进一步调整自身工作态度，而在变电运行过程中会出现许多不确定的故障因素，在变电运行过程中,如果操作人员对自己的工作内容不熟练，那么就很可能因为其失误造成变电运行过程中的故障。一旦变电系统出现问题,很可能会造成电力系统的损坏或者影响供电的质量。

关键词：变电运行；故障排除；安全管理

一、变电运行存在的问题

在变电运行中有很多的问题会存在，一方面，变电运行过程中的操作中会存在安全隐患，对于变电运行的工作人员，他们的工作内容的重复性比较大，容易在精神，上发现懈怠的现象。因此，工作人员就可能出现工作上的失误，从而会影响变电运行的安全问题，这种人员的操作上出现的失误就可能会造成企业的损失和电网的安全可靠度。另一方面，对于变电运行的安全管理不当也会造成变电运行的安全隐患问题。电力企业在进行日常的变电运行的管理中对安全管理的机制和制度没有进行详细明确的规定，其管理的方法也不完善，同时管理人员的技术能力和思想素质没有达到一定的层次，因此这些看似不重要的管理因素，对变电运行的安全其实是一个重要的构成因素，对于变电运行的工作人员.工作中出现的失误性操作.会认为是小事，不会引起注意，但是这样的行为是不符合国家规定的工作规范的。因此,变电运行人员的安全管理的意识不强，也为变电运行的安全埋下了隐患。

二、变电运行过程中经常出现的故障

虽然近年来我国电力行业的发展得到了十分显著的提升，电力工作也受到了人们的关注与重视，但是在变电运行中仍然避免不了问题的所在：①变电站中的一般性故障，在变电站的运行过程中，经常会出现由于系统接地或是线路短路、PT保险熔断所出现的事故。对于这类一般性故障，可以根据系统的运行情况对其进行判断。但是在很多时候故障发生的原因相对比较复杂，如果仅仅依靠这种简单的判断方式很难对工作的真实情况进行判断，因此我们还需要在故障中的具体现象进行研究和分析，从而确保从多个角度上对其进行判断。②变电运行中的跳闸故障，在变电运行的环节中，如果出现跳闸故障，经常表现为降压变压器的开关跳闸和变电线路开关的跳闸。降压变压器的开关通常被分为两种，也就是低压侧开关跳闸和三侧开关跳闸。

三、变电运行的故障排除

3.1线路跳闸故障

线路跳闸是变电运行过程中一种极为常见的故障。一般当线路出现故障的时候，工作人员应当立即对保护动作的情况进行检查，并且根据保护时所出现的保护动作，对故障线路进行检查，检查的范围也比较长，主要是从线路CT一直延续到线路出口。如果在检查的时候，发现这一部分没有任何异常情况。那么，工作人员就应当进一步对已经跳闸了的开关进行检查，检查一下开关设备中的开关位置指示器、消弧线圈、三项挂壁等是否是正常的，如果用户安装的开关是电磁开关，则需要重点检查电磁是否接触不良，是否存在保险动力接触异常的现象，如果开关时是弹簧开关，需要对开关中装置的弹簧进行检测。在进行故障排除的时候，只有完成了所有的排除工作之后，才能恢复正常的供电，谨防意外情况的发生。

3.2主变低压侧开关跳闸

母线在使用的过程中，可能会因为某些原因发生故障，进而导致开关非正常开启或关闭，越级跳闸等现象的出现。一般来说，在出现这种故障之后，可以将变电设备自身的过流保护动作作为判断主变低压侧开关跳闸的依据，并对变电运行设备的各项运行情况进行检查。当然，在检查的时候，检查人员不能仅仅简单的以过流保护作为检查的依据，还需要注意做好线路保护和主变保护的检查工作。如果在检查的过程中，发现线路出现开关跳闸的现象，并且伴随线路保护以及过流保护，则可以将当前的变电故障判定为主变低压侧开关跳闸。但是，反之，如果在检查的时候，没有发现线路开关跳闸，这种故障则为线路故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3主变三侧开关跳闸

工作人员在检测这几种故障的时候，只凭肉眼及常识是无法进行准确检测的。在工作人员进行检测的时候，如果遇到瓦斯保护动作，那么就可以判定故障的原因是，因为变压器的内部故障进一步恶化造成二次回路引发的。如果检查的时候，只是发现了差动保护动作，则不是由这种故障引起的，但是如果检测的时候，同时出现了两种保护动作，则可以说明变压器的内部出现故障。

四、变电安全管理措施

4.1完善交接班及值班制度

在电力系统变电运行的安全管理过程中， 交接班制度的执行由于缺乏管理监控，非常容易发生问题，如断档期等，在交接班断档期出现的事故不能及时发现处理而引起的经济损失也比较常见， 因此为了避免由于断档期等现象导致的变电故障，应该进一步完善交接班制度，规范交接班的具体时间，安排专门的人员对交接班环节进行管理监督， 要求在交接班过程中，交接班双方都在场的情况下，也要有第三方监督人员在场，检查核对后三方都在运行值班记录上进行签字确认，交接班工作才算正常完成。而针对交接班过程中的不规范行为，检查人员也应该及时阻止教育，或者上报处理。电力企业在值班制度等方面的管理也不够严格， 如电力运行监控数据达不到有效利用， 由于值班制度不合理而导致的安全事故也频繁发生， 因此为了避免由于值班制度而出现的变电事故，相关电力企业应该加强对值班制度的管理，首先在值班时间的记录上，应该要求相关人员严格按规定记录，如事故发生时间、地点，相关责任人等，其次要求值班人员在处理变电故障的过程中要录音， 最后要求值班人员在对故障及时汇总整合，移交给接班人员。

4.2加强风险管理意识

变电运行故障是不可避免的，为了减少变电故障的危害程度，电力企业可增加相关工作人员的风险管理意识，提升其处理风险的能力。从源头上控制变电管理维护工作事故，可以对基础变电工作人员进行专门的技术培训， 增加变电操作人员的安全工作意识， 结合相关变电安全事故例子开展安全讲座，安全技能比赛等形式营造变电维护安全管理氛围，[3]还可通过突发事件的模拟演练等方式增加相关工作人员在发生风险事故的反应能力。 为了防止发生安全事故，相关工作人员也应该定期对变电设备的运行状态进行检查， 在后期维护过程中及时了解变电设备的机械故障，从而及时处理排除，保证变电设备平稳运行。 同时电力企业安全管理人员应该根据实际情况建立健全安全质量管理机制， 可以通过相关安全质量体制的建立增加工作人员的安全生产意识， 规范工作人员的生产行为，也应该增加全方位安全操作行为的监督管理，表扬安全规范操作的人员， 对于变电操作中不规范的行为进行批评教育，或采取一定的惩处措施，调动工作人员的积极性。 同时动态化监督工作人员的倒闸环节，从而保障电力系统变电运行安全。

五、结束语

总之，在变电运行工作开展中，受到电网系统或是设备的影响，出现电力系统的故障问题并不少见。变电运行的故障排除及安全管理工作，对于我国电力实业的发展具有极为重要的影响，所以在实际工作过程中要想强化对电力系统的维护，确保其高效、稳定的得到运行，就需要针对各种故障对其进行分析和解决，一旦出现问题或是故障，及做到在最短时间内向上级报告，保证变电故障的及时排除，做好安全管理工作，这样才能保证整个供电系统的稳定运行。

参考文献

[1]变电运行故障排除及安全探析[J].陈涛.电子制作. 2017(22).

[2]变电运行的故障排除及安全管理研究[J].蒲杨.低碳世界. 2017(36).

[3]变电运行的故障排除及安全管理分析[J].王盛民.科技创新导报. 2017(30).

[4]变电运行的安全问题及故障排除分析[J].刘胜雄.科技风. 2018(28).

论文作者:周小娟

论文发表刊物:《基层建设》2018年第32期

论文发表时间:2018/12/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51f95d0df8013bcb3070f1bb.html