# 浅谈配电设备运行维护论文_黄玉秦

中国铁塔股份有限公司河源市分公司

摘要：配电设备是电力系统中起重要的一个组成部分，配电的设备在运行的过程中所具有的稳定性是电网供电自身所具有稳定性的重要保证。本篇文章主要针对配电设备运行过程中的检修和维护技巧进行了全面详细的探讨，以期能够减少配电设备运行过程中的故障率，并且提升设备的运行效率。

关键词：配电设备；设备运行；设备检修；设备维护

一、配电系统中干式变压器的运行维修

干式变压器作为配电系统中的重要电力设备之一，其主要作用是在交流电网中改变电压、传递能量。尤其是近些年来，干式变压器以其无污染，不易引起火灾、爆炸等优势，在配电系统中广为应用。因此，加强对干式变压器的日常运行维护，保证其能够良好的运行，早已成为配电运行人员的工作重点。在实际工作中，配电工作人员通常可以从以下两个方面入手：

第一，从干式变压器的运行入手。要想保证干式变压器的良好运行，首先应该确保干式变压器处于安全的运行情况之下。也就是说应该确保其处于额定容量之下或在不影响干式变压器使用寿命的前提下，允许短时间内负荷运行。就正常情况而言，变压器的负荷应始终保持在额定容量的85%左右。而针对室内干式变压器而言，其在负荷运行中，负荷值则不可超过20%。另外，在干式变压器过载运行中，要时刻注意变压器的运行温度，若在运行中变压器温度持续上升并发出警报，应立即采取减载措施，以确保干式变压器的绝缘不受影响。

第二，从干式变压器的维护入手。由于干式变压器的使用寿命与其运行温度有着直接的联系，因此配电运行人员在日常维护中，应该加强对风机自动控制系统、超温报警、跳闸系统以及温度显示系统的维护与管理工作。并加强对干式变压器的清洁工作，定期检查是否有因潮湿、尘埃吸附，所引起的放电迹象。

二、干式变压器的运行、维护与检修

2.1 干式变压器的运行维护

干式变压器是通过绕组和铁心来组合而成的变压器，该变压器中不存在绝缘液体，其运作的过程中主要是使用空气在其中的对流来达到冷却的目的。这类变压器与油浸变压器相比较而言，虽然说干式变压器能够更方便的进行维修和检查，有着较高的可靠性，但任然需要对其运行状态进行市场的检查维护，具体的维护工作包括了以下几个方面：1、假如运行设备的环境极为干燥，在长久运行之后，其设备中必然会出现大量的灰尘，应当至少3-6个月就进行一次检查；2、在进行设备运行状态巡视的过程中，要对其变压器上的风冷装置运行的状态进行仔细检查，观察其是否运行正常，以及其紧固件等连接位置是否有异响，零部件是否存在大量锈蚀痕迹等。

2.2 配电系统中互感器的运行维护

在配电系统中，互感器是一种极为特殊的变压器，主要是利用电磁感应，将一次回路的高电压、大电流变为二次回路的低电压、小电流，使仪表和保护装置标准化并将二次设备与高电压隔离，保证人身和设备安全。因此，对互感器的运行维护尤为重要。在互感器运行维护中，我们主要分为电流互感器运行维护与电压互感器运行维护二种：

从电流互感器的运行维护来看。根据电流互感器的工作原理，我们可知他的绕组与匝数设计，其最终目的在于将大电流变为小电流，高电压变为低电压。因此，电流互感器在运行中，应时刻确保其处于额定情况之下，以防止二次绕组过热引起的绝缘加速老化，甚至烧坏绕组。同时，配电运行人员应对电流互感器进行定期的检查、清洁。并确保电流互感器的接头部分无过热、运行中无异常声音，无异味以及放电等现象的发生，做好接地保护设置。

三、互感器的运行、维护与检修

3.1 电压互感器的运行、维护与检修

互感器在电力设备之中所起到的作用就是把高压线传输过来的高压电流按照一定比例来转换成为家庭能够正常使用的220V直流电，从而使得保护装置、测量仪表以及自动化的控制设备都能够在这一过程中小型化、标准化。并且在电力设备运行过程中，互感器能够极为有效的将高压系统隔开，以此来使得设备的安全性和人身安全能够具有较高的保障性。

3.1.1电压互感器的运行

电压互感器也被称之为仪器变压器，该设备在运行的过程中，主要是通过电磁感应的方式来进行安全防护工作，在安装了电感器的情况下，当电力设备的电压值超过10%之后，就可保持设备的正常运行。电力设备运行状态的正常必须要符合以下几个方面的条件：（1）动稳定以及热稳定在设备运行的过程中不被破坏；（2）当二次电压的与预设额定数值相符时，电压互感器自身能够保持对电压的精确监控。

3.1.2电压互感器的维护检修技巧

配电运行巡视人员应对电压互感器进行定期维护，维护内容及相应的检修手段包括：1）巡视人员应注意检查电压互感器的绝缘子的清洁度，有无裂纹、异声、缺损以及放电现象，一旦发现异常应及时进行检修以防止故障的发生；2）启用电压互感器时按照先一次后两次的步骤进行，停用时相反；在停用时还要考虑电压互感器所带的保护以及自动装置，防止误动的可能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 电流互感器的运行、维护与检修

3.2.1电流互感器的运行

电流互感器是依据电磁感应原理工作的，由闭合的铁心和绕组组成，是将大电流变成小电流的感应器。它的一次绕组的匝数较少，串接在需要测量电流的线路中；二次绕组的匝数较多，串接在测量仪表和保护回路中。要使电流互感器正常运行需保证在额定条件下运行，运行中其二次回路不得开路，并保证二次绕组能够可靠接地。

3.2.2电流互感器的维护检修技巧

为确保电流互感器的正常运行，配电运行人员在巡视过程中应对以下内容进行检查：1）整体有无异声及焦臭味；2）连接接头有无过热现象；3）瓷套清洁与否、有无裂痕及放电声；4）电流表的三相指示值是否在规定范围之内等。

四、电力电容器的运行、维护与检修

电力电容器在配电系统中主要用来补偿线路的分布感抗，提高功率因数。它通过无功补偿，实现减少线路能量损耗和压降，改善电能的质量，提高系统的稳定性的功能。

4.1 电力电容器的运行

为延长电力电容器的使用寿命，电力电容器应在额定电流下运行，电流适当升高时也可运行，然而电流的数值应低于额定电流的1.3倍，若超过这个允许值，则需停止电力电容器的运行，防止被烧坏。同时也要保证电力电容器在额定电力下运行，不得超过额定值的1.05倍，但也能在额定电压的1.1倍时运行，若电压超过额定值的1.1倍时，也需停止器运行。

4.2 电力电容器的维护检修技巧

为维护运行中的电力电容器，需做到以下几点：1）巡视人员应按规程规定对电力电容器组的外观进行检查，若发现箱壳膨胀要立即停止使用，以免发生故障；2）电容器组的运行环境温度不得低于-40℃，最高温度不得超过+40℃；3）应保持电容器套管和支持绝缘子表面清洁、无破损，定期检查其放电状况等。

五、通信线路设备维护质量管理的有效策略

通信线路维护工作的质量在很大的程度上反映了通信线路设备质量的优劣，在实际的通信维护工作中，更多采用的是多种维护方式，以保证通信设备的正常运行，具体的维护方式有：

5.1 充气维护

充气维护主要是通过通信维护设备检测手段对场内的通信电缆的气压状况进行全面的掌握和了解，只要出现警告，则维护人员应该立即前往进行维修检测，保证在最短的时间内恢复通信线路的正常运行，确保问题得到及时解决。

5.2 巡视检查

相关工作工作人员可以借助监控设备进行对自己的设备进行巡查，密切的检测电缆线路沿线环境的变化情况，避免存在外界进行对管线额损坏。在进行沿线检测的时候，发现电缆线路受到破坏的情况时，应该按照电缆线路相关维修维护工程的要求进行检修，如果遇到严重的情况可以启动对应的应急预案，并提出修理报告，及时进行故障检修。

5.3 申告线路故障

还可通过用户保障对通信线路发生的故障愿意进行排查，设置报告网络故障的电话受理中心，针对对用户的描述对设备的故障原因进行分析，在未查明故障发生原因时，可对用户进行电话业务不中断手段，对其线路进行测试监控，这种方式可以快速地了解发生故障的线路区域，快速对其进行排除与检修

5.4 定期测试电缆线路的电气特性

在进行测试电缆线路的电气特性可以通过定时的季度检验或是按月进行检查，有效的了解和把握通信线路设备运行情况，对于超标的通信线路进行重点监测，而对于质量较差的区段，可以采取分段重组的方法，不仅可以发挥出积极的维护作用，还能够提高通信传输能力。

5.5 定期对人员进行学习、经验交流

需提高对通信线路维护的质量分析报告会，让检修人员能够有较多的时间对其进行交流学习，进行工作总结，提高工作人员的积极性，共同探讨在维护中遇到的问题，特别是在改造写字楼或是航空管理大楼的安装线路时遇到的问题，维护人员需结合自身的从业经验与其整改设计图进行安装，对其故障进行排除。这这类实际案例进行分析、交流，可有效提升对通信线路设备的维护质量。

结束语

综上所述。电力系统在正常运作的过程中其自身的可靠性和安全性，直接影响到人们的日常生活。而配电设备自身作为电力系统中极其重要的一个组成部分，必须要充分的提升设备运行过程中的安全性，最大限度地延长设备能够使用的寿命。避免设备在正常运行的过程中出现故障。同时要加快设备自身出现故障后的检测速度，以此来使得电网的服务能够得到提高。

参考文献：

[1]黄勇.通信线路网的维护与管理探讨中国新通信2015.23

[2]王峰.论目前通信线路的现状和对策数字化用户2014.1

[3]寇卓.通信线路设备维护质量管理分析数字化用户2015.18

论文作者:黄玉秦

论文发表刊物:《基层建设》2019年第16期

论文发表时间:2019/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51fa4be5d0868be1b409f8fb.html