# 水利工程灌溉技术的改进与实现论文_韩绒利

铜川市印台区水务局 陕西铜川 727000

摘要：在自然界中所有的生物都离不开水的滋润，而农田为我们提供了物质食粮，水资源对农田灌溉方面起着的作用不容忽视。改善水利工程灌溉技术，不仅可以让农作物的灌溉得到保障，还可以有效地节约了水资源，与我国可持续发展的战略目标相符合。现阶段，为了保证我国灌溉农业收益持续增长，也为了合理节约水资源并使水利灌溉效果得以提高，有必要从多方面推动水利工程灌溉技术的改进。具体说来，灌溉技术改进分为设计和技术两个主要方面，而提高水利灌溉技术的方面主要有提高灌溉人员的操作能力、制定合理的灌溉方式、改进田地地形条件、改进节水灌溉条件等构成。为了对当下如何加强灌溉技术改进进行深入探讨与分析，本文主要对水利工程灌溉中地面农田灌溉效果影响方式上进行研究，以期最大程度地节约资源和提高农业总产值。

关键词：水利工程灌溉；技术改进；农田

引言：如今，地面农田灌溉在农业发展中占据着重要地位且成为主要的水利工程灌溉技术。从整体上进行分析，可看到我国超过96%以上的农田依然采用传统模式的地面灌溉方式技术。从科学技术层面上来说，农业灌溉技术随着时代的发展虽然已得到了很大提高，但在应用方面并没有真正做到普及。其中最主要的问题包括土地管理质量差、农田设施设备有待完善、水资源浪费严重以及灌溉操作不规范等，因此最大化改进当前农田灌溉技术和加强水利工程在实际操作中的作用非常重要。对农田水利灌溉方面采取不同的节水措施，就是要通过改进灌溉技术来提高水资源的利用率，从而达到真正实现农业灌溉的高产高效的且的。农田的灌溉在水源的使用上占有的比例非常高，因此提高农业灌溉的利用率不仅对节约水资源有着重要的意义，同时也促进农业生产的可持续发展。

一、影响灌溉效果的因素

在实际灌溉工程中影响到灌溉效果的因素，包括设计因素和环境因素以及人为因素。我们通常把在灌溉工程中遵循科学固定灌溉制度约束的灌溉方式和灌溉技术，称为设计因素，而把地形差异和土地质量等因素称之为环境因素。人为因素，即在实际灌溉操作中操作者的文化管理水平是否能达到有效灌溉的目的。

环境因素可能因为以下几种情况而造成：灌溉农田地形均度较低且极其不平整，畦块的长宽度比例不当；在宽度上由于水源入畦呈现出流量较小的现象而使水流进入到农田的速度非常慢，但是如果加快水流大小和灌溉速度又会导致渗漏现象的发生，造成水资源的严重浪费；在畦块中存在的坡度较大致使水源流量非常不均匀，甚至在某些地点出现对灌溉效果非常不利的壅水现象；同一块农田中土壤的渗透值不均匀，有的渗透值非常大有的渗透值非常小，直接影响了灌溉效果。上述因素，对农田管理人员相关操作和认识以及灌溉工程技术提出了更高的要求，但在实际中很多管理人员由于不了解这种情况无法使农田灌溉管理效果达到最佳。

二、改进措施

从技术角度来说，在农田灌溉当中需要根据农田的实际节水需求和实际情况进行可行性的改进方式，具体说来就是对不同类型的农田进行不同形式的改进方法。

1、技术方面的改进

技术方面的改进主要包括以下几点：①水平畦田灌溉技术，这种技术适合于大面积的土地灌溉作业，主要利用激光平地工艺让水资源非常均匀平铺推进到整个地面，使得土地呈现出较为明显的水平现象，而确保工作环境达到最佳。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆使用这种技术会首先对土地质量进行相关检测和修正，所以平均渗透率非常高，在通常情况下可达到85%以上的灌溉量，并且这种技术对人工监控的需求较小、灌溉均度从效果上来说非常高，在实际使用中较为常见；②小畦田三改灌溉技术，这种技术主要是对畦田的长、宽、高进行具体改动，从而将面积比较大的畦田分为多块面积较小的小畦田，以达到增加灌溉效果和减少灌溉时间的目的。这种灌溉最突出的特点是减少用水量、增加水资源覆盖率，尤其对土地不平整的小块农田最适用；③长畦田分段灌溉技术，该技术通常用于面积较大且水资源比较匮乏的农田中。具体做法是先将长畦田进行分开变短，再对每段加配输水泵用塑料管进行从上至下的灌溉方式进行工作。这种方法最大的特点为节约水、节约劳动力，是我国目前较为普遍的灌溉方式；④隔沟灌溉技术，这种方法主要适用于水确实比较严重的地区，具体是在灌水作业实行的沟畦中对一沟进行灌水，然后隔一个沟再进行灌水。这样做，不仅可以将需要灌溉的沟畦利用地下水的渗透而逐渐渗入，也可以有效减少由于天气状况不佳而对灌溉产生的负面影响；⑤间歇灌溉技术，具体操作为通过水压的方式将水推进到部分农田，然后停止工作待水资源逐渐出现渗透后再次利用水压推进使水前进的方式呈现出波浪状。虽然这种技术经过测试可以把水资源的利用率提高到85%以上并且可以有效减少尾水量，但是在我国大部分地区还没有正式施行。其实间歇灌溉技术的优点非常多，比如所需要的设备非常少、适用农田的范围广、成本低廉等，经过具体研究发现对第一次灌溉的沙土地或土地的效果最明显；⑥膜上灌溉技术，该种技术可以对任何形式的畦田进行地膜覆盖并且在膜上进行输水灌溉，通过作物的放苗孔或专业的灌水孔从而将水资源渗透到磨练而实现灌水的目的，是我国目前自主发明的用于地膜农田的灌溉技术；⑦闸灌溉技术，为了适应再农田中水资源流通至农田时出现的沟渠产生的一定消耗，减少浪费所以利用闸灌溉技术。在这个部分的输水管道则采用软塑料制成以及加配配水口零件，并且输水软管也要可以做到紫外线屏蔽效果，对光、水、温度都可以实现控制。配水口的部分则由闸门、压环、闸窗、闸板四个部件组成。这可以说是一个整体系统，其主要是应用于渠灌去区和井灌区连接 作用。以上七种方法就是具体的改进技术，在实际运用中我们要结合农田的情况给予合理分析。

2、管理方面的改进

在管理方面，需要对相关操作人员的整体素质进行提高，比如对这些操作人员提供科学合理的技术帮助并普及灌溉基础知识，从而加强对灌溉效率的提高；对灌溉操作人员的积极性和参与性进行调动；提高农民对节约用水的科学性认识；将面积较大的农田改为畦田；在实际操作中使用较成熟完善的技术等。

三、结束语

通过对本文的论述，我们对目前在具体应用方面可能产生的水利工程灌溉技术问题有了相关了解，不仅对在农田水利灌溉中普遍使用的技术可能受到的影响给予分析，而且也提出了对相关技术方面的改进和管理方面的改进。由此得知，目前现行的可行性改进方案包括六种，这些方案不仅因地制宜提高了灌溉方法，并且对操作人员的整体素质也提出了相应要求，为我国水利工程灌溉可持续发展提供了重要方向。

参考文献：

[1]彭世彰，刘笑吟，杨士红等.灌区水综合管理的研究动态与发展方向[J].水利水电科技进展，2013（06）：86-87.

[2]李继杰.农田水利工程规划设计与灌溉技术的探讨[J].水利规划与设计，2015（01）：221-222.

[3]孙天合，赵凯.农业灌溉用水效率评价国内外研究综述[J].节水灌溉，2012（06）：252-253.

[4]张春艳.浅析农业水利灌溉模式与节水技术措施[J].黑龙江科技信息，2015（05）：111-112.

论文作者:韩绒利

论文发表刊物:《基层建设》2017年第24期

论文发表时间:2017/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/51fd132d65ec1bb2f994e714.html