# 面向5G的有线电视网络改造建设探索论文_赵秦冀

新疆广电网络股份有限公司技术支撑中心 新疆乌鲁木齐 830000

摘要：随着5G技术的迅猛发展，以及5G+4K/8K等业务场景的快速创新应用，5G给传统有线电视网络带来了巨大的挑战和机遇。国家广播电视总局印发的《关于促进智慧广电发展的指导意见》中明确指出，深化智慧广电发展理念，需要突出移动优先策略。在加快智慧广电传播体系建设方面，需要加快建立面向5G的移动交互广播电视技术体系。有线电视网络如何与5G融合发展，成为了行业当下的热点话题。

关键词：5G；有线电视；网络改造

一、有线电视网络的发展现状分析

笔者充分结合自身在该领域的工作经验，并充分参考国内有点电视网络的发展状况，发现目前电视网络的发展问题主要体现在双重视角。

一方面，传统体制是羁绊新时期有线电视网络发展的主要因素。当前，广电事业单位在经营理念上偏向于企业化经营管理，从而导致在实践过程中衍生出政企分工模糊，事项确定不明晰，这一点与电信业相比，存在着明显的差距。三网融合的大背景下，目前仍有许多理念未得到改进，在电信发展的持续推动下，改革的步伐进展相对缓慢，各个地区之间的整顿融合目前也仅仅处于发展起步阶段。根据广电总局反馈的统计数据得知，现阶段已经完成挂牌的省网改革有23个，融合基本完成的有13个，其中6个省份仍处在融合的起步阶段。

除此以外，笔者调研发现，众多地方在进行三网融合过程中，采用了面子工程来进行应对，如在原有地方增设广告牌，其内部组织架构仍维持不变，从而使得内部运营更加紊乱，与三网融合改革的目的背道而驰。同时，三网融合步伐的逐步推进，将逐步进入三年的维护范畴，因此在一定程度上增加了广电的发展任务，带来了较大的挑战。

另一方面，新时期下有线电视网络的市场占有率持续走低。智能电视在发展中将电信网络运行商作为主流平台，放弃了与广电之间的合作，因此在一定程度上导致其数字电视的推广难度加大。互联网时代下，智能电视是当前电视市场中的一面旗帜，其以科学的营销模式迅速抢占了国内平板电视的市场，将原有有线电视的市场占有率逐步占有，这一点与机顶盒的发展模式相比，存在典型的发展差异，在三网融合的推进下，差异性将更加显著。

二、5G主要应用场景对应的关键技术

连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠和低功耗大连接等四个5G典型技术场景具有不同的挑战性指标需求，在考虑不同技术共存可能性的前提下，需要合理选择关键技术的组合来满足这些需求。

在连续广域覆盖场景，受限于站址和频谱资源，为了满足100Mbps用户体验速率需求，除了需要尽可能多的低频段资源外，还要大幅提升系统频谱效率。大规模天线阵列是其中最主要的关键技术之一，新型多址技术可与大规模天线阵列相结合，进一步提升系统频谱效率和多用户接入能力。在网络架构方面，综合多种无线接入能力以及集中的网络资源协同与QoS控制技术，为用户提供稳定的体验速率保证。

在热点高容量场景，极高的用户体验速率和极高的流量密度是该场景面临的主要挑战，超密集组网能够更有效地复用频率资源，极大提升单位面积内的频率复用效率；全频谱接入能够充分利用低频和高频的频率资源，实现更高的传输速率；大规模天线、新型多址等技术与前两种技术相结合，可实现频谱效率的进一步提升。在低功耗大连接场景，海量的设备连接、超低的终端功耗与成本是该场景面临的主要挑战。新型多址技术通过多用户信息的叠加传输可成倍提升系统的设备连接能力，还可通过免调度传输有效降低信令开销和终端功耗；F-OFDM和FBMC等新型多载波技术在灵活使用碎片频谱、支持窄带和小数据包、降低功耗与成本方面具有显著优势；此外，终端直接通信（D2D）可避免基站与终端间的长距离传输，可实现功耗的有效降低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在低时延高可靠场景，应尽可能降低空口传输时延、网络转发时延及重传概率，以满足极高的时延和可靠性要求。为此，需采用更短的帧结构和更优化的信令流程，引入支持免调度的新型多址和D2D等技术以减少信令交互和数据中转，并运用更先进的调制编码和重传机制以提升传输可靠性。此外，在网络架构方面，控制云通过优化数据传输路径，控制业务数据靠近转发云和接入云边缘，可有效降低网络传输时延。

三、有线电视发展的前景和应对措施

1、进一步落实网络化管理体系

对于我国当前有线电视网络来说，其自身的功能必须要具备齐全性的特点，并且还需要相关部门和工作人员对其进行严格管理和控制，保证能够完善相关信息采集和管理工作，这样就能够为用户报修和安装的需求提供科学合理的帮助，从而保证能够满足用户对有线电视服务的需求和标准。另外，对于相关部门和工作人员来说，还需要定期对用户的需求进行分析和研究，保证能够提高服务的效率和水平，从而保证有线电视能够健康发展。

2、强化与广告商的合作

我国当前有线电视行业在实际发展的过程中，与政府相关部门具有密切的联系，而在这样的情况下，就必须要保持良好的关系，从而保障有线电视行业的发展水平进一步提高。另外，有线电视行业在实际发展的过程中，需要将客户的等级进行分类，并建立不同的价格和节目体系，保证能够让所有用户的电视机都能够连接广电的机顶盒，避免收取相关维护费用，而在这样的情况下，还能够与广告商进行合作，这就需要政府相关部门为广电行业发展奠定一个坚实的基础。除此之外，对于相关部门和工作人员来说，还需要将政府支持的条件进行科学合理的运用，并将网络系统进一步优化和改善，这样不仅能够满足用户对有线电视的需求和标准，还能够提高有线电视行业的发展水平。

3、网络技术的改善

有线电视行业在实际发展的过程中，由于同轴电缆的接头较多，这样就会增加有源设备的数量。但依照相关调查数据显示，有线电视网络技术在运用中出现问题的情况下，其主要原因是由于电源方面的问题，但现阶段的光纤光缆就能够有效缓解这个问题，通过这样的形式，不仅能够提高信号自身的稳定性，还能够减少整体成本，因此，有线电视网络行业在实际发展的过程中，相关部门和工作人员就需要提高对先进化技术的重视程度，并对其进一步分析和研究，从而保障能够进一步加强有线电视网络行业自身的发展水平。

4、建立一套科学合理的业务合作标准

有线电视行业在实际发展的过程中，由于市场开发的渠道较多，所以，在这样的情况下，就需要对当前的代理商进行严格控制和管理，确保能够发挥其自身的作用和价值，并且还需要完善后期维护和安装工作，相关部门也需要建立一套完善的管理体系，保证能够对用户的使用情况进行严格控制和监督，避免出现一些较严重的问题，从而保证能够进一步满足用户的需求和标准。另外，通过长时间的发展与合作，新用户的数量也在逐渐增加，并且也与多个行业的部门进行合作，同时，有线电视行业的发展空间也在逐渐增加，能够满足不同类型用户的需求和标准，通过这样的形式，不仅能够提高有线电视行业的发展水平，还能够進一步实现双赢的目标。

结束语

5G的到来给有线电视网络带来了巨大冲击，如何结合有线电视网络自身优势推动和5G网络的融合发展，需要提前做好规划布局。本文在结合有线电视网现状基础上，提出了一种广电5G的建设方式，供业内人士批评参考。

参考文献：

[1]国家广播电视总局.关于促进智慧广电发展的指导意见，2018.

[2]康艳萍.传送网承载5G业务的关键技术研究[J].广东通信技术，2017（6）.

论文作者:赵秦冀

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/521767d93fd18863a5b84bfe.html